СТО 01422737-023-2009

ОАО «НИИПГрадостроительства»

Открытое Акционерное Общество

Научно-исследовательский и проектный институт

по разработке генеральных планов и проектов застройки городов

Заказчик: Администрация

Брейтовского муниципального района

Ярославской области

Муниципальный контракт № 4-к от 15.09.2011 г.

Проект схемы территориального планирования Брейтовского муниципального района

Ярославской области

Материалы по обоснованию проекта

(пояснительная записка)

Том II

| Генеральный директор, канд. техн. наук | А.Д. Лаппо |
| --- | --- |
| Начальник отдела градостроительного прогнозирования, канд. геогр. наук | П.П. Спирин |
| Главный архитектор проекта, рук. группы | Т.В. Варгина |
| Главный инженер проекта, инженер | Е.Д. Асецкая |

Санкт-Петербург

2012

Структура проекта схемы территориального планирования Брейтовского муниципального района

| Утверждаемые материалы |
| --- |
| Том I | Положение о территориальном планировании | Инв.№ |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения Брейтовского муниципального района | Инв.№ |
| Материалы по обоснованию |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования муниципального района | Инв.№ |
|  | Карты материалов по обоснованию |  |

Графические материалы проекта

| № карты | Карта территориального планирования (утверждаемая) | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Брейтовского муниципального района | 1: 50000 |
| № карты | Карты материалов по обоснованию | Масштаб |
| 2 3 4 5 6 | Географическое и экономическое положение Брейтовского муниципального района в Ярославской области (ситуационная схема) Система расселения Современное использование территории Ограничения использования территории Основные направления развития территории | - 1: 50000 1: 50000 1: 50000 1: 50000 |

Состав авторского коллектива и ответственных исполнителей

Отдел градостроительного прогнозирования:

Методическое руководство:

Э.А. Миленина, к. геогр. н., директор по научной работе.

П.П. Спирин, к.геогр.н., нач. отдела

Исполнители:

Т.В. Варгина, рук. группы, ГАП

Е.Д. Асецкая, инженер, ГИП

Т.Л. Гончарова, архитектор

А.Ю. Варгина, архитектор

Д.В. Омельченко, экономист

А.В. Кротиков, инженер

Е.А. Соколов, инженер

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6

1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Брейтовского муниципального района	8

1.1 Полномочия органов местного самоуправления муниципального района и связанные c их реализацией объекты местного значения муниципального района	8

1.2 Документы стратегического планирования и прогнозирования	12

1.3 Планы и программы социально-экономического развития	12

Областные целевые программы	12

Муниципальные целевые программы	13

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального района на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования	14

Анализ использования территории и возможных направлений ее развития	14

2.1 Географическое и экономическое положение муниципального района	14

2.2 Состав муниципального района	15

2.3 Природные условия, ресурсы и оценка их использования	18

Природно-климатические условия	18

Минерально-сырьевая база района	21

Биологические ресурсы	24

Лесные ресурсы	30

2.4 Структура земель по категориям и их использование	35

2.5 Историко-культурный потенциал, территории объектов культурного наследия	40

2.6 Особо охраняемые природные территории	46

2.7 Современное состояние и основные направления социально-экономического развития	51

2.7.1 Население	51

2.7.2 Занятость населения	60

Основные направления экономического развития Брейтовского муниципального района	67

2.8 Современное расселение и направления его совершенствования	84

2.9 Планировочная организация, проблемы и направления развития территории	87

2.10 Жилищное строительство и направления его развития	89

2.11 Экологическое состояние территории и мероприятия по его улучшению	97

Санитарная очистка территории	105

2.12 Современное состояние объектов транспортной инфраструктуры и направления ее развития	108

2.13 Современное состояние объектов инженерной инфраструктуры и направления ее развития	125

2.13.1 Электроснабжение	125

2.13.2 Газоснабжение	131

2.14 Современное состояние объектов социальной инфраструктуры и направления ее развития	138

Анализ существующей системы культурно-бытового обслуживания муниципального района	138

Обоснование планируемого размещения объектов местного значения в области социальной инфраструктуры	151

Прогнозируемые ограничения использования территории	161

2.15 Зоны с особыми условиями использования территории	161

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов	161

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	164

Санитарно-защитные зоны	170

Зоны охраны объектов культурного наследия	172

Зоны с особыми условиями использования территории объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	177

2.16 Природоохранные ограничения	183

2.17 Ограничения, связанные с риском возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	185

2.17.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	185

2.17.2 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	191

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района на комплексное развитие территории	199

Основные технико-экономические показатели проекта	204

# Введение

Разработка научно-исследовательской работы по подготовке документа «Схема территориального планирования Брейтовского муниципального района Ярославской области» осуществляется на основании ст. 18, 20 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, областной целевой программы «Обеспечение территорий муниципальных районов Ярославской области документами территориального планирования на 2010-2012 годы» (утверждена постановлением Правительства области от 31.05.2010 г. № 370-п), постановления главы Брейтовского муниципального района № 11 от 14.01.2011 г. «О подготовке схемы территориального планирования Брейтовского муниципального района» и муниципального контракта № 4-к от 15.09.2011 г.

При выполнении работы использованы:

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утв. Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-фз;

- Градостроительный, Земельный, Лесной, Водный кодексы Российской Федерации;

- Законы и нормативно – правовые акты Российской Федерации, а также Транспортная, Энергетическая, Водная стратегии России, Концепция стратегического развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 г. и др.;

- Законы и нормативно-правовые акты Ярославской области;

- Схема территориального планирования Ярославской области;

- генеральные планы Брейтовского, Гореловского, Прозоровского сельских поселений, входящих в состав муниципального района;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области;

- Устав Брейтовского муниципального района, Программа социального и экономического развития Брейтовского муниципального района Ярославской области на 2009-2012 годы, муниципальные целевые программы и другие нормативно-правовые акты Брейтовского муниципального района.

Графическая часть проекта выполнена на электронной топографической основе в масштабе 1:50000, полученной в департаменте строительства Ярославской области.

Содержание схемы территориального планирования определено ст. 19 Градостроительного кодекса РФ, Техническим заданием муниципального контракта на выполнение работы.

В составе обосновывающих материалов проекта «Схемы»:

- определены цели, задачи территориального планирования, в соответствии с которыми обоснованы предложения по территориальному планированию;

- изучены все имеющиеся в отношении Брейтовского муниципального района документы стратегического прогнозирования и планирования, а также планы и программы социально-экономического развития, целевые программы. На основе имеющихся документов составлен перечень объектов местного (районного значения), послуживший основой для предложений по планируемому их размещению на территории муниципального района;

- проведён анализ современного состояния, предпосылок и условий развития территории района;

- проведена оценка комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, а также проанализированы все строящиеся в настоящее время на территории муниципального района объекты – регионального и федерального значения;

- определены основные ограничения для градостроительного освоения, включая границы зон с особыми условиями использования территории; природоохранные и инженерно-геологические ограничения; перечень факторов риска возможного возникновения и воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- учтены имеющиеся инвестиционные предложения, место и роль муниципального района на различных территориальных уровнях, а также основные интересы по использованию территории района;

- составлен перечень предложений по территориальному планированию, на основе которого разработан перечень мероприятий территориального планирования с указанием последовательности их осуществления.

При разработке проекта Схемы территориального планирования Брейтовского муниципального района использовался системный подход к изучению, моделированию и прогнозированию его пространственной структуры.

# 1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Брейтовского муниципального района

### 1.1 Полномочия органов местного самоуправления муниципального района и связанные c их реализацией объекты местного значения муниципального района

Брейтовский муниципальный район – муниципальное образование Ярославской области, объединяющее жителей сельских поселений, занимаемые ими территории сельских поселений, в границах которых население осуществляет местное самоуправление.

Полномочия Брейтовского муниципального района по территориальному планированию определены его Уставом, утвержденным решением Собрания представителей Брейтовского муниципального округа Ярославской области от 28 июня 2005 г. N 68.

Территорию Брейтовского муниципального района составляют земли сельских поселений, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные зоны, земли, необходимые для развития поселений, и другие земли в границах Брейтовского муниципального района, независимо от форм собственности и целевого назначения, согласно данным Государственного земельного кадастра.

Реализация полномочий муниципального района осуществляется путём решения или содействия решению вопросов местного значения. Такой перечень составляют 25 вопросов местного значения. Однако не все они реализуются в создании объектов местного значения.

Из общего перечня вопросов местного значения отобраны те полномочия, для реализации которых необходимо создание объектов местного значения, включая создание объектов капитального строительства.

К вопросам местного значения Брейтовского муниципального района, определяющим перечень объектов местного значения, которые создаются для реализации полномочий местного самоуправления, относятся:

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Брейтовского муниципального района;

- организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений;

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Брейтовского муниципального района;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;

- организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

- организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

- организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;

- организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания поселений (обеспечение услугами библиотечного коллектора);

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории, муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей на территории муниципального района;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- утверждение схем территориального планирования Брейтовского муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд;

Анализ полномочий муниципального района, основных полномочий в области реализации стратегических направлений территориального развития, позволяет обобщенно выделить несколько основных задач схемы территориального планирования муниципального района:

- Инфраструктурное обустройство территории муниципального района;

- Социально-экономическая организация территории с учётом ограничений развития и имеющегося потенциала и предпосылок развития территории;

- Предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий.

В пространственно-территориальном отношении предложения территориального планирования по каждой из перечисленных задач имеют практическое выражение.

Для социально-экономической организации территории необходимо решение вопросов территориальной организации, как отдельных отраслевых объектов, так и оценка градообразующих основ территорий поселений муниципального района.

Для рациональной территориальной организации муниципального района необходимо создание объектов капитального строительства, зон и территорий, развитие конкурентоспособных видов деятельности местного значения.

При этом размещение объектов местного районного значения должно способствовать выделению зон и точек роста перспективного развития, исходя из стратегических целей планирования, обеспечивающие конкурентоспособность и позиционирование муниципального района, исходя из его конкурентных преимуществ, требующие осуществления первоочередных градостроительных мероприятий, в первую очередь, инфраструктурной поддержки.

Таблица 1-1 - Виды объектов капитального строительства местного значения, связанные с полномочиями органов местного самоуправления муниципального района (в соответствии со ст. 15 ФЗ № 131)

| № | Вопросы местного значения, связанные с капитальным строительством | Возможные виды объектов, в т.ч. объекты капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений | Линейные и точечные объекты в области электро- и газоснабжения |
| 2 | Дорожная деятельность в отношении автодорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района; | Строительство и капитальный ремонт автодорог общего пользования вне границ населённых пунктов, транспортных инженерных сооружений (мостов, путепроводов) (кроме объектов федерального и регионального значения), автовокзалов (автостанций), обслуживающих пассажирские перевозки и связи районного центра, центров поселений и других населённых пунктов; автопарки пассажирского транспорта общего пользования. |
| 3 | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автодорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района |  |
| 4 | Создание условий для транспортного обслуживания населения в пределах муниципального района |  |
| 5 | Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды | Строительство, реконструкция очистных сооружений канализации, ликвидация несанкционированных свалок и др. |
| 6 | Переработка бытового мусора | Пункты сбора, сортировки, перегрузки, вывоза бытового мусора |
| 5 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального образования, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования детям, общедоступного дошкольного образования на территории муниципального района | Объекты капитального строительства в области дошкольного и школьного образования |
| 6 | Организация отдыха детей в каникулярное время | Детские оздоровительные учреждения, летние спортивные, экологические и др. лагеря |
| 7 | Организация оказания первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, скорой медицинской помощи; создание службы неотложной медицинской помощи | Поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, станции скорой помощи, районные больницы |
| 8 | Создание муниципальных музеев | Строительство, реконструкция муниципальных музеев |
| 9 | Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками | Библиотеки |
| 10 | Содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг. | Похоронные бюро Кладбища, крематории |
| 11 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Пожарные депо |
| 12 | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах | Станции спасения на водах в местах массового отдыха населения |

### 1.2 Документы стратегического планирования и прогнозирования

Документы стратегического прогнозирования и планирования в Брейтовском муниципальном районе в настоящее время отсутствуют.

Однако, в Ярославской области имеются такие документы, как Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденная постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года» и Схема территориального планирования Ярославской области. В указанных документах имеются сведения о перспективном развитии Брейтовского муниципального района, приоритетах социально-экономического развития его территории.

### 1.3 Планы и программы социально-экономического развития

В областных программах социально-экономического развития предусмотрено создание (строительство или реконструкция) объектов местного значения муниципального района на его территории: в области развития газоснабжения и электроснабжения, здравоохранения, физической культуры и спорта, а также агропромышленного комплекса и туризма.

#### Областные целевые программы

- Областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области на 2010-2014 гг.»

- Областная целевая программа «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области на 2011-2014 гг.»

- Областная целевая программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения Ярославской области» на 2010-2012 годы

- Областная целевая программа «Берегоукрепление» на 2010-2013 годы

- Ведомственная целевая программа «Управление охраной окружающей среды и  рациональным природопользованием  в Ярославской области» на 2012 - 2014 годы

- Областная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области на 2010 - 2015 годы"

- Областная программа "Энергосбережение в Ярославской области" на 2008 - 2009 годы и на период до 2012 года"

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Ярославской области»

- Областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" на 2008 - 2012 годы и перспективу до 2020 года"

- Областная целевая программа «Развитие энергетики Ярославской области на 2011 - 2015 годы.»

#### Муниципальные целевые программы

- Программа социального и экономического развития Брейтовского муниципального района Ярославской области на 2009-2012 гг.

- Муниципальная целевая программа «Здоровье» на 2011-2013 гг.

- Программа развития образования Брейтовского муниципального района на 2010-2012 гг. «Повышение качества образования детей через концентрацию и интеграцию ресурсов муниципальной образовательной сети»

- Программа «Развитие физической культуры и спорта в Брейтовском муниципальном районе» на 2010-2011 гг.

- Муниципальная  целевая программа «Чистая вода» на территории  Брейтовского муниципального района на 2010-2014 годы»

- Районная целевая программа «Обращение с твёрдыми бытовыми отходами на территории Брейтовского муниципального района»

- Муниципальная целевая программа «Энергосбережение» на территории Брейтовского муниципального района» на 2011-2013 годы

- Муниципальная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Брейтовского муниципального района» на 2011год

- Муниципальная целевая программа «Дороги» на период 2009-2015 год.

# 2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального района на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования

## Анализ использования территории и возможных направлений ее развития

### 2.1 Географическое и экономическое положение муниципального района

Брейтовский муниципальный район расположен в северо-западной части Ярославской области. На севере граничит с Вологодской областью, на западе с Тверской, на юге с Некоузским муниципальным районом, с Рыбинским и Пошехонским муниципальными районами на востоке.

Площадь муниципального района 215,5 тыс. га (5,9 % территории Ярославской области), протяженность территории с севера на юг 73 км, с запада на восток – 56 км. Территория разделена на 2 части Рыбинским водохранилищем.

Брейтовский муниципальный район самый удаленный от административного центра области г. Ярославля. Это является с одной стороны недостатком, но с другой стороны и преимуществом, так как он один из самых экологически чистых районов Ярославской области. В северной части территории Брейтовского муниципального района, отделенной Рыбинским водохранилищем, расположена особо охраняемая природная территория федерального значения – Дарвинский государственный природный биосферный заповедник.

Территория муниципального района характеризуется выровненным рельефом с абсолютными отместками высот от 102 до 140 м. Основные водные объекты на территории – Рыбинское водохранилище, реки Сить, Кудаша, Вая, Чеснава, Сёбла, Ламь, впадающие в Рыбинское водохранилище.

Географическое положение во многом определяет экономическое и социальное значение Брейтовского муниципального района в Ярославской области. Административный центр муниципального района – село Брейтово – расположен в устье реки Сить на берегу Рыбинского водохранилища. Расстояние до г. Ярославля – 265 км.

На территории района нет железнодорожного транспорта и федеральных автомобильных дорог. Ближайшая железнодорожная станция Волга находится на расстоянии 64 км от с. Брейтово. Территория муниципального района покрыта сетью автомобильных дорог регионального и местного значения. Основная автомобильная дорога регионального значения, связывающая район с остальными муниципальными районами области, Углич – Некоуз – Брейтово.

Также в Брейтовский муниципальный район можно попасть с помощью водного транспорта. Пристань в с. Брейтово принимает маломерные суда, речной трамвай «Метеор», туристические паромы и теплоходы.

Основной отраслью экономики в Брейтовском муниципальном районе является сельское хозяйство, ориентированное на производство мясомолочной продукции и промышленный лов рыбы. Промышленное направление развито слабо, представлено только двумя предприятиями.

Перспективные отрасли экономики для устойчивого развития муниципального района могут быть следующими:

- агропромышленный комплекс;

- лесопромышленный комплекс;

- развитие туризма, в том числе и экологического.

Удаленность и хорошая экологическая обстановка могут стать потенциалом для развития территории. Производство экологически чистой продукции, а также отдых и экологический туризм в настоящее время привлекают все большее количество людей.

### 2.2 Состав муниципального района

В современных границах Брейтовский муниципальный район существует с 4 марта 1964 года.

С 1777 до 1929 года Брейтово было волостным центром Мологского уезда. В 1929 году Брейтовский район выделился из Мологского уезда и вошел в состав Рыбинского округа Ивановской промышленной области. С 1936 года вошел в состав Ярославской области. В феврале 1963 года Брейтовский район был ликвидирован, и территория его передана Некоузскому сельскому району. Но уже в марте 1964 года Брейтовский район был восстановлен в своих правах.

В настоящее время в Брейтовский муниципальный район входят три муниципальных образования со статусом сельских поселений: Брейтовское, Гореловское и Прозоровское. Описание границ муниципального района и входящих в него поселений утверждены законом Ярославской области от 03.12.2007 № 105-з (ред. от 28.12.2011) «Об описании границ муниципальных образований Ярославской области».

Краткая характеристика поселений: по численности населения, площади, плотности населения и количеству населённых пунктов, входящих в состав каждого поселения приведена в табл. 2.2.

Самым крупным по численности населения является Брейтовское сельское поселение - 4596 человек. На Гореловское и Прозоровское сельские поселения приходится соответственно 1250 и 1188 человек. Самый крупный населенный пункт муниципального района – административный центр с. Брейтово (3308 человек).

Согласно закону Ярославской области от 07.02.2002 N 12-з (ред. от 28.12.2011) «Об административно-территориальном устройстве Ярославской области и порядке его изменения» в состав территории района входит 8 административно-территориальных единиц – сельских округов (Брейтовский, Гореловский, Прозоровский, Покрово-Ситский, Севастьянцевский, Сутковский, Ульяновский, Филимоновский).

Центры поселений находятся приблизительно на одинаковом расстоянии от центра муниципального района – села Брейтово.

Таблица 1.1.2-1 – Состав и основные характеристики Брейтовского муниципального района*

| Наименование муниципального образования | Административный центр (адм.ц.) | Территория, га | Население муниципального образования, чел. | Население адм.ц.на 01.01.2011 чел. | Количество нас. пунктов | Плотность населения чел./ га | Расстояние до адм.ц. района, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брейтовское сельское поселение | село Брейтово | 67001,8 | 4596 | 3308 | 76 | 0,049 | - |
| Гореловское сельское поселение | село Горелово | 25526,6 | 1250 | 234 | 42 | 0,049 | 19,0 |
| Прозоровское сельское поселение | село Прозоровское | 43906,0 | 1188 | 327 | 48 | 0,027 | 17,5 |
| Брейтовский муниципальный район | село Брейтово | 215,5 |  | 3308 | 166 |  |  |

*Подсчёт площадей территорий сельских поселений произведён в ГИС Mapinfo

### 2.3 Природные условия, ресурсы и оценка их использования

#### Природно-климатические условия

Климат

Климат Брейтовского муниципального района Ярославской области умерено-континентальный, с умеренно теплым и влажным летом, умеренно-холодной зимой и ясно выраженными сезонами весны и осени. Большое влияние на микроклимат района оказывает Рыбинское водохранилище.

Среднегодовая температура воздуха +3,2 (С. Средняя продолжительность безморозного периода 133 дня. Годовая максимальная температура - +37 (С, минимальная –

-38 (С.

Самый холодный месяц года – январь, средняя месячная температура которого составляет -11 (С. Вторжение арктических масс в тылу циклонов вызывают похолодания, которые почти ежегодно могут доходить до минус 25-30 (С. Один раз в четыре года морозы могут достигать минус 35-40 (С. Один раз в 80-100 лет температура воздуха может опускаться до минус 50 (С.

Самый теплый месяц года – июль. Среднемесячная температура июля составляет +18(С. С июня по август в дневные часы температура воздуха может подниматься до 28 - 29(С, а в особо теплые годы – до 36 - 37 (С. При этом в отдельные дни даже в июле температура может держаться в пределах 5 - 10 (С. Такие похолодания возможны в течение 2-3 лет из 10.

Ветровой режим территории муниципального района зависит от общей циркуляции атмосферы и от типа подстилающей поверхности. Максимальные скорости ветра наблюдаются в холодный период, преимущественно в ноябре и декабре, минимальные скорости – в июле и августе. В холодный период преобладают ветры южного и юго-западного направления, средняя скорость – 5 м/с. В летние месяцы преобладает ветер северо-западного направления, средняя скорость составляет 3,5 м/с.

Среднегодовое количество осадков 597 мм, в том числе в теплый период – 418 мм, в холодный – 179 мм. В годовом ходе осадков минимум наблюдается в феврале - марте, максимум – июле - августе. Средняя высота снежного покрова – 30 см.

Брейтовский муниципальный район находится в IIВ климатическом районе, согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология».

Гидрология

Гидрографическая сеть Брейтовского муниципального района относится к бассейну Верхней Волги. Плоский рельеф территории муниципального района слабо расчленен негустой гидрологической сетью. Крупными водными объектами муниципального района являются Рыбинское водохранилище и р. Сить.

Крупная река в муниципальном района – Сить, впадает в Рыбинское водохранилище. До создания Рыбинского водохранилища была притоком реки Молога. Длина реки – 159 км, площадь бассейна — 1900 км2, расход воды — 13,4 м3/сек. Вскрывается в апреле, ледостав во второй половине ноября.

Исток р. Сить в отрогах Бежецкого верха в районе с. Сабурово (Сонковский район Тверской области). Протекает река по равнинной, лесной, малонаселённой местности. Ширина реки в верховьях 5 – 10 метров, в среднем течении около 30-40 метров, возле устья ширина увеличивается почти до полутора километров из-за подпора Рыбинского водохранилища. Скорость течения небольшая.

В устье реки расположен административный центр муниципального района – село Брейтово. Нижнее течение р. Сить популярно в качестве места для отдыха и рыбалки, по берегам расположено большое количество турбаз и домов отдыха. В зоне подпора Рыбинского водохранилища река судоходна.

Крупнейшие притоки Сить — Болотея, Верекса.

По территории муниципального района также протекают меньшие реки: Сёбла, Кудаша, Вая, Чеснава, Ламь, Удруса которые впадают в Рыбинское водохранилище.

Крупных и средних озер на территории муниципального района нет. Среди болотных массивов находятся множество небольших «болотных» озёр.

Рыбинское водохранилище один из самых крупных искусственных водоемов Российской Федерации. До середины 50-х годов 20 века оно было самым большим по площади искусственным водоемом мира. В настоящее время среди водохранилищ, созданных путем затопления речных долин (не считая зарегулированных озер), оно занимает шестое место в мире по площади водного зеркала.

Для создания Рыбинского водохранилища в 1941 году выше Рыбинска были перекрыты плотинами реки Волга и Шексна. Заполнение до проектного уровня было закончено только в 1947 г.

Берега Рыбинского водохранилища преимущественно низкие, по его побережью тянутся сырые луга, леса, болота. Лишь местами можно встретить обрывы, поросшие сосновыми лесами – побережье в западной части Брейтовского муниципального района. Высота волн на водохранилище может достигать двух метров, что приводит в некоторых местах к активному обрушению береговой линии. На зиму водохранилище полностью покрывается льдом. Лед держится с середины ноября до начала мая. Средняя толщина льда достигает 60-70 сантиметров. От северо-западной части берега Рыбинского водохранилища довольно часто отрываются большие пласты торфа, поросшие растительностью и даже мелкими деревцами. Они автономно плавают по всей акватории, создавая минибиосистемы.

Геология, современный рельеф

В геологическом отношении территория муниципального района, также как территория всей Ярославской области, относится к осевой части Московской впадины. Кристаллический фундамент залегает на глубинах свыше 2 км. На поверхности четвертичные отложения образуют мощный сплошной покров, представленный преимущественно моренными суглинками и межморенными и подморенными песками.

Породы древнечетвертичного возраста представлены моренами Днепровского и Московского оледенений, поверх которых залегают молодые четвертичные отложения Валдайского оледенения: озерно-ледниковые пески и супеси, покровные суглинки озерного происхождения, аллювиальные и делювиальные наносы.

По долинам крупных рек и вдоль Рыбинского водохранилища развиты аллювиальные и озерные отложения.

Территория Брейтовского муниципального района представляет собой слабо- волнистую равнину с общим уклоном в сторону Рыбинского водохранилища. Выровненный рельеф сформировался в ходе длительного геологического развития и, особенно, в результате действия четвертичных оледенений на территории муниципального района.

Во многих местах муниципального района встречается большое количество понижений, нередко заболоченных, приуроченных чаще всего к поймам рек и ручьев. Относительная высота слабопологих склонов не превышает 5-10 метров.

Поверхность равнины не поднимается выше 140 метров над уровнем моря, наименьшая отметка высоты муниципального района – урез воды Рыбинского водохранилища находится на высоте 102 метра над уровнем моря.

Почвенный покров

В Брейтовском муниципальном районе преобладают дерново-подзолистые почвы, которые перемежаются массивами болотно-подзолистых, торфяных и пойменных почв. Материнскими почвообразующими породами являются морены, флювиогляциальные покровные отложения различного механического состава: средние и легкие суглинки, супеси.

Около 70 % территории муниципального района покрыто дерново-подзолистыми почвами на озерно-ледниковом комплексе, которые характеризуются малым плодородием, отличаются небольшой мощностью органогенного горизонта, бедны органическими веществами (содержание гумуса колеблется в них в пределах 1-2%) и имеет низкую обеспеченность фосфором, калием и избыточную кислотность. Озерно-ледниковый комплекс представляет собой в основном среднесуглинистые и легкосуглинистые отложения сформированные на мощных и маломощных однородных покровных суглинках и глинах, подстилаемых в пределах 1 м и менее моренными суглинками, а также на моренных суглинках, как правило, имеющих включения гальки, валунов, линз песка.

Вдоль побережья Рыбинского водохранилища и р. Сить распространены аллювиальные почвы, в виде узкой полосы вдоль береговой линии.

В обширных понижениях и на плоских водоразделах болотные процессы приводят к образованию болотных и дерново-глеевых почв, грунтовые воды в которых залегают на глубине 0,3 – 1 м. Данный вид почв получил наибольшее распространение в северной  части муниципального района на территории Дарвинского государственного природного биосферного заповедника.

В целом почвы Брейтовского муниципального района Ярославской области не отличаются высоким плодородием из-за малой мощности гумусового горизонта, преимущественно кислой реакции и, часто, избыточного переувлажнения.

#### Минерально-сырьевая база района

Брейтовский муниципальный район относится к районам с наименьшим минерально-сырьевым потенциалом в Ярославской области. На территории муниципального района основные месторождения полезных ископаемых приурочены к четвертичным отложениям, имеются запасы торфа, песчано-гравийного материала, глин для производства кирпича, известняковых туфов в малых объемах.

Торф

Брейтовский муниципальный район относится к торфяно-болотному району северо-западной части Ярославской области.

Территория торфяно-болотного района представляет собой пологоволнистое плато с довольно однообразным геологическим строением, его заторфованность составляет 5%. Отличительная особенность описываемого торфяно-болотного района – широкое распространение торфяных месторождений верхового типа. Здесь сосредоточены почти все запасы торфа малой степени разложения в Ярославской области.

Торфяные залежи приурочены к различным понижениям местности, лежащим преимущественно на плоских водоразделах. Размеры месторождений значительны. (Таблица 2.3-1)

Таблица 2.3-1 – Запасы торфа Брейтовского муниципального района

|  | Количество месторождений торфа | Площадь торфяных залежей, га | Запасы торфа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. м3 | млн. т с содержанием влаги 40% |
| Брейтовский муниципальный район | 11 | 448 | 6053 | 1,355 |

В настоящее время, как в Ярославской области, так и в Брейтовском муниципальном районе в качестве топлива используются - уголь, мазут, дрова, природный газ (привозной, сжиженный). Имеются перспективы перехода на местный вид твердого топлива – торф. Создание предприятия по производству торфобрикетов (качественные показатели торфобрикетов на уровне каменного угля, а стоимость в 1,5-2 раза ниже) позволит полностью удовлетворить потребность населения и организаций в твердом топливе.

При развитии предприятий по добычи и переработке торфа возможно получение следующих видов продукции: торфяной кокс и воск, активированный уголь, щавелевая кислота, этиловый спирт. Также возможно извлечение природного газа.

Песчано-гравийный материал

Общие запасы песчано-гравийного материала муниципального района ниже среднеобластных, их минерально-сырьевой потенциал на территории муниципального района в денежном выражении потенциально извлекаемых запасов составляет 126 млн. руб.

Добыча песчано-гравийного материала производится на карьере «Косково» (ООО «Угличское карьероуправление») вблизи д. Косково, площадь карьера 3,9 га. Также под разработку песчано-гравийных месторождений вблизи д. Киселёво выделены два участка земли общей площадью 7,4 га.

Глины и суглинки легкоплавкие для производства кирпича

На территории Ярославской области глинистые породы распространены широко и практически могут быть выявлены в любом муниципальном районе. Глинистые породы применяются практически во всех отраслях промышленности, но основная их масса используется в керамическом производстве. К перспективной площадке распространения кирпичного сырья и глин относится восточная часть Брейтовского муниципального района. (Таблица 2.3-2)

Большой резерв разведанных месторождений кирпичного сырья позволяет при необходимости обеспечить новые предприятия сырьём на длительную перспективу. Учитывая приуроченность кирпичных суглинков и глин к покровным отложениям, имеющим повсеместное распространение на территории муниципального района, перспективы выявления новых месторождений практически не ограничены.

Таблица 2.3-2 – Запасы глин Брейтовского муниципального района

| Название площади | Местоположение | Мощность полезной толщи, м | Генезис глин | Перспективы выявления месторождений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брейтовская | Восточная часть Брейтовского муниципального района, на ЮЗ берегу Рыбинского водохранилища | 5-10 | Покровные и озерно-ледниковые суглинки | Перспективы выявления крупных и средних месторождений с запасами от 2 до10 млн. м3 |

Известняковый туф

Месторождения известнякового туфа приурочены к берегам рек Сить, Себла, Чеснава.

Обладающие низкой звуко- и теплопроводностью, рыхлые, пористые известковые туфы применяют в качестве строительных материалов, из травертина изготавливают напольную и облицовочную плитку. Известковый туф применяется для возведения строений как лёгкий строительный камень, теплоизоляционный материал, для производства жжёной извести. Блоки из туфа применяются для строительства каменных зданий с древнейших времен, туф достаточно легко обрабатывается. В то же время рыхлые туфы частично водопроницаемы, что ограничивает их использование в качестве облицовочного камня.

Подземные воды

Территория Брейтовского муниципального района в основном расположена в пределах Московского артезианского бассейна. Верхняя зона пресных поземных вод распространяется до глубины 80-100 м, преимущественно гидрокарбонатные кальциевые. Зона солоноватых вод (минерализация 1-50 г/дм3) простирается до глубины в 420-450 м, ниже которых по разрезу размещаются соленые воды и рассолы с минерализацией до 300 г/дм3.

На территорию муниципального района на момент разработки схемы территориального планирования отсутствуют утвержденные эксплуатационные запасы подземных вод, прогнозные запасы по муниципальному району – 71 тыс. м3/сут.

Выводы:

В целом территория Брейтовского муниципального района слабо обеспечена минерально-сырьевыми ресурсами, за исключение торфа.

Наибольшую ценность в хозяйственной деятельности муниципального района имеют, запася торфа, песчано-гравийного материала и глины.

#### Биологические ресурсы

Рыбохозяйственные ресурсы

Основным источником рыбохозяйтвенных ресурсов в Брейтовском муниципальном районе является Рыбинское водохранилище. Видовой состав рыб в Рыбинском водохранилище несколько отличается от волжского и по своей численности и по видовому составу. В водохранилище почти исчезли стерлядь, подуст, белоглазка, жерех и некоторые другие виды рыб, с другой стороны, появились новые виды рыб, пришедшие сюда из Белого озера по реке Шексна: это снеток и сибирская ряпушка.

В водоемах муниципального района водится 38 видов рыб, преимущественно в Рыбинском водохранилище, такие как: лещ, судак, щука, синец, чехонь, налим, язь, плотва, густера, окунь, жерех, снеток, ерш, ряпушка, сом, елец, белоглазка, линь, карась, уклея, берш, голавль, подуст, стерлядь, вьюн, пескарь, нельма, гольян, красноперка, сазан и др.

Преобладающие значение в промысловых уловах Рыбинского водохранилищ имеют 7 видов: лещ - 26,4%, судак - 10,9%, щука - 4,0%, плотва - 17,7%, синец - 30,0%, налим - 4,0%, чехонь - 4,0%. Другие виды: окунь - 1,3%, сом - 0,29%, густера - 0,07%, язь - 0,05%, жерех - 0,02%, карась - 0,01%.

По данным Института биологии внутренних вод РАН современное состояние запасов охраняемых видов промысловых рыб Рыбинского водохранилища характеризуется самыми низкими показателями. Скорость негативных процессов нарастает, наиболее ценные виды испытывают чрезмерный пресс промысла. К наиболее заметным изменениям, произошедшим в популяциях основных видов рыб, можно отнести снижение численности и значительное уменьшение удельного веса рыб старших возрастных групп, что связано с их повышенной промысловой смертностью.

Категория рыбохозяйственных водных объектов их значимость устанавливается на основании ГОСТ 17.1.2.04. - 77. "Охрана природы. Гидросфера. Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных водных объектов". На территории Брейтовского муниципального района расположены:

1. Водные объекты высшей категории:

- река Волга (Рыбинское водохранилище), где происходит зимовка нерест и миграция ценных промысловых видов рыб.

2. Водные объекты первой категории:

- река Сить, где обитают ценные промысловые виды рыб.

На территории Брейтовского муниципального района в соответствии с перечнем рыбопромысловых участков на территории Ярославской области, утвержденным приказом Департамента по охране и использованию животного мира Ярославской области от 10.10.2010 г. № 47, выделены следующие промысловые участки:

Для промышленного рыболовства:

- Рыбинское водохранилище: от точки, расположенной на побережье в районе деревни Бор-Дорки, с координатами 58º 15,000´ с.ш., 38º 13,000´ в.д., далее до точки затопленной церкви села Наволок с координатами  58º 23,000´ с.ш., 38º 24,000´ в.д., далее на северо-запад до точки с координатами 58º 25,508´ с.ш., 38º 22,322´ в.д., далее до точки юго-восточной части зоны всплывших торфов Центрального мыса с координатами 58º 26,114´ с.ш., 38º 13,224´ в.д., по границе зоны всплывших торфов до точки с координатами  58º 25,000´ с.ш., 38º 11,000´ в.д., далее до точки с координатами 58º 24,000´ с.ш., 38º 14,000´ в.д.,  затем в сторону деревни Медухово до точки побережья с координатами 58º 16,000´ с.ш., 38º 04,000´ в.д., далее вдоль побережья до точки, расположенной в районе деревни Бор-Дорки с координатами 58º 15,000´ с.ш., 38º 13,000´ в.д. (в рыбопромысловый участок не входит километровая зона вокруг острова Центральный). Площадь участка составляет 20290 га.

- Рыбинское водохранилище: от точки, расположенной на Брейтовском побережье, с координатами 38º 04´ в.д., 58º 16´ с.ш. в направлении села Брейтова, вдоль береговой линии водохранилища до точки, находящейся на расстоянии 1000 м от Цвикова ручья в сторону села Брейтова, с координатами 38º 00´ в.д., 58º 17´ с.ш., в глубь водохранилища до южной оконечности зоны всплывших торфов Центрального мыса (точка с координатами 38º 10´ в.д.,      58º 25´ с.ш.), далее до точки с координатами 38º 14´ в.д., 58º 24´ с.ш., через точку с координатами 38º 11´ в.д., 58º 25´ с.ш. (в рыбопромысловый участок не входит километровая зона вокруг острова Центральный). Площадь участка составляет 7300 га.

- Рыбинское водохранилище: от точки, находящейся на Брейтовском побережье в районе устья реки Кудаши, с координатами 58º 17,000´ с.ш., 38º 00,000´ в.д., вдоль побережья водохранилища в сторону Брейтовского створа до точки с координатами 58º 20,000´ с.ш., 37º 52,000´ в.д., далее в глубь водохранилища до точки на границе Дарвинского заповедника с координатами 58º 29,000´ с.ш., 38º 00,000´ в.д., далее по границе Дарвинского заповедника до точки северо-западной части зоны всплывших торфов Центрального мыса с координатами    58º 27,895´ с.ш., 38º 6,929´ в.д., затем по границе зоны всплывших торфов до точки с координатами 58º 25,000´ с.ш., 38º 10,000´ в.д., далее в сторону Брейтовского побережься до точки, находящейся в районе устья реки Кудаши с координатами 58º 17,000´ с.ш., 38º 00,000´ в.д. (в рыбопромысловый участок не входит километровая зона вокруг острова Центральный). Площадь участка составляет 21660 га.

Для организации любительского и спортивного рыболовства:

- Рыбинское водохранилище: от точки на границе Брейтовского и Некоузского муниципальных районов с координатами 38º 17,000´ в.д., 58º 12,000´ с.ш. до точки района затопленной станции Зональной с координатами 38º 27,000´ в.д., 58º 14,000´ с.ш., далее до точки затопленной церкви села Наволок с координатами 38º 24,000´ в.д., 58º 23,000´ с.ш., затем до точки деревни Бор-Дорки с координатами 38º 13,000´ в.д., 58º 15,000´ с.ш., далее назад по побережью до точки с координатами 38º 17,000´ в.д., 58º 12,000´ с.ш. (в рыбопромысловый участок не входит километровая зона вокруг острова Святовский Мох). Площадь участка составляет 13700 га.

- Рыбинское водохранилище: от точки, расположенной на побережье водохранилища на расстоянии 1240 м от Брейтовского щелевого створа в сторону села Брейтова, с координатами 37º 52´ в.д., 58º 20´ с.ш. до точки, расположенной на расстоянии 800 м северо-западнее устья реки Удинки, с координатами 37º 46´ в.д., 58º 23´ с. ш., в глубь водохранилища до точки на границе Дарвинского заповедника с координатами 37º 54´ в.д., 58º 30´ с. ш., далее до точки с координатами 38º 00´ в.д., 58º 29´ с.ш. Площадь участка составляет 11200 га.

- Рыбинское водохранилище: от точки, находящейся на расстоянии 800 м северо-западнее устья реки Удинки, с координатами 37º 46´ в.д., 58º 23´ с.ш. вдоль береговой линии на северо-запад до точки на границе с Тверской областью с координатами 37º 40´ в.д., 58º 27´с.ш., далее до точки на границе Тверской и Вологодской областей с координатами 37º 38´в.д., 58º 29´ с.ш; в глубь водохранилища до границы Дарвинского заповедника (точка с координатами 37º 49´ в.д., 58º 31´ с.ш.), далее по границе Дарвинского заповедника до точки с координатами 37º 54´ в.д., 58º 30´ с.ш., далее до точки береговой линии с координатами 37º 46´ в.д., 58º 23´ с.ш. Площадь участка составляет 10600 га.

Рыбинское водохранилище активно используется рыболовами любителями на протяжения всех времен года, основными трофеями становятся различные виды карповых (лещ, плотва, густера и т.д.), а также щука, окунь, судак. Рыболовы-любители, также вносят значительный вклад в истощение рыбных запасов водохранилища. Рыбалка регламентируется правилами любительского и спортивного рыболовства.

Охотничьи ресурсы

Фауна млекопитающих муниципального района включает около 45 видов. Наиболее представительны 2 отряда: грызуны (16 видов) и хищные (9 видов). Наиболее часто в муниципальном районе встречаются: белка обыкновенная, заяц-беляк, лисица обыкновенная, лось, кабан. Реже встречаются горностай, выдра, рысь.

На территории муниципального района постоянно и временно обитают около 170 видов птиц. Обычны: кряква, свиязь, тетерев, рябчик, кукушка, жаворонок, грач, галка, синица, чиж, щегол, кобчик, ястреб-перепелятник.

Значительное число крупных животных, обитающих на территории муниципального района (горностай, куница, лиса, хорь, норка, енотовидная собака, барсук, ласка, выдра) имеет промысловую ценность. Численность основных видов охотничьих животных представлена в таблице 2.3-4.

В результате ландшафтных изменений и непосредственного влияния человека на животный мир и на состав фауны Верхнего Поволжья исчезли: в начале XX века – северный олень, значительно сократилась область распространения и численность выхухоли, росомахи, бурого медведя, рыси, а также белой куропатки и глухаря. Уменьшилась численность европейской норки, обыкновенной белки.

В целях обеспечения устойчивого воспроизводства и охраны охотничьих ресурсов на территории Брейтовского муниципального района пользование объектами животного мира, отнесенных к объектам охоты, осуществляют следующие охотничьи хозяйства:

- охотничье хозяйство общества с ограниченной ответственностью «Зоомир»;

- охотничье хозяйство «Клуб «Медведь»;

- «Областное общество охотников и рыболовов», участок 2;

- охотничье хозяйство «Алфёровское».

Размеры квот на добычу охотничьих животных в охотхозяйствах муниципального района представлены в таблице 2.3-3.

Также на территории Брейтовского муниципального района расположены два участка общедоступных охотничьих угодий общей площадью 60,12 тыс. га, согласно постановлению Правительства Ярославской области от 15.12.2010 N 940-п «Об утверждении перечня общедоступных охотничьих угодий Ярославской области». Оба участка общедоступных охотничьих угодий занимают акваторию Рыбинского водохранилища (в границах муниципального района) за исключением пространства «Дарвинского государственного природного биосферного заповедника»

Таблица 2.3-3 – Квоты добычи охотничьих ресурсов по охотничьим хозяйствам Брейтовского муниципального района, шт.

| № п/п | Наименование охотничьих хозяйств | Год | Кабан | Лось | Медведь | Выдра | Барсук | Глухарь | Тетерев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Зоомир» | 2011 | 110 | 20 | 1 | 5 | 6 | 9 | 10 |
|  |  | 2012 | 120 | 22 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| 2. | «Медведь» | 2011 | 70 | 10 | - | - | - | 3 | 9 |
|  |  | 2012 | 70 | 8 | 1 | - | - | - | - |
| 3. | «Областное общество охотников и рыболовов» | 2011 | 65 | 23 | 1 | - | 5 | 3 | 12 |
|  |  | 2012 | 67 | 23 | 2 | - | - | - | - |
| 4. | «Алфёровское» | 2011 | 62 | 11 | 1 | 3 | 2 | - | - |
|  |  | 2012 | 105 | 12 | 1 | 1 | - | - | - |

Таблица 2.3-4 – Численность основных видов охотничьих животных на территории Брейтовского муниципального района и Ярославской области (тыс. особей)*

|  | Лось | Кабан | Медведь бурый | Волк | Лисица обыкновенная | Собака енотовидная | Барсук | Выдра | Норка американская | Куница лесная | Лесной хорек | Заяц-беляк | Заяц-русак | Белка | Бобр европейский | Глухарь | Тетерев | Рябчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брейтовский муниципальный район | 0,33 | 0,91 | 0,057 | 0 | 0,15 | 0,037 | 0,19 | 0,096 | 0,004 | 0,15 | 0 | 0,92 | 0,1 | 10,38 | 0,86 | 0,26 | 30,04 | 10,42 |
| Ярославская область | 17,0 | 10,9 | 0,567 | 0,01 | 6,58 | 5,09 | 1,455 | 0,99 | 0,80 | 3,02 | 0,78 | 16,13 | 1,48 | 27,8 | 17,60 | 5,6 | 72 | 32,6 |

*(барсук, бобр, выдра, медведь, собака енотовидная – по учетам в сентябре – декабре месяцах 2009 года; кабан, пятнистый и благородный олени - по местам концентраций; остальные животные по данным Зимнего маршрутного учета 2010 года)

#### Лесные ресурсы

Леса, расположенные на территории Брейтовского муниципального района, относятся к Брейтовскому лесничеству и лесничеству «Дарвинский государственный природный заповедник». Общая площадь Брейтовского лесничества на территории Брейтовского муниципального района составляет 62790 га (по данным лесохозяйственного регламента Брейтовского лесничества 2010 г.), в него входят 2 участковых лесничества – Брейтовское и Ситское. Лесничество «Дарвинский государственный природный заповедник» состоит из 4 участковых лесничеств из которых 3 частично расположены на территории Брейтовского муниципального района – Мороцкое, Захаринское и Центральное участковые лесничества. Площадь лесничества «Дарвинский государственный природный заповедник» на территории муниципального района составляет 26745 га. Площади участковых лесничеств на территории Брейтовского муниципального района приведены в таблице 2.3-5.

Таблица 2.3-5 – Структура лесов Брейтовского муниципального района

| № п/п | Наименование лесничества | Наименование участковых лесничеств | Общая площадь, га | Уточненная площадь согласно обмеру в ГИС MapInfo, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Брейтовское | Брейтовское | 34253 | 33063 |
| 2 |  | Ситское | 28537 | 28001 |
| 3 | Дарвинский государственный природный заповедник | Мороцкое | 1456 | 1456 |
| 4 |  | Захаринское | 15709 | 15709 |
| 5 |  | Центральное | 9580 | 9580 |
| Всего по Брейтовскому муниципальному району | 89535 | 87809 |

В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 04.02.2009 № 37, все леса Брейтовского муниципального района отнесены к таежной зоне лесов, южно-таежному лесному району европейской части Российской Федерации.

По данным лесохозяйственных регламентов Брейтовского лесничества (2010 г.) и лесничества «Дарвинский государственный природный заповедник» около 59 % лесов Брейтовского муниципального района относятся к эксплуатационным лесам, на остальные 41% приходятся защитные леса. Защитные леса по категориям распределились в следующем процентном соотношении – 74 % защитных лесов муниципального района относятся к лесам особо охраняемых природных территорий, 15 % относятся к лесам запретных полос вдоль водных объектов, 10 % к лесам нерестоохранных полос и около 1 % приходится на долю лесов защитных полос вдоль автомобильных дорог.

Промышленных предприятий по переработке низкосортной древесины мягколиственных пород в муниципальном районе нет, по этой причине происходит накопление спелых и перестойных насаждений, в основном березы.

Распределение лесов Брейтовского лесничества и лесничества «Дарвинский государственный природный заповедник» по целевому назначению и категориям защитных лесов по кварталам или их частям, а также основания выделения защитных, и эксплуатационных лесов приведено в таблице 2.3-6 и 2.3-7.

Таблица 2.3-6 –  Подразделение лесов Брейтовского лесничества по целевому назначению и категориям защитных лесов

| Целевое назначение лесов и категории защитных лесов | Участ-ковое лесни-чество | Номера кварталов или их частей | Пло-щадь, га | Основания деления лесов по целевому назначению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего лесов: |  |  | 61064 | Лесной кодекс РФ № 200-ФЗ (ст. 10, 102). «Об отнесении лесов на территории Ярославской области к ценным лесам, эксплуатационным лесам и установление их границ» Приказ Рослесхоза от 26.05.2009 № 224 и от 17.11.2010 № 435 «Об отнесении лесов на территории Ярославского лесничества Ярославской области к ценным лесам, эксплуатационным лесам и установление их границ» |
| Защитные леса, всего: | Брейтов-ское | 1-9, 201, 401-409, 410(ч), 411-414, 418(ч), 419(ч), 701-702, 802(ч), 803(ч), 804-806, 807(ч), 810(ч), 811(ч) | 4164 |  |
|  | Ситское | 201, 205-217, 220, 242, 401-403, 601-606, 607(ч), 608(ч), 612, 701, 801-805, 810(ч), 812, 1001-1010, 2001-2025, 3001-3027 | 4928 |  |
|  | итого |  | 9092 |  |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего: | Брейтов-ское | 410(ч), 418(ч), 419(ч), 803(ч), 804(ч), 810(ч), 811(ч). | 53 |  |
|  | Ситское | 206(ч), 217(ч), 402(ч), 403(ч), 602(ч), 603(ч), 604(ч), 606(ч), 801(ч), 802(ч) | 296 |  |
|  | итого |  | 349 |  |
| в том числе: |  |
| защитные полосы лесов, расположенные вдоль, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ | Брейтов-ское | 410(ч), 418(ч), 419(ч), 803(ч), 804(ч), 810(ч), 811(ч). | 53 |  |
|  | Ситское | 206(ч), 217(ч), 402(ч), 403(ч), 602(ч), 603(ч), 604(ч), 606(ч), 801(ч), 802(ч) | 296 |  |
|  | Итого |  | 349 |  |
| Ценные леса | Брейтов-ское | 1-9, 201, 401-409, 411-414, 419(ч), 701,702, 802(ч), 803(ч), 804(ч), 805,806, 807(ч), 810(ч), 811(ч) | 4110 |  |
|  | Ситское | 201, 205, 206(ч), 207-216, 217(ч), 220,242, 401, 402(ч), 403(ч), 601, 602(ч), 603(ч), 604(ч), 605, 606(ч), 607(ч), 608(ч), 612, 701, 801(ч), 802(ч), 803-805, 810(ч), 812(ч) | 4631 |  |
|  | итого |  | 8741 |  |
| в том числе: |  |
| Государственные защитные лесные полосы: - запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов | Брейтов-ское | 7-9, 201, 401, 402, 403(ч), 404, 405(ч), 406(ч), 407-409, 411-414, 419(ч), 701,702, 802(ч), 803(ч), 804(ч), 805(ч), 806(ч), 807(ч), 810(ч), 811(ч) | 2230 |  |
|  | Ситское | 206(ч), 209-216, 217(ч), 220, 242, 401(ч), 402(ч), 403(ч),602(ч), 603(ч), 604(ч), 604(ч), 605,606(ч), 607(ч), 608(ч), 612,701, 801(ч), 802(ч), 803(ч), 804(ч), 810(ч), 812(ч) | 3026 |  |
|  | итого |  | 5256 |  |
| - запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб | Брейтов-ское | 1-6, 95, 403(ч), 405(ч), 406(ч), 804(ч), 805(ч), 806(ч), | 1880 |  |
|  | Ситское | 201, 205, 207, 208, 401(ч), 402(ч), 601, 602(ч), 603(ч), 803(ч), 804(ч), 805(ч) | 1605 |  |
|  | Итого |  | 3485 |  |
| Эксплуатационные леса | Брейтов-ское | 10-94, 101-120, 202-204, 301-313,410(ч), 415-417, 418(ч), 419(ч), 420-428, 501-520, 601-615, 703-714, 801, 802(ч), 803(ч), 807(ч), 808, 809, 810(ч), 811(ч), 812-816, 901-912 | 28900 |  |
|  | Ситское | 1-59, 107-111, 202-204, 218, 219, 221-241, 243, 244, 301-334, 404-408, 501-514, 607(ч), 608(ч), 609-611, 613-627, 702-708, 806-809, 810(ч), 811, 901-918 | 23072 |  |
|  | итого |  | 51972 |  |

Таблица 2.3-7 –  Подразделение лесов лесничества «Дарвинский государственный природный заповедник» по целевому назначению и

категориям защитных лесов

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Номера кварталов | Площадь(, га | Основания деления лесов по целевому назначению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего лесов: | 26745 |  |
| Защитные леса, всего: | Мороцкое | 255-262 | 1456 | Ст.10 Лесного Кодекса РФ,2006г Распоряжение СНК РСФСР от 18.07.1945г. № 1751-р |
|  | Захаринское | 215, 216-253, 263-274, 285-293, 304-307, 315-318, 325-327, 331, 332 | 15709 |  |
|  | Центральное | 254, 275-284, 294-303, 308-314, 319-324, 328-330 | 9580 |  |
| в том числе: |
| Леса ООПТ | Мороцкое | 255-262 | 1456 | Ст.10 Лесного Кодекса РФ,2006г Распоряжение СНК РСФСР от 18.07.1945г. № 1751-р |
|  | Захаринское | 215, 216-253, 263-274, 285-293, 304-307, 315-318, 325-327, 331, 332 | 15709 |  |
|  | Центральное | 254, 275-284, 294-303, 308-314, 319-324, 328-330 | 9580 |  |

На землях лесного фонда Брейтовского лесничества отсутствуют объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры. Из объектов лесной инфраструктуры на территории лесничества имеют место лесные дороги, общей протяженностью 285 км. Из них с твердым покрытием 115 км, грунтовых 170 км. Специальных мероприятий по строительству, реконструкции и эксплуатации объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры не предусматривается.

Лесохозяйственным регламентом Брейтовского лесничеств в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, разрешаются следующие виды использования лесов:

1) заготовка древесины;

2) заготовка живицы;

3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

5) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

6) ведение сельского хозяйства;

7) осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности;

8) осуществление рекреационной деятельности;

9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых;

12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

13) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;

15) осуществление религиозной деятельности;

16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса Российской Федерации.

Размер ежегодной расчетной лесосеки на 2010 г. для заготовки древесины при осуществлении рубок спелых и перестойных лесных насаждений по выборочным рубкам по лесничеству составил 9,44 тыс. м3, в том числе ликвид – 6,63 тыс. м3, деловой – 2,54 тыс. м3, на площади 66,7га.

Из них:

по хвойному хозяйству – 4,28 тыс. м3, в том числе ликвид – 3,96 тыс .м3, деловой – 1,66 тыс. м3, на площади 41,4 га;

по мягколиственному хозяйству – 5,16 тыс. м3, в том числе ликвид – 2,67 тыс. м3, деловой – 0,88 тыс. м3, на площади 25,3 га.

Размер расчетной лесосеки по сплошным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений по лесничеству составляет:

по хвойному хозяйству – 496 тыс. м3

по мягколиственному хозяйству – 2690 тыс. м3

### 2.4 Структура земель по категориям и их использование

Площадь Брейтовского муниципального района по данным Росрееста на 1.01.2011 г. составляет 215455 га. На территории района представлены все 7 законодательно установленных категорий земель (табл. 2.4-1).

Самую большую долю – 36,2 % занимают земли водного фонда, 29,1 % - земли лесного фонда, 17,1 % - земли сельскохозяйственного назначения, 14 % - земли особо охраняемых территорий и объектов (Дарвинский биосферный заповедник).

Наименьшую площадь занимают земли промышленности и иного специального назначения – 0,3 %, земли запаса – 0,7 % и земли населенных пунктов 5602 га (2,6 %).

Соотношение между землями различных категорий показывает особенность Брейтовского муниципального района – малая доля земель промышленности и населенных пунктов и большая доля экологически ценных и чистых территорий (земли особо охраняемых территорий и объектов, земли лесного и водного фонда). Это создает особо благоприятные экологические условия на территории Брейтовского муниципального района.

Таблица 2.4-1 – Характеристика земельного фонда Брейтовского муниципального района (по категориям земель)*

| № | Категории земель | Площадь, га 2011 г. | Уд. вес к общей площади,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 36826 | 17,1 |
| 1.1 | Фонд перераспределения | 660 |  |
| 2 | Земли населенных пунктов в т.ч.: | 5602 | 2,6 |
| 2.1 | городских населённых пунктов |  |  |
| 2.2 | сельских населённых пунктов | 5602 |  |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания и др.: | 653 | 0,3 |
| 3.1 | Земли промышленности | 81 |  |
| 3.2 | Земли транспорта, в том числе: | 572 |  |
|  | железнодорожного |  |  |
|  | автомобильного | 572 |  |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 30130 | 14,0 |
| 4.1 | Земли особо охраняемых природных территорий | 30130 |  |
| 5 | Земли лесного фонда | 62776 | 29,1 |
| 6 | Земли водного фонда | 77946 | 36,2 |
| 7 | Земли запаса | 1522 | 0,7 |
| 8 | Всего земель в административных границах района | 215455 | 100 |

* Форма статистической отчётности 22-2 на 01.01.2012 год.

Распределение земель по формам собственности имеет следующие особенности (согласно форме статистической отчетности 22-1).

Собственность между государственными органами власти и муниципалитетами не разграничена на 40 % земель, входящих в границы Брейтовского муниципального района. Земли собственности Российской Федерации оформлены на 92925 га – все земли лесного фонда, земли особо охраняемых территорий и объектов (Дарвинский биосферный заповедник), а также часть земель населенных пунктов.

Большая часть земель сельскохозяйственного назначения (82 %) принадлежит гражданам, ещё 13,4 % находится в собственности юридических лиц, на остальную часть земель собственность не разграничена.

В землях населённых пунктов 73,4 % земель находятся в муниципальной и государственной собственности, 26 % в собственности граждан, оставшиеся 0,6 % в собственности юридических лиц.

Земли водного фонда, земли запаса и часть земель промышленности и иного специального назначения находятся в не разграниченной между органами государственной власти и органами местного самоуправления собственности.

Распределение земель Брейтовского муниципального района по угодьям представлено в  таблице 2.4-2.

Из приведённых данных видно, что сельскохозяйственные угодья расположены на всех категориях земель, кроме земель промышленности и водного фонда. Наибольшая доля – на землях сельскохозяйственного назначения (85 %). Достаточно большую долю занимают сельскохозяйственные угодья в землях населённых пунктов - около 78,5 %. В землях запаса сельскохозяйственные угодья занимают также большую долю – 70 %.

Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд, наибольшую площадь занимают в землях сельскохозяйственного назначения. Нарушенные земли практически отсутствуют. Из 1309 га земель застройки примерно одинаковые доли находятся в пределах земель сельскохозяйственного назначения и населённых пунктов. Также приблизительно одинаково среди земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов и земель лесного фонда распределились земли под дорогами, не находящимися на категории земель промышленности и иного специального назначения.

Таблица 2.4-2 - Характеристика земельного фонда по угодьям на 01.01.2011* (га)

| № п/п | Категории земель | Общая пло-щадь | Сельскохозяйственные угодья | Лесные площади | Лесные насаждения, не входя-щие в лесной фонд | Под водой | Земли застройки | Под доро-гами | Бо-лота | Нару- шен- ные земли | Про- чие зем-ли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пашня | Много- летние насаж- дения | Сено-косы | Паст-бища |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Земли сельскохозяй-ственного назначения | 36856 | 31807 | 26175 | 4 | 1962 | 3666 | 872 | 2236 | 142 | 699 | 369 | 513 |  | 218 |
| 2 | Земли населенных пунктов, в том числе: | 5550 | 4359 | 1775 | 15 | 1502 | 1067 | 109 | 127 | 11 | 543 | 344 | 17 |  | 40 |
| 3 | Земли промышленности и иного специального назначения | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 579 |  | 1 | 59 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 30130 | 313 | 19 |  | 191 | 103 | 13384 |  | 30 | 7 | 111 | 16181 |  | 104 |
| 5 | Земли лесного фонда | 62776 | 201 | 5 |  | 170 | 26 | 60048 | 902 | 28 |  | 329 | 959 |  | 309 |
| 6 | Земли водного фонда | 77946 |  |  |  |  |  |  |  | 77946 |  |  |  |  |  |
| 7 | Земли запаса | 1522 | 1065 | 839 |  | 125 | 101 | 242 | 69 | 16 | 24 | 22 | 23 | 5 | 56 |
|  | Итого | 215455 | 37745 | 28813 | 19 | 3950 | 4963 | 74655 | 3334 | 78173 | 1309 | 1754 | 17693 | 6 | 786 |

*Таблица составлена по форме статистической отчётности 22-2 на 01.01.2011 г.

Анализ использования земель населённых пунктов выполнен по данным стат. учёта формы 22-6 (сельские населённые пункты).

Сравнительный анализ показателей по сельским населённым пунктам показал малую эффективность использования земель для градостроительных целей. Так 45,6 % земель в границах сельских населённых пунктов не вовлечены в градостроительную или иную деятельность. Порядка 33 % земель используется для ведения личного подсобного хозяйства и другой сельскохозяйственной деятельности. Под жилую застройку используется 149 га (2,7 % земель), из них 124 га (83 %) составляет индивидуальная жилая застройка. Использование земель для общественно-деловой застройки производится на 200 га, т.е. даже больше, чем площадь под жилой застройкой.

В дальнейшем при градостроительном проектировании необходимо предусматривать повышение плотности застройки населённых пунктов и повышение доли земель, вовлечённых в градостроительную деятельность. Более эффективное использование земель в границах населённых пунктов позволит экономить ценные сельскохозяйственные земли, за счёт которых, как правило, увеличиваются территории населённых пунктов.

Использование земель гражданами и организациями проанализировано согласно таблицам 2.4-3 и 2.4-4. Наибольшая доля земель сельскохозяйственного назначения (98 %), предоставленных организациям, используется производственными кооперативами. Из земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных гражданам, наибольшая доля находится в пользовании граждан – собственников земельных участков – 62,4 %, личных подсобных хозяйств – 23,3 %, крестьянских (фермерских) хозяйств – 11,5 %.

Таблица 2.4-3 – Использование земель сельскохозяйственного назначения организациями

| № п/п | Наименование хозяйствующих субъектов, использующих землю | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственные товарищества и общества | 10 |
| 2 | Производственные кооперативы | 28946 |
| 3 | Прочие предприятия, организации и учреждения | 542 |
|  | Итого земель | 29498 |

*Таблица составлена по форме статистической отчётности 22-4 на 01.01.2011.

Таблица 2.4-4– Использование земель сельскохозяйственного назначения гражданами

| № п/п | Наименование хозяйствующих субъектов, использующих землю | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Крестьянские (фермерские) хозяйства | 993 |
| 2 | Личные подсобные хозяйства | 2020 |
| 3 | Садоводы и садоводческие объединения | 6 |
| 4 | Огородники и огороднические объединения | 60 |
| 5 | Дачники и дачные объединения | 42 |
| 6 | Граждане, имеющие земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства | 124 |
| 8 | Граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом скота | 13 |
| 9 | Граждане, собственники земельных участков | 5406 |
|  | Итого земель | 8664 |

*Таблица составлена по форме статистической отчётности 22-3 на 01.01.2011 г.

### 2.5 Историко-культурный потенциал, территории объектов культурного наследия

Брейтово – старинное русское селение, раскинувшееся на берегах легендарной реки Сить, впадавшей некогда в Мологу, а теперь в Рыбинское водохранилище. Впервые Брейтово упоминается 17 ноября 1613 года в расходной книге казны казенного приказа (запись о выдаче жалованья брейтовским и черкасовским хамовникам). Но история этого места начинается намного раньше.

Знаменитая и имеющая огромные последствия для будущего России Ситская битва произошла на реке Сить 4 марта 1238 года между русским войском под предводительством великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича и полчищами монгольских завоевателей. Когда монголо-татарские орды вторглись в пределы Владимиро-Суздальской Руси, великий князь Юрий Всеволодович пошёл на север, чтобы собрать войско, способное противостоять захватчикам. Местом сбора была назначена река Сить, удобная тем, что по ней пролегал зимний путь к Мологе и Волге. Отсюда шли дороги на Новгород Великий и на Белоозеро. Берега Сити являлись стратегической линией, где можно было остановить врага. Главный стан князя расположился у села, получившего название Станилово. По разным историческим источникам, князю Юрию удалось собрать от 15 до 40 тысяч воинов. После разорения стольного града Владимира, 7 февраля 1238 года хан Батый, узнав о собирании русской рати, двинулся на север, сжигая на своём пути все города и веси. Лаврентьевская летопись под 1238 годом уподобляет нашествие татар огненной реке, разлившейся по всей Северо-Восточной Руси.

Ситская битва не была организованным сражением двух войск. Она растянулась почти по всей длине реки, ставшей символическим рубежом Русской земли. Отряды князя Юрия размещались в разных деревнях и селах вдоль Сити и принимали бой каждый на своём месте перед лицом намного превосходящей силы монголо-татар. Русские стояли насмерть, но почти все полегли на поле брани. Пал и сам великий князь Юрий Всеволодович с племянником – Ярославским князем Всеволодом Константиновичем, которого татары вскоре убили в Ширинском лесу. Оба берега реки до самого устья были усыпаны телами убитых и раненых воинов. Исторические последствия Ситской битвы были намного тяжелее известной битвы при Калке. Это поражение стало и разгромом военных сил Северо-Восточной Руси, которая с этого времени не могла оказать военного сопротивления и попала на 2,5 столетия под татаро-монгольское иго. И в тоже время эта трагическая битва имела глубокий смысл для всей последующей Русской истории. Она стала по сути первым сражением, которое дали русские князья татаро-монгольским захватчикам. И хотя эта битва завершилась поражением, в то же время она явила всю силу русского духа, готовность сражаться до смерти за свою веру и землю. Именно после этого сражения татары осознали, что с этим народом лучше договариваться, чем биться, и изменили тактику. Может быть, главным итогом этой битвы стало то, что в течении всего ига татары не пытались обращать русских в мусульманство. После Ситской битвы монголо-татары отказались от мысли идти на Новгород. Если бы не было Ситской битвы, то не было бы битвы и на Куликовом поле.

В середине XIII века бывшие дворцовые села Брейтово и Черкасово были пожалованы фавориту царицы Елизаветы Петровны графу И.И. Шувалову. После него Брейтовская волость перешла во владение его сестры княгини Голицыной, а затем ею владел тайный советник В.Н. Зиновьев, который и подарил брейтовцам долгожданную свободу еще до отмены крепостного права.

В XIX веке Брейтово превращается в бойкое торговое село Мологского уезда. Здесь проявляются чайные, кабаки, идет торговля лесом, лошадьми. Все это заглушило ткацкое производство. Последние сведения о Брейтове того времени относится к 1914 году. В списке населенных мест Ярославской губернии на 1января 1914 года в Брейтове числилось 110 дворов и 695 жителей. В Брейтове было 2 церкви, больница на 30 коек, земское училище и церковно – приходская школа. Ежегодно проводилась ярмарка.

С момента административной реформы Екатерины II в 1777 году и до 1929 года – Брейтово – волостной центр Мологского уезда.

Во время заполнения Рыбинского водохранилища огромные территории Молого-Шекснинского междуречья были затоплены. Из Молого-Шекснинского междуречья принудительно были выселены 130 тысяч жителей. На дно Рыбинского водохранилища ушло почти 27 тыс. хозяйств, было затоплено более 700 сел и деревень, 3 монастыря и 40 православных храмов, так же под водой исчез старинный русский город Молога центр Мологского уезда. На не затопленных землях Мологского уезда ныне находятся Брейтовский и Некоузкий муниципальные районы.

В 1929 году Брейтовский район выделился из Мологского уезда и вошел в состав Рыбинского округа Ивановской промышленной области. С 1936 года вошел в состав Ярославской области.

В феврале 1963 года Брейтовский район был ликвидирован и территория его передана Некоузкому сельскому району. В марте 1964 года район восстановлен в своих прежних границах.

На сегодняшний день на территории Брейтовского муниципального района насчитывается 53 объекта культурного наследия, из них 3 федерального значения, 42 регионального значения и 8 выявленных. В основном объекты представлены памятниками археологии. Существует один объект, связанный с военными событиями – братская могила советских летчиков (1943 г.), расположенная в с. Горелово. Выявленные объекты культурного наследия представлены церквями. Реестры объектов культурного наследия представлены в табл. 2.5-1, 2.5-2, 2.5-3.

Таблица 2.5-1 – Реестр объектов культурного наследия федерального значения

| № п/п | Код объекта культурного наследия | Наименование объекта культурного наследия | Местонахождение объекта культурного наследия | Акт органа государственной власти о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брейтовское сельское поселение |
|  | 7610091000 | Городище, ранний железный век | д. Городища, 1,2 км севернее деревни | Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176 |
| Прозоровское сельское поселение |
|  | 7610092000 | Курганная группа, XI –XIII вв. н.э. | д. Григорьево, 0,4 км восточнее деревни | Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176 |
|  | 7610093000 | Курганная группа, XI –XIII вв. н.э. | д. Суминское,1,4 км юго-восточнее деревни | Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176 |
| Гореловское сельское поселение |
|  | - | - | - | - |

Таблица 2.5-2 – Реестр объектов культурного наследия регионального значения

| № п/п | Код объекта культурного наследия | Наименование объекта культурного наследия | Местонахождение объекта культурного наследия | Документ о включении объекта культурного наследия в реестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7600549000 | Курганный могильник, XI - XIII вв. | д.Абросово, 0,5 км к северу | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600550000 | Курганный могильник, XIV в. | д.Абросово, западная окраина | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600551000 | Курганный могильник, X - XIII вв. | д.Базыки, 0,4 км к юго-востоку | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600552000 | Курганный могильник, X -XIII вв. | д.Берелево, 0,3 км к югу | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600575000 | Курганный могильник, XI - XIII вв. | с.Брейтово, 0,3 км к северу | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600548000 | Селище, X -XIII вв. | с.Брейтово, 2 км к востоку | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | - | Братская могила советских летчиков, 1943 г. | с.Горелово | Постановление Правительства Ярославской области от 03.03.2008 № 37 |
|  | 7600554000 | Курганный могильник, X -XI вв. | д.Григорьево, 0,6 км к юго-востоку | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600556000 | Курганный могильник, X - XIII вв. | д.Дорки, 1,5 км к северу | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600558000 | Курганный могильник, X - XIII вв. | д.Игнатово, 0,5 км к северо-востоку | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600557000 | Селище, X -XIII вв. | д.Игнатово,0,3 км к востоку | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600588000 | Курган, X в. | д.Киселево, 1 км к северу-северо-западу | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600559000 | Курганный могильник, XI - XIII вв. | д.Кривцово, 0,5 км к северу | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600560000 | Курганный могильник, X - XIII вв. | д.Кривцово, 0,6 км к северо-западу | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600561000 | Курганный могильник, X -XIII вв. | д.Лискино, 0,5 км к северо-западу | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600562000 | Курганный могильник, XI -XIII вв. | д.Лискино, 0,4 км к северу | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600563000 | Курганный могильник, X -XIII вв. | д.Лукино, 0,3 км к юго-западу | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600564000 | Курганный могильник 1, X - XIII вв. | д.Михалево, 0,5 км к северу | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600565000 | Курганный могильник 2, X - XIII вв. | д.Михалево, 0,4 км к востоку | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600566000 | Курганный могильник 3, X - XIII вв. | д.Михалево, 2 км к северу | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600567000 | Селище 1, X - XIII вв. | д.Михалево, 0,3 км к северо-востоку | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600568000 | Селище 2, X -XIII вв. | д.Михалево, 0,4 км к востоку-северо-востоку | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600569000 | Курганный могильник, XI -XIII вв. | с.Орлово, 1 км к северу | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600570000 | Курганный могильник 1, XI - XIII вв. | с.Покровское-на-Сити, 0,5 км к северу-северо-востоку | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600572000 | Курган, IX -X вв. | с.Прозорово, центр cела | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600573000 | Курганный могильник, XI-XIII вв. | д.Себельское, 0,3 км к северу | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600574000 | Курганный могильник, X в. – 1-я пол. XIII в. | с.Семеновское, 0,5 км к западу | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600576000 | Курганный могильник, X - XIII вв. | д.Старое Мерзлеево, 1 км к северу | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600581000 | Городище «Горка», 2-я пол. I тыс. до н.э. | с.Сутка, 1,4 км к юго-востоку | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600578000 | Курган, XI - XIII вв. | с.Сутка, 0,4 км к юго-востоку | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600579000 | Курганный могильник 1 «Горка», X в. – 1-я пол. XIII в. | с.Сутка, 1,4 км к юго-востоку | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600580000 | Курганный могильник 2, XI -XIII вв. | с.Сутка, 1 км к востоку | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600582000 | Курганный могильник, X - XIII вв. | д.Сущева, 0.3 км к северу-северо-востоку | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600583000 | Курганный могильник, X - XIII вв. | д.Третьячиха, 0,3 км к северо-востоку | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600584000 | Курганный могильник, X - XIII вв. | д.Турбаново, 0,5 км к югу | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600585000 | Селище, X -XII вв. | д.Турбаново, 0,4 км к юго-востоку | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600586000 | Селище, XII - XIII вв. | с.Черкасово, 0.3 км к западу-северо-западу | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600587000 | Селище (хутор Михалев), XII - XIII вв. | д.Черкасово, 0,7 км к югу | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | 7600589000 | Курганный могильник, XI -XIII вв. | д.Яковлево, 0,2 км к юго-востоку | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |

Таблица 2.5-3 – Реестр выявленных объектов культурного наследия

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Церковь Архистратига Михаила | 1806 г., 1873 г. | с. Семеновское |
|  | Церковь Введения | 1797 г., 1895 г. | д. Байловское |
|  | Церковь Благовещения | 1910 г. | с. Горинское |
|  | Церковь Николая Чудотворца | 1794 г. | д. Михальково, ул. Набережная, здание 2а |
|  | Церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи | 1828 г. | с. Косково |
|  | Ансамбль церкви Покрова - церковь - церковно-приходская школа | 1808 г. конец XIX века | с. Покровское-на-Сити, ул. Школьная, здания 38 и 32 |
|  | Церковь Михаила Архангела | 1810 г., 1878 г. | с. Прозорово, ул. Михайловская, здание 11 |
|  | Церковь Дмитрия Солунского | 1886 г. | с. Сутка |

Учитывая значимость исторических событий 1238 г. в работе предлагается организация историко-культурного заповедника «Сить» регионального значения на территориях Брейтовского и Некоузкого муниципальных районов, включающего прибрежные территории вдоль реки Сить по обе её стороны. Историко-культурный заповедник предлагается создать в первоочередном порядке, для чего необходимо разработать концепцию создания историко-культурного заповедника «Ситская битва», разработать проекты зон охраны на многочисленные памятники археологии (курганные могильники, селища), оставшиеся материальные свидетельства исторических событий XIII века.

### 2.6 Особо охраняемые природные территории

Согласно положениям федерального закона от 14.03.1995 № 33-фз (ред. от 30.11.2011) «Об особо охраняемых территориях и объектах» с учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и статуса находящихся на них природоохранных учреждений различаются следующие категории таких территорий:

- государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

- национальные парки;

- природные парки;

- государственные природные заказники;

- памятники природы;

- дендрологические парки и ботанические сады;

- лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территории Брейтовского района в настоящее время имеются следующие категории ООПТ: природный заповедник федерального значения, природный заказник регионального значения, памятники природы регионального и местного значения.

На землях Брейтовского муниципального района расположена часть особо охраняемой природной территории федерального значения – «Дарвинский государственный природный биосферный заповедник». Заповедник создан 3 июля 1945 г. распоряжением СНК СССР № 1063-р, а также решением Ярославского облисполкома № 113 от 27 июня 1941г. и Решением Вологодского облисполкома № 30 от 13 сентября 1941 г. Вокруг заповедника была установлена охранная зона площадью 21925 га, согласно Постановлению Губернатора Ярославской области от 28.11.2000 № 815 (ред. 24.10.2001) «О создании охранной зоны Дарвинского государственного природного заповедника на территории Ярославской области» и Постановлению Губернатора Вологодской области от 19.11.2001 №1056 (ред. от 14.09.2004) "О расширении охранной зоны Дарвинского государственного природного заповедника на территории Вологодской области"

Положение о Дарвинском государственном природном заповеднике, утверждено руководителем Департамента охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов Российской Федерации А.М. Амирхановым 25.05.2001 (с изменениями, утвержденными Приказом МПР России от 17.03.2005 № 66)

Около одной трети территории заповедника расположено в Брейтовском муниципальном районе Ярославской области, остальная территория находятся в Череповецком муниципальном районе Вологодской области. Заповедник был организован специально для изучения изменений в дикой природе после строительства Рыбинской ГЭС и образования Рыбинского водохранилища в 1941 году.

Заповедные земли расположены на большом полуострове на северо-западном берегу Рыбинского водохранилища. Площадь заповедника более 112 тыс. га., из которых 67 тыс. га. приходится на долю суши, а остальные 45 тыс. га – на прибрежные воды.

Список сосудистых растений обитающих на территории заповедника состоит из 590 видов, из 281 рода и 83 семейств. Среди них — 142 лесных, 77 болотных, 244 луговых и 122 прибрежно-водных.

Из животного мира здесь встречаются: куница, горностай, белка, выдра, волк, барсук, лисица, лось, заяц, кабан. Много в заповеднике медведей. В лесных чащах гнездятся филины, глухари, тетерева, большой подорлик, чёрный коршун, ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник и ряд мелких соколков. На территории заповедника наблюдается наибольшая в мире плотность гнездовий орланов-белохвостов, занесённых в Красную Книгу Российской Федерации.

Рельеф Дарвинского природного заповедника очень однообразен. Это плоская, слабо расчлененная низменная, во многих местах заболоченная равнина (102-107 м над уровнем моря). Большая часть суши заповедника покрыта сосновыми лесами, чаще всего заболоченные, хорошо прогреваемые мелководья поросли влаголюбивой и водной растительностью. Эти угодья богаты ценными ягодами: клюквой, морошкой, голубикой, черникой. Леса в заповеднике приурочены к берегам рек, вершинам древних материковых дюн и песчаным гривам, поднимающимся среди болот. Березовые леса составляют около 15% лесов заповедника, и почти треть их также заболочена. Значительно меньше ельников (6%) и совсем немного осинников и ольшаников (1,5%).

Вся территория заповедника относится к землям особо охраняемых территорий и объектов, с лесами особо охраняемых природных территорий, которые расположены в лесничестве «Дарвинский государственный природный заповедник».

Уникальной особенностью заповедной акватории Рыбинского водохранилища стали торфяные острова. После заполнения водохранилища оказались затоплены многие торфяные болота. С течением лет гигантские пласты торфа всплывали и пускались в дрейф по волнам. Со временем на них появляются травяно-кустарниковая растительность, и даже деревья.

Режим охраны заповедника определяется согласно Постановлению Губернатора Ярославской области от 28.11.2000 № 815 (ред. 24.10.2001). На территории охранной зоны заповедника в целях ограничения отрицательного воздействия на природные комплексы запрещается:

- рубки главного пользования, проходные рубки, промышленная заготовка дикорастущих растений;

- охота, кроме охоты в летне-осенний период на водоплавающую дичь по именным разовым лицензиям, количество которых согласовано с администрацией Дарвинского государственного природного заповедника; (в ред. Постановления Губернатора Ярославской области от 24.10.2001 N 684)

- строительство и размещение хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием заповедника;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений и химических средств защиты растений;

- разведка и разработка полезных ископаемых;

- деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима и нарушение почвенного покрова;

- иная деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира на островах.

Помимо Дарвинского государственного природного заповедника в соответствии с Постановлением Ярославской области от 1 июля 2010 г. №460-п (ред. от 14.03.2012 г.) «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области» на территории Брейтовского муниципального района расположены следующие особо охраняемые природные территории – 1 природный заказник регионального значения и 12 памятников природы регионального значения. Территория комплексного памятника природы «Долина реки Сити (среднее течение)» расположена, как на территории Брейтовского муниципального района, так и на территории соседнего Некоузского муниципального района.

Помимо особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения на территории Брейтовского муниципального района расположены 3 памятника природы местного значения. (Таблица 2.6-1)

Таблица 2.6-1 – Перечень особо охраняемых природных территорий Брейтовского муниципального района

| № п/п | Наименование и местонахождение | Площадь (в границах района), га | Статус, категория | Организация, ответственная за соблюдение особого режима использования охраняемой территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Государственные природные заповедники федерального значения |
| 1. | Дарвинский государственный природный биосферный заповедник | 112000 (45497) | Биосферный заповедник, федерального значения | Государственная инспекция по охране территории Дарвинского государственного природного заповедника, Государственный комитет по охране окружающей среды Ярославской области, комитет природных ресурсов по Ярославской области, управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Ярославской области |
| II. Государственные природные заказники регионального значения |
| 2. | Алфёровский | 10500 (6507) | Природный заказник, зоологический, регионального значения | Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, департамент по охране и использованию животного мира Ярославской области, департамент лесного хозяйства Ярославской области |
| III. Памятники природы регионального значения |
| 3. | Прозоровский сосновый бор | 67 | Памятник природы, ландшафтный, регионального значения | ГУ ЯО «Брейтовское лесничество» |
| 4. | Болото к югу от д. Мусино | 400 | Памятник природы, ландшафтный, регионального значения | ГУ ЯО «Брейтовское лесничество» |
| 5. | Себлинский бор | 411 | Памятник природы, ландшафтный, регионального значения | ГУ ЯО «Брейтовское лесничество» |
| 6. | Сосновый бор по ул. Парковой | 13,4 | Памятник природы, ландшафтный, регионального значения | Администрация Брейтовского сельского округа |
| 7. | Берёзовая роща с. Брейтово | 0,5 | Памятник природы, ландшафтный, регионального значения | Администрация Брейтовского сельского округа |
| 8. | Усадьба Мусино | 1 | Памятник природы, регионального значения | Администрация Севастьянцевского сельского округа |
| 9. | Графские пруды | 0,5 | Памятник природы, ландшафтный, регионального значения | Администрация Севастьянцевского сельского округа |
| 10. | Курган на р. Лами | 1,5 | Памятник природы, регионального значения | Администрация Сутковского сельского округа |
| 11. | Участок старинного Екатерининского тракта | 4 | Памятник природы, регионального значения | Муранов А.А., МОУПрозоровская Среднеобразовательная школа |
| 12. | Гореловский сосновый бор | 110 | Памятник природы, регионального значения | ГУ ЯО «Брейтовское лесничество» |
| 13. | Брейтовский парк | 10 | Памятник природы, ландшафтный, регионального значения | Администрация Брейтовского сельского округа |
| 14. | Долина реки Сити (среднее течение) | 2000 (100) | Памятник природы (комплексный), регионального значения | Администрация Некоузского сельского поселения, Брейтовского сельского поселения, ГКУ ЯО «Некоузское лесничество», собственники, владельцы и пользователи земельных участков |
| IV. Памятники природы местного значения |
| 15. | Остров Верхний в створе р. Редьмы | 13 | Памятник природы, местного значения | ГУ ЯО "Брейтовское лесничество" |
| 16. | Остров Длинный в створе р.Первомайка | 75 | Памятник природы, местного значения | ГУ ЯО "Брейтовское лесничество" |
| 17. | Остров Нижний | 20 | Памятник природы, местного значения | ГУ ЯО "Брейтовское лесничество" |
| Всего по Брейтовскому муниципальному району | 53230,9 |  |  |

Границы ООПТ отражены на картах «Современное использование территории», «Ограничения использования территории», «Основные направления развития территории» согласно их описанию в соответствии с Постановлением Ярославской области от 1 июля 2010 г. № 460-п (ред. от 14.03.2012 г.) "Об утверждении перечня особо охраняемых природных территориях Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области».

Анализ размещения ООПТ по территории Брейтовского муниципального района показывает, что большинство охраняемых природных объектов расположено вдоль берегов Рыбинского водохранилища, в том числе в приустьевых участках рек, что способствует сохранению очень ценных с эстетической и экологической точки зрения прибрежных экосистем. На территории всех особо охраняемых природных территорий запрещена любая хозяйственная и иная деятельность, угрожающая их состоянию и сохранности.

На 2012-2013 годы департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области запланированы работы по установке границ особо охраняемых природных территорий регионального значения на территории Брейтовского муниципального района и внесения сведений о них в государственный кадастр недвижимости. В случае изменения и уточнения границ и характеристик ООПТ в схему территориального планирования Брейтовского муниципального района необходимо будет внести соответствующие изменения.

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (п.3 ст. 2) и Земельным кодексом Российской Федерации (п. 4 ст. 95) в целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках могут создаваться охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. Департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области планируются работы по возобновлению охранных зон (в соответствии с паспортами на некоторые памятники природы) или определению охранных зон у других ООПТ в установленном порядке. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы ООПТ. Земельные участки в границах охранных зон у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и должны использоваться ими с соблюдением установленного особого правового режима. Ограничения в обороте указанных участков законодательством Российской Федерации не предусмотрены. В случае установления таких зон в схему территориального планирования Брейтовского муниципального района следует внести соответствующие изменения.

### 2.7 Современное состояние и основные направления социально-экономического развития

#### 2.7.1 Население

Анализ демографической ситуации в Брейтовском муниципальном районе и перспективы её изменения производились на основе исходных данных, предоставленных администрацией муниципального района:

- численность населения муниципального района в период с 2005 по 2011 гг.;

- механическое и естественное движение населения в период с 2005 по 2011 гг.;

- половозрастная структура населения муниципального района.

При разработке раздела были использованы данные ежегодного статистического сборника Государственной службы статистики «Социальное положение и уровень жизни населения России 2011 г.», а так же данные Программы социального и экономического развития Брейтовского муниципального района на 2009-2012 гг.

По состоянию на 2011 г. численность населения Брейтовского муниципального района составляет 7 034 чел. (или 1 % от численности населения Ярославской области) (рисунок 2.7.1-1). Численность населения в разрезе по населенным пунктам муниципального района приведена в таблице 2.7.1-1.

Рисунок 2.7-1 - Численность населения Брейтовского муниципального района в структуре Ярославской области

Таблица 2.7.1-1 – Численность населения населенных пунктов Брейтовского

муниципального района на 01.01.2011 г.

| № п./п. | Наименование населенных пунктов | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| Брейтовского сельское поселение (центр – с. Брейтово) |
| Брейтовский сельский округ |
| 1. | с. Брейтово | 3308 |
| 2. | д. Аргуны | 0 |
| 3. | д. Берелево | 4 |
| 4. | д. Бреньково | 27 |
| 5. | д. Буянка | 0 |
| 6. | д. Дуденево | 51 |
| 7. | д. Дурасово | 33 |
| 8. | д. Захарино | 8 |
| 9. | д. Ивановка | 0 |
| 10. | д. Крутец | 0 |
| 11. | д. Логинцево | 68 |
| 12. | д. Лопатино | 22 |
| 13. | д. Манилово | 15 |
| 14. | д. Медведково | 0 |
| 15. | д. Михальково | 74 |
| 16. | д. Набережная | 15 |
| 17. | д. Нечесово | 42 |
| 18. | д. Никулино | 1 |
| 19. | д. Новинка | 106 |
| 20. | д. Новый Покровок | 3 |
| 21. | д. Ножовники | 20 |
| 22. | д. Носова | 46 |
| 23. | д. Сущева | 13 |
| 24. | д. Трухино | 18 |
| 25. | д. Тынково | 0 |
| 26. | д. Федорково | 0 |
| Всего по сельскому округу | 3874 |
| Покрово-Ситский сельский округ |
| 1. | с. Покровское-на-Сити | 95 |
| 2. | д. Балобаново | 8 |
| 3. | д. Бобровник | 4 |
| 4. | д. Воронец | 2 |
| 5. | д. Высоково | 13 |
| 6. | д. Вышка | 0 |
| 7. | п. Вышка | 19 |
| 8. | д. Губино | 0 |
| 9. | д. Дуброво-Базыки | 8 |
| 10. | д. Княгинино | 21 |
| 11. | д. Коростель | 41 |
| 12. | д. Минюшино | 13 |
| 13. | д. Михайловское | 7 |
| 14. | д. Нивищи | 0 |
| 15. | д. Новое Мерзлеево | 39 |
| 16. | д. Овинчищи | 6 |
| 17. | село Семеновское | 0 |
| 18. | д. Старое Мерзлеево | 4 |
| 19. | д. Сторожево | 6 |
| 20. | д. Торонково | 13 |
| 21. | д. Турбаново | 2 |
| 22. | д. Цыбыцино | 23 |
| 23. | д. Яковлевское | 12 |
| Всего по сельскому округу | 336 |
| Ульяновский сельский округ |
| 1. | д. Ульяниха | 232 |
| 2. | д. Большая Новинка | 10 |
| 3. | д. Браниха | 4 |
| 4. | д. Гаврильцево | 0 |
| 5. | д. Глинник | 0 |
| 6. | д. Городища | 0 |
| 7. | д. Гребенино | 0 |
| 8. | д. Змазнево | 2 |
| 9. | д. Игнатове | 9 |
| 10. | д. Ключики | 9 |
| 11. | д. Копань | 30 |
| 12. | д. Красково | 11 |
| 13. | д. Малая Новинка | 17 |
| 14. | д. Малиновка | 0 |
| 15. | д. Михалево | 0 |
| 16. | д. Мясниково | 1 |
| 17. | д. Назариха | 4 |
| 18. | д. Никитинское | 6 |
| 19. | п. Новый | 0 |
| 20. | д. Обухово | 7 |
| 21. | д. Патрюшино | 0 |
| 22. | д. Ревятино | 0 |
| 23. | д. Рысье | 4 |
| 24. | д. Семеновка | 17 |
| 25. | д. Соколы | 11 |
| 26. | д. Строково | 10 |
| 27. | д. Халево | 2 |
| Всего по сельскому округу | 386 |
| ИТОГО ПО БРЕЙТОВСКОМУСЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ | 4596 |
| Гореловское сельское поселение (центр – с. Горелово) |
| Гореловский сельский округ |
| 1. | с. Горелово | 234 |
| 2. | д. Бор-Дорки | 47 |
| 3. | д. Водяники | 29 |
| 4. | д. Дмитрехово | 11 |
| 5. | д. Дубец | 33 |
| 6. | д. Дубецкая Дача | 2 |
| 7. | д. Ляховые | 9 |
| 8. | д. Малый Липовец | 109 |
| 9. | д. Никола | 42 |
| 10. | д. Чаяново | 3 |
| Всего по сельскому округу | 519 |
| Севастьянцевский сельский округ |
| 1. | д. Севастьянцево | 38 |
| 2. | д. Базыки | 0 |
| 3. | с. Байловское | 4 |
| 4. | д. Белорусе | 5 |
| 5. | д. Большое Иваньково | 20 |
| 6. | д. Вязовики | 0 |
| 7. | д. Горильдово | 7 |
| 8. | д. Жеребцово | 0 |
| 9. | д. Захарове | 0 |
| 10. | д. Зеленцино | 3 |
| 11. | д. Ивановское | 5 |
| 12. | д. Кетово | 1 |
| 13. | д. Комарово | 7 |
| 14. | д. Конюхово | 4 |
| 15. | д. Крохино | 0 |
| 16. | д. Лукинское | 64 |
| 17. | д. Медухово | 80 |
| 18. | д. Новое | 0 |
| 19. | д. Остряковка | 122 |
| 20. | д. Соболево | 13 |
| 21. | д. Телятово | 55 |
| 22. | д. Тимонино | 14 |
| 23. | д. Тургеневе | 11 |
| 24. | д. Тявково | 8 |
| 25. | д. Фатьяново | 0 |
| 26. | д. Филимоново | 30 |
| 27. | д. Филипцево | 3 |
| 28. | д. Чагино | 30 |
| 29. | с. Черкасово | 165 |
| 30. | д. Черный Враг | 10 |
| 31. | д. Шаховая | 0 |
| 32. | д. Шеломово | 32 |
| Всего по сельскому округу | 731 |
| ИТОГО ПО ГОРЕЛОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ | 1250 |
| Прозоровское сельское поселение (центр – с. Прозорово) |
| Прозоровский сельский округ |
| 1. | с. Прозорово | 327 |
| 2. | д. Арцыбашево | 0 |
| 3. | с. Горинское | 35 |
| 4. | д. Живетьево | 19 |
| 5. | д. Иванцево | 8 |
| 6. | д. Кривцово | 49 |
| 7. | д. Петровское | 8 |
| 8. | д. Редемское | 15 |
| 9. | д. Рогозино | 7 |
| 10. | д. Сарабуха | 9 |
| 11. | д. Себельское | 37 |
| 12. | д. Суминское | 65 |
| 13. | д. Третьячиха | 0 |
| 14. | д. Холопово | 70 |
| 15. | д. Чурилово | 4 |
| 16. | д. Ясная Поляна | 4 |
| Всего по сельскому округу | 657 |
| Сутковский сельский округ |
| 1. | с. Сутка | 165 |
| 2. | д. Абросово | 3 |
| 3. | д. Брилино | 11 |
| 4. | д. Волково | 0 |
| 5. | д. Григорьево | 0 |
| 6. | д. Дубровка | 6 |
| 7. | д. Клычево | 1 |
| 8. | д. Лискино | 40 |
| 9. | д. Лукино | 15 |
| 10. | д. Нивищи | 8 |
| 11. | с. Орлово | 10 |
| 12. | д. Подольское | 3 |
| 13. | д. Промежки | 18 |
| 14. | д. Самоседово | 4 |
| 15. | д. Скоркино | 2 |
| 16. | д. Яковлево | 0 |
| Всего по сельскому округу | 286 |
| Филимоновский сельский округ |
| 1. | с. Косково | 58 |
| 2. | д. Александровка | 0 |
| 3. | д. Барыгино | 3 |
| 4. | д. Борисовка | 4 |
| 5. | д. Вертлюгово | 18 |
| 6. | д. Верхняя Ветка | 1 |
| 7. | д. Горка | 2 |
| 8. | д. Гришино | 8 |
| 9. | д. Дорки | 9 |
| 10. | д. Карповское | 0 |
| 11. | д. Киселево | 14 |
| 12. | д. Куфтырево | 48 |
| 13. | д. Мусино | 32 |
| 14. | д. Никольское | 5 |
| 15. | д. Середка | 2 |
| 16. | д. Филимоново | 41 |
| Всего по сельскому округу | 245 |
| ИТОГО ПО ПРОЗОРОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ | 1188 |
| ИТОГО ПО БРЕЙТОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ | 7034 |

За рассматриваемый период (2005-2011 гг.) наблюдается неизменная тенденция убыли населения. За последние 7 лет численность постоянного населения муниципального района сократилась на 1 900 чел. (или на 21 %). Наибольшая убыль населения наблюдалась в 2011 г. -  по сравнению с 2010 г. численность постоянного населения муниципального населения сократилась на 812 чел. (или на 10 %).

Таблица 2.7.1-2 - Динамика численности населения в Брейтовском муниципальном районе

|  | на 1 января |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Брейтовский сельский округ | 4616 | 4436 | 4416 | 4128 | 4044 | 4049 | 3874 |
| Покрово-Ситский сельский округ | 472 | 489 | 425 | 398 | 404 | 401 | 336 |
| Ульяновский сельский округ | 654 | 504 | 501 | 465 | 453 | 430 | 386 |
| Итого по Брейтовскому сельскому поселению | 5742 | 5429 | 5342 | 4991 | 4901 | 4880 | 4596 |
| Гореловский сельский округ | 584 | 574 | 585 | 574 | 572 | 570 | 519 |
| Севастьянцевский сельский округ | 873 | 908 | 885 | 886 | 862 | 860 | 731 |
| Итого по Гореловскому сельскому поселению | 1457 | 1482 | 1470 | 1460 | 1434 | 1430 | 1250 |
| Прозоровский сельский округ | 892 | 888 | 901 | 890 | 867 | 815 | 657 |
| Сутковский сельский округ | 446 | 496 | 447 | 442 | 401 | 397 | 286 |
| Филимоновский сельский округ | 399 | 376 | 375 | 357 | 354 | 324 | 245 |
| Итого по Прозоровскому сельскому поселению | 1737 | 1760 | 1723 | 1689 | 1622 | 1536 | 1188 |
| ИТОГО по Брейтовскому муниципальному району | 8936 | 8671 | 8535 | 8140 | 7957 | 7846 | 7034 |

Как показывают статистические данные, в Брейтовском муниципальном районе сложилась неблагоприятная демографическая ситуация. Динамика численности населения характеризуется общим сокращением при отрицательном естественном приросте. Число умерших, по-прежнему, более в чем в два раза превышает число родившихся. Так в 2009 г. родилось – 77 человек, умерло - 194 человека; в 2010 г. родилось – 57 человек, умерло – 172 человека. Механический прирост так же характеризуется отрицательными показателями и оказывает негативное влияние на демографическую ситуацию в муниципальном районе. Показатели естественного движения населения в Брейтовском муниципальном районе приведены в таблице 2.7.1-3.

Таблица 2.7.1-3 - Динамика механического и естественного движения населения по Брейтовскому муниципальному району

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся, чел. | 65 | 61 | 73 | 58 | 77 | 57 |
| Число умерших, чел. | 261 | 195 | 229 | 177 | 194 | 172 |
| Естественный прирост населения, чел. | -196 | -134 | -156 | -119 | -117 | -115 |
| Число прибывших, чел. | 64 | 76 | 63 | 67 | 77 | 73 |
| Число выбывших, чел. | 163 | 182 | 129 | 106 | 97 | 85 |
| Механически прирост, чел. | -99 | -106 | -66 | -39 | -20 | -12 |

По сравнению с Российской Федерацией Брейтовский муниципальный район характеризуется более худшими показателями рождаемости и смертности. Следовательно, коэффициент естественного прироста в муниципальном районе ниже общероссийского показателя – в 2010 г. в Брейтовском муниципальном районе коэффициент естественного прироста составил «-» 16,2 ‰, по России этот показатель в 2010 г. был на уровне «-» 1,8 ‰.

Возрастная структура населения

Для наиболее полной оценки демографической ситуации важно оценить возрастную структуру численности населения, которая распределилась на следующие группы:

- моложе трудоспособного возраста – 1078 чел., что соответствует 14 % от общей численности населения;

- трудоспособного возраста (женщины 16-55 лет; мужчины 16-60 лет) – 4145 чел. или 53,8 % от общей численности населения;

- старше трудоспособного возраста (свыше 60 лет мужчины, свыше 55 лет женщины) – 2482 чел. или 32,2 % от общей численности населения.

В возрастной структуре Брейтовского муниципального района доля населения моложе трудоспособного возраста почти в два раза меньше, чем доля лиц старше трудоспособного возраста. В последствии это может привести к сокращению числа родившихся, поскольку в репродуктивный возраст будут вступать немногочисленные группы населения. Другой не менее опасной тенденцией может стать снижение доли трудоспособных возрастов и рост доли пенсионных возрастов. Динамика изменения возрастной структуры Брейтовского муниципального района показана на рисунке 2.7.1-2.

Рисунок 2.7.1-2 - Динамика изменения возрастной структуры Брейтовского муниципального района

Вывод

Несмотря на позитивные тенденции последних лет, демографическая ситуация характеризуется рядом серьезных проблем. Основным фактором сокращения численности населения является миграционная и естественная убыли населения. Статистические данные свидетельствуют об оттоке населения. При этом в числе выбывших наблюдается рост удельного веса лиц трудоспособного возраста. Другой серьезной проблемой является высокий уровень смертности населения.

Без решения указанных демографических проблем невозможно обеспечить формирование трудовых ресурсов, необходимых для развития муниципального района, повысить его конкурентоспособность, обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие в долгосрочной перспективе.

Прогноз перспективной численности населения

Перспективный расчёт численности населения Брейтовского муниципального района по этапам реализации «Схемы…» выполнен на основе анализа развития производственной, сельскохозяйственной и туристско-рекреационной базы. При расчете учитывалась динамика изменения численности, заложенная в утвержденной градостроительной документации, а так же  в стратегии Социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года.

Ориентировочный кадровый расчёт численности населения, основанный на прогнозах активизации экономической деятельности на территории муниципального района, позволяет прогнозировать стабилизацию и незначительный рост численности населения на 1 очередь. При этом предполагается, что положительное влияние на стабилизацию и рост численности населения окажет реализация ряда мер государственной социальной поддержки семей с детьми.

Важное значение при стимулировании рождаемости имеет и решение жилищного вопроса для молодых семей, поскольку наличие собственного жилья и возможность жить самостоятельно является важным фактором при планировании семьи.

На расчётный срок планируется увеличение численности населения муниципального района до 7 180 человек. При этом наибольшее увеличение численности населения произойдет в Брейтовском сельском поселении. На возможный рост численности населения окажет влияние планируемое размещение промышленных, сельскохозяйственных и рекреационных объектов, а также рост жилищного строительства. Численность зарегистрированного населения по этапам реализации «Схемы…» приведена в таблице 2.7.1-4.

Таблица 2.7.1-4 – Численность зарегистрированного населения Брейтовского муниципального района

| Муниципальное образование | Современное состояние | 1 очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Брейтовское сельское поселение | 4596 | 4610 | 4700 |
| Гореловское сельское поселение | 1250 | 1260 | 1280 |
| Прозоровское сельское поселение | 1188 | 1190 | 1200 |
| Всего по Брейтовскому муниципальному району | 7034 | 7060 | 7180 |

Транспортная доступность, близость к г. Москва и благоприятная экологическая обстановка способствует активному развитию индивидуального жилищного строительства, что вызывает рост численности сезонного населения, проживающего временно. На перспективу прогнозируется дальнейшее развитие индивидуального жилищного строительства и соответственно рост сезонного населения.

При расчёте перспективного населения учитывались территории зарезервированные под дачное строительство – Прозоровское сельское поселение (276,2 га); Гореловское сельское поселение (189,2 га); Брейтовское сельское поселение (200 га). Численность сезонного населения приведена в таблице 2.7.1-5.

Таблица 2.7.1-5 – Численность сезонного населения Брейтовского муниципального района

| Населенный пункт | 1 очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- |
| Брейтовское сельское поселение | 800 | 2400 |
| Гореловское сельское поселение | 760 | 2270 |
| Прозоровское сельское поселение | 1105 | 3314 |
| Всего по Брейтовскому муниципальному району | 2665 | 7985 |

#### 2.7.2 Занятость населения

Занятость населения наряду с данными демографической ситуации является не только важным показателем уровня жизни населения, но и необходимым условием для его воспроизводства.

Оценка занятости населения сделана на основе данных предоставленных администрацией Брейтовского муниципального района. При разработке раздела были использованы данные из аналитической записки «Информация о социально-экономическом развитии Брейтовского муниципального района», а так же данные статистического сборника государственной службы статистики «Труд и занятость в России 2010 г.».

Структуру экономики муниципального района образуют 227 организаций, из них – 17 % промышленные предприятия, 56 % - сельскохозяйственные предприятия, 42 % организации розничной торговли.

Число субъектов малого предпринимательства на территории Брейтовского муниципального района реально осуществляющих деятельность в 2011 г. составило 274 единицы, в т.ч. малых предприятий 63 единицы, 211 единиц – индивидуальные предприниматели.

Среднесписочная численность работников малых предприятий на 01.07.2011 г. – 800 человек.

Малыми предприятиями за 1 полугодие 2011 г. отгружено товаров на 200743,5 тыс. руб., 115,8 % к аналогичному периоду 2010 г. (173376,6 тыс. руб.). Число организаций, учтенных в статистическом регистре хозяйствующих субъектов, приведено в таблице 2.7.2-1.

Таблица 2.7.2-1 - Число организаций, учтенных в статистическом регистре хозяйствующих субъектов

| Показатели | Ед. измер. | Отчет | Оценка | Прогноз 2011 г. | Прогноз 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 г. | 2008 г. | I вар. | II вар. | I вар. | II вар. |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | единиц | 59 | 58 | 55 | 60 | 55 | 60 |
| Рыболовство, рыбоводство | единиц | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Обрабатывающие производства | единиц | 22 | 16 | 21 | 23 | 22 | 24 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Строительство | единиц | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | единиц | 49 | 47 | 49 | 52 | 50 | 53 |
| Гостиницы и рестораны | единиц | 9 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 |
| Транспорт и связь | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Финансовая деятельность | единиц | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | единиц | 19 | 22 | 20 | 22 | 21 | 22 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | единиц | 25 | 21 | 25 | 26 | 25 | 26 |
| Образование | единиц | 20 | 21 | 19 | 20 | 19 | 20 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | единиц | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 |
| Всего организаций по формам собственности | единиц | 259 | 245 | 256 | 275 | 259 | 279 |
| в т.ч. государственная | единиц | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| муниципальная | единиц | 48 | 43 | 49 | 50 | 49 | 52 |
| частная | единиц | 163 | 160 | 160 | 176 | 162 | 176 |
| общественных организаций | единиц | 16 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| прочие | единиц | 16 | 11 | 26 | 28 | 27 | 30 |

Численность занятых в экономике Брейтовского муниципального района по данным за 2009 г. с учетом численности лиц старших возрастов и подростков составила 3618 чел. (0,64 % от числа занятых в экономике Ярославской области).

Значительная часть лиц занятых в экономике муниципального образования находит место приложения труда на предприятиях сельского хозяйства, в общей сложности в сельском хозяйстве занято около 1173 человек (32 % занятых в экономике муниципального района) (рисунок 2.7.2-1)

Основными сельхозпредприятиями Брейтовского муниципального района являются СПК. Сельское хозяйство муниципального района ориентировано на производство мясомолочной продукции и промышленный лов рыбы. Растениеводство в основном направлено на покрытие потребностей животноводства, в меньшей степени на выращивание зерновых и картофеля. В Брейтовском муниципальном районе производственной деятельностью занимаются 9 сельскохозяйственных предприятий (таблица 2.7.2-2).

Рисунок 2.7.2-1 - Баланс трудовых ресурсов Брейтовского

муниципального района

Сельское хозяйство

В советский период Брейтовский муниципальный район можно было охарактеризовать как район с развитым сельским хозяйством. Однако в ходе либеральных реформ первой половины 90-х годов XX века многое из достигнутого было разрушено. Негативные последствия осуществляемой в тот период политики привели к резкому снижению объёмов производства сельскохозяйственной продукции и дестабилизации хозяйственной деятельности. Сложное положение производителей сельскохозяйственной продукции отчасти вызвано бедственным положением районообразующих пищеперерабатывающих предприятий, большинство из которых было ликвидировано, либо значительно сократили объемы выпускаемой продукции. В результате производители сельскохозяйственной продукции лишены устойчивого рынка сбыта своей продукции.

Не смотря на все сложности и существенное сокращение объемов сельскохозяйственного производства после распада СССР, в последние годы в муниципальном районе наметилась тенденция к постепенному восстановлению сельскохозяйственной деятельности по ряду направлений.

На сегодняшний день сельское хозяйство муниципального района в основном ориентировано на производство мясомолочной продукции и промышленный лов рыбы. Растениеводство в основном направлено на покрытие потребностей животноводства.

В Брейтовском муниципальном районе производственной деятельностью занимаются 10 сельскохозяйственных предприятий (таблица 2.7.2-2). Наиболее перспективными являются: ООО «Старатель», ООО «Брейтовская птицефабрика-Русский век», ООО «Полёт», СПК «Сить» и СК колхоз имени Ленина.

ООО «Старатель» - одно из самых успешных сельскохозяйственных предприятий на территории муниципального района. Агрофирма ООО «Старатель» является производителем с многоотраслевой специализацией. На сегодняшний день предприятие состоит из трёх бройлерных цехов и одного цеха по содержанию свиноматок, а также мясоперерабатывающего комплекса. ООО «Старатель» является весьма перспективным, его развитие предусмотрено областной целевой программой «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области на 2010-2014 гг.».

ООО «Брейтовская птицефабрика – Русский век» специализируется на производстве куриного яйца и мяса. За 2008 г. было произведено 10384 тыс. штук яиц и 27,1 т мяса, к 2014 г. эти показатели планируется увеличить до 36900 тыс. штук и 122,0 т соответственно. В настоящее время за счет привлечения кредитных средств на предприятии планируется проведение реконструкции цехов и приобретение нового оборудования, что позволит ООО «Брейтовская птицефабрика – Русский век» выйти на новый производственный уровень.

Молочное животноводство представлено предприятием СК колхоз им. Ленина, которое получило разрешение на ввод в эксплуатацию телятника на 120 голов. СК колхоз имени Ленина также выделено областной программой по развитию агропромышленного комплекса в качестве перспективного.

ООО «Полёт» и СПК «Сить», специализируясь на разведении овец романовской породы, играют важную роль в восстановлении овцеводства на территории муниципального района. Предприятие СПК «Сить» располагает цехом по переработке шерсти.

Рыбоводство хоть и утратило свои позиции по сравнению с советским периодом, но продолжается функционировать. В этой отрасли занято примерно 4 % от числа всего трудоспособного населения муниципального района. В настоящее время отрасли представлена заводом по переработке рыбы в с. Черкасово и цехом по переработке рыбы в д. Медухово.

Среди сельскохозяйственных предприятий, занимающихся растениеводством, наиболее успешным является ООО «Триумф» и СПК «Сить». Оба предприятия специализируются на выращивании кормовых культур на земельных угодьях колхоза Правда вблизи д. Горильдово. Площадь зерновых ООО «Триумф» составляет 125 га, 0,5 га занято картофелем, соответственно эти же показатели по СПК «Сить» составляют 30 га и 1 га.

Таблица 2.7.2-2 – Характеристика сельскохозяйственных предприятий Брейтовского муниципального района

| Наименование предприятия | Место- расположение | Среднегодовая численность, чел. | Площадь с/х угодий, га | Поголовье скота |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | КРС | овцы | свиньи | птица |
| СПК им.Кирова | с. Покровское-на-Сити | 4 | н/д | - | - | - | - |
| СПК Рассвет | д. Логинцево | 18 | н/д | 90 |  |  | - |
| ООО «Брейтовская птицефабрика – Русский век» | с. Брейтово | 40 | - | - | - | - | 184677 |
| СК им.Ленина | д. Остряковка | 73 | 1133,0 | 494 | - | - | - |
| СПК Родина | с. Горелово | 1 | 1171,0 | - | - | - | - |
| ООО «Полёт» | д. Большое Иваньково | 5 | 37,7 | - | 336 | - | - |
| ООО «Триумф» | д. Горильдово | 2 | 125,5 | - | - | - | - |
| СПК Старатель | д. Малый Липовец | 7 | 839,0 | - | - | - | - |
| ООО «Старатель» | д. Малый Липовец | 74 | - | - | - | 892 | 150000 |
| СПК «Сить» | д. Зеленцино | н/д | 31 | - | 823 | - | - |
| ИТОГО | - | 224 | 3199,3 | 584 | 1159 | 892 | 334677 |

Согласно данным о социально-экономическом развитии сельское хозяйство Брейтовского муниципального района в целом характеризуется следующими показателями: средний надой молока на корову за 2011 г. составил 3163 кг (99,3 % к аналогичному периоду 2010 г.); предприятия муниципального района заготовили 1087 т сена (126 %); всего грубых и сочных кормов собственного производства заготовлено 244 т. кормовых единиц (126 %); урожайность зерновых культур составила 10,1 ц с гектара (112 %); производство яиц составило 31 млн. штук (101 %); производство мяса птицы составило 1797 т (179 %); производство мяса составило 2077 т (170 %) в т.ч. мяса крупного рогатого скота – 37 т (103 %), мяса свиней – 224 т (125 %); государственная поддержка хозяйствам района за счет средств бюджетов всех уровней за 2011 г. составила 43,3 млн. руб. (110 %); выручка сельскохозяйственных предприятий от реализации продукции составила 201,7 млн. руб. (131 %); прибыль от реализации продукции – 8,5 млн. руб. (84 %); производительность труда в 2011 году 900,6 тыс. руб. на чел. (127 %).

В целом агропромышленный комплекс Брейтовского муниципального района обладает неплохим потенциалом. Сельскохозяйственная продукция, произведенная на предприятиях муниципального района, могла бы найти сбыт на рынке Ярославской области. К тому же агропромышленный комплекс мог бы в значительной степени решить задачу обеспечения жителей муниципального района основными продуктами питания: яйцом, мясом и молочными продуктами. Положение агропромышленного комплекса имеет большое значения для экономического развития муниципального района.

Туризм

Другой важной отраслью приложения труда в последние годы стала сфера туризма, которая наряду с сельским хозяйством стала важной специализацией экономики Брейтовского муниципального района. Актуальность развития туризма определяется наличием комплекса потенциальных туристических ресурсов и большим спросом на рекреационные услуги жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и других крупных городов Российской Федерации. В муниципальном районе имеются все условия для развития сельского, экологического, спортивного туризма. Развитие сферы туризма способствует развитию гостиничного бизнеса, торговли и сферы услуг. По данным на 2009 г. в сфере оптовой и розничной торговли работало 15 % занятых в экономике муниципального района; в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса – 3 %.

В настоящее время на территории муниципального района расположены 2 гостиницы более чем на 130 мест и комплекс активного отдыха (яхт клуб) «Grand Adventure» более чем на 40 мест в с. Брейтово, а также 2 базы отдыха в с. Прозорово («Заповедный край» и «Сокол»), база отдыха «Лесная деревня – Сить» в д. Тимонино и турбаза «Чеснава» в д. Дмитрехово. Общая вместимость баз охотничье-рыболовных баз отдыха более 170 мест. Также вблизи д. Сарабуха в Прозоровском сельском поселении расположена звероферма ООО «Биосфера», занимающаяся разведением оленей.

Промышленность

Промышленность Брейтовского муниципального района по сравнению с другими муниципальными районами Ярославской области развита слабо. Отрасль в основном ориентирована на обслуживание сельскохозяйственного производства, а так же на развитие хозяйственной инфраструктуры.

В Брейтовском муниципальном районе существуют два действующих промышленных предприятия: МУП ЖКХ «Брейтовское» с численностью работников 109 чел. и хлебозавод с численностью работающих 33 чел. Ситуация в промышленности муниципального района тяжелая и продолжает ухудшаться: в целом продолжается падение объемов промышленного производства, выпускаемая продукция является убыточной.

Среднегодовая численность занятых в промышленности составляет лишь 5 % от числа занятых в экономике муниципального района.

Деревообработка

Направление представлено небольшими по объему производства предприятиями, потенциал которых направлен на удовлетворение внутренних потребностей муниципального района.

Предприятия расположены на всей территории муниципального района. В качестве существующих центров деревообработки можно выделить – с. Брейтово, д. Лукинское, д. Себельское.

Характеристика заработной платы

Среднемесячная заработная плата в Брейтовском муниципальном районе на 2011 г. составила 12 152 руб., (108,9 % к аналогичному периоду прошлого года). При этом уровень заработной платы варьируется в зависимости от отрасли: в промышленности средняя зарплата составляет 12 440 руб., в образовании – 11 555 руб., в сельском хозяйстве – 6 200 руб.

Уровень безработицы

На 01.07.2011 г. в государственное учреждение Ярославской области «Центр занятости населения» за содействием в трудоустройстве обратились 472 чел. (или 90,2 % к аналогичному периоду прошлого года). Из числа обратившихся были признаны безработными 269 чел. (или 84,1 % к аналогичному периоду прошлого года). Среди признанных безработными 24,1 % составляют граждане, уволенные по собственному желанию.

В июне 2011 г. уровень регистрируемой безработицы составляет 5,7 % экономически активного населения, в аналогичном периоде 2010 года - 6,6 %. На 01.07.2011 г. вакансий, заявленных работодателями, не было, в аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 3 единицы.

#### Основные направления социально-экономического развития Брейтовского муниципального района

Для определения основных направлений социально-экономического развития Брейтовского муниципального района были проанализированы документы территориального планирования и нормативно-правовые документы Ярославской области и Брейтовского муниципального района такие как: Схема территориального планирования Ярославской области, генеральные планы поселений, входящих в состав Брейтовского муниципального района, Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2030 г., аналитическая записка «Информация о социально-экономическом развитии Брейтовского муниципального района», программа социального и экономического развития Брейтовского муниципального района на 2009-2012 гг., областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ярославской области на 2008-2012 гг.» и т.д.

Брейтовский муниципальный район расположен на берегу Рыбинского водохранилища, характеризуется благоприятной экологической обстановкой и экономико-географическим положением, что позволяет развивать на его территории различные виды экономической деятельности – пищевая промышленность и сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство, переработка рыбы, деревообработка, производство строительных материалов, рекреация и туризм.

В соответствии с анализом современного использования территории, потенциалов развития (земельного, экономического, инженерно-транспортного, экологического) и инвестиционных проектов, намеченных к реализации на территории Брейтовского муниципального района, в схеме территориального планирования сделаны предложения по мероприятиям и размещению объектов местного значения в области развития промышленного и агропромышленного комплексов, туризма и рекреации, перечень которых представлен в таблице 2.7.2-3

Развитие агропромышленного комплекса

Схемой территориального планирования прогнозируется сохранение за агропромышленным комплексом ведущих позиций в экономике Брейтовского муниципального района. Это обусловлено его значимостью с точки зрения занятости населения, повышения социальных стандартов в сельской местности, развития сельских территорий, привлечения дополнительных трудовых ресурсов и обеспечения населения продуктами питания. На перспективу прогнозируется развитие многоукладного агропромышленного сектора с высокой эффективностью и кооперацией.

Для этого необходима реализация следующих мер:

- реорганизация сельскохозяйственных предприятий, находящихся в тяжелом финансовом положении, привлечение инвесторов;

- повышение плодородия земель, развитие племенного животноводства и семеноводства;

- энергосбережение и снижение трудозатрат за счет постепенного увеличения инвестиций в высокотехнологичные и современные производства, необходима ликвидация изношенной и дорогостоящей в ремонте и обслуживании техники;

- развитие обрабатывающих производств в аграрном секторе и выпуск конкурентоспособной качественной продукции (колбасные изделия, молочные продукты – сыры, масло, сливки, творог, широко используемый яичный порошок, производство плодово-ягодного варенья и джемов);

- создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Задача эффективного развития сельского хозяйства муниципального района не может быть решена без стимулирования развития субъектов малого предпринимательства в сельском хозяйстве. В дальнейшем увеличение числа крестьянско-фермерских хозяйств вызовет потребность в создании и развитии системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, осуществляющих перерабатывающие, снабженческо-сбытовые и обслуживающие функции.

Одним из направлений и резервом экономии топливно-энергетических ресурсов в сельском хозяйстве является его технологическое перевооружение. Оно предусматривает изменение существующих или привлечение новых, менее энергоёмких технологий и техники в растениеводстве и животноводстве.

В растениеводстве наиболее эффективными формами в рамках этого направления можно считать замену энергоёмких операций, их сокращение и совмещение.

В животноводстве наиболее оправданы такие способы экономии энергоресурсов как применение энергосберегающих технологий при заготовке, хранении, приготовлении и раздаче кормов, внедрение современных энергосберегающих технологий для первичной обработки животноводческой продукции.

Своевременное обновление машинно-тракторного парка является весьма важным мероприятием в деле экономики горюче-смазочных материалов. Выработавшая свой нормативный срок службы машина, как правило, расходует больше топлива, чем новая, что повышает энергетическую составляющую затрат на производство сельскохозяйственной продукции.

Безусловно, реализация перечисленных мер и эффективное функционирование агропромышленного комплекса невозможно без государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях, привлечения частных финансовых средств.

Животноводство

Районной целевой программой «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Брейтовском муниципальном районе» в животноводстве выделяются четыре основных направления – птицеводство, молочное и мясное скотоводство, свиноводство и овцеводство.

Согласно целевой программе дальнейшее развитие перечисленных направлений предусматривает реализацию мер по размещению новых и технической модернизации уже существующих животноводческих комплексов.

Особое внимание уделяется поддержке и развитию личных подсобных хозяйств граждан. Таким образом предполагается поддержать наиболее эффективные хозяйства, повысить их конкурентоспособность и финансовую устойчивость.

Другой не менее важной целью такой поддержки является развитие нового жизненного уклада на селе – фермеров-предпринимателей, выделив их из наиболее активной части сельского населения.

На территории Брейтовского муниципального района планируется развитие сельскохозяйственных предприятий с разными уровнями специализации – многоотраслевые и предприятия с одной товарной отраслью.

К многоотраслевым предприятиям можно отнести агрофирму ООО «Старатель». В настоящее время предприятие специализируется на свиноводстве и птицеводстве, переработке мясной продукции, что обеспечивает предприятие определенным экономическим преимуществом (рост производительности труда, снижение себестоимости продукции, увеличение рентабельности, экономия капитальных вложений и т.д.).

В планах по развитию предприятия планируется разведение крупного рогатого скота молочного и мясного направлений.

Существующие на сегодняшний день виды специализации также получат развитие. Планируется ввод в эксплуатацию четвёртого бройлерного цеха, что укрепит положение ООО «Старатель» как крупнейшего производителя яиц и мяса птицы. Планируется развитие свиноводства и увеличение поголовья свиней до 1000 голов.

Таким образом на расчётный срок реализации схемы территориального планирования ООО «Старатель» получит значительное развитие и укрепит свои позиции в экономике муниципального района, а д. Малый Липовец станет центром развития птицеводства, молочного и мясного животноводства.

Сразу несколько направлений животноводства планируется развивать и на базе предприятия СПК «Рассвет». Основными отраслями предприятия станет молочное и мясное животноводство. В результате в СПК «Рассвет» будет проведена модернизация и техническое переоснащение, а д. Логинцево станет центром молочного и мясного животноводства.

Птицеводство

Развитие птицеводства планируется на базе существующей Брейтовской птицефабрики. В качестве основных мероприятий предусмотрена техническая и технологическая модернизация процесса и переработки яиц и мяса птицы на основе современных технологий. На первую очередь реализации схемы территориального планирования планируется увеличить объём производства мяса птицы до 1725,0 тонн в год, производство яиц до 36900 тыс. штук в год. На птицефабрике планируется внедрение энергоэффективных технологий, организация глубокой переработки мяса птицы и освоение выпуска новых видов продукции (к примеру, на Турбаслинской птицефабрике Башкортостана а основе безотходных технологий вырабатывается более 50 наименований продукции). В качестве дополнительной специализации рекомендуется организация производства биогумуса путём переработки помёта по отечественной патентованной технологии профессора А.М. Игонина («Грин-ПИК»), повышающей рентабельность производства основных видов продукции.

Молочное животноводство

Молочное животноводство является важным направлением специализации муниципального района. Развитие молочного животноводства планируется путём как модернизации уже существующих сельскохозяйственных комплексов, так и за счёт размещения новых. В качестве точек развития молочного животноводства схемой территориального планирования выделяются д. Остряковка и д. Цыбыцино. При этом в д. Остряковка планируется увеличение дойного стада до 400 голов в СК колхоз имени Ленина и размещение нового предприятия по переработке молока. Таким образом, предполагается, что д. Остряковка станет главным центром молочного животноводства на территории муниципального района.

Мясное животноводство

В качестве перспективной территории по развитию мясного животноводства выделяется Прозоровского сельское поселение. Предполагается, что на расчётный срок мясное животноводство станет главной отраслью специализацией сельского поселения. Размещение новых животноводческих комплексов предполагается вблизи с. Прозорово и д. Себельское. При этом в с. Прозорово также планируется мясопереработка. Выбор перечисленных населенных пунктов для размещения животноводческих комплексов обусловлен не только наличием трудовых ресурсов и их хорошей транспортной доступностью, но и возможностью создания прочной кормовой базы, развитие которой предлагается на свободных сельскохозяйственных угодьях вблизи с. Косково, с. Сутка и д. Лискино. В целом сельскохозяйственные угодья Прозоровского сельского поселения позволят содержать порядка 5000 голов КРС.

Развитие другого не менее важного центра мясного животноводства планируется на территории Брейтовского сельского поселения в с. Покровское-на-Сити. В районе данного населенного пункта предусмотрено размещение нового современного животноводческого комплекса и развитие кормовой базы. Центр по переработке мясной продукции планируется разместить в с. Брейтово.

Овцеводство

Овцеводство выделяется в качестве перспективного направления животноводства Брейтовского муниципального района. Развитие овцеводства планируется путём сохранения и увеличения генофонда овец романовской породы в личных подсобных хозяйствах граждан и на базе существующих СПК «Сить» (д. Зеленцино) и ООО «Полёт» (д. Большое Иваньково). Схемой территориального планирования предусмотрено развитие обоих предприятий. Так в ближайшее время планируется увеличение поголовья ООО «Полёт» до 500 голов.

Развитие кормовой базы для нужд овцеводства планируется на земельных угодьях вблизи д. Горильдово.

Рыбоводство и переработка рыбы

В настоящее время направление по разведению и переработке рыбы муниципального района находится в весьма тяжелом положении – сократился улов рыбы, предприятия по переработке рыбы ликвидированы. В муниципальном районе есть все предпосылки для развития этого вида хозяйственной деятельности (экономико-географическое расположение, богатое ихтиофауной Рыбинское водохранилище, ёмкий рынок сбыта). Подъем возможен за счёт развития искусственного воспроизводства ценных видов рыб и увеличения объёмов добычи рыбы.

Развитие ценных пород рыб в садках позволит снизить негативное антропогенное воздействие и сохранить биологическое разнообразие Рыбинского водохранилища. Садковые рыбоводные хозяйства следует располагать непосредственно в водоёмах с благоприятным для жизни рыб физико-химических режимом воды.

В качестве основных мероприятий по развитию рыбоводства и переработки рыбы предлагается размещение предприятий по переработки рыбной продукции, а также крупных холодильных установок для её хранения. Цеха по переработке рыбы планируется разместить в с. Прозорово, с. Брейтово. Наличие автомобильного сообщения и ёмкого рынка сбыта делает производство рыбных изделий экономически выгодным. Также схемой территориального планирования предусмотрена модернизация рыбного завода, расположенного в с. Черкасово.

Растениеводство

Развитие растениеводства будет идти по следующим направлениям – выращивание кормовых культур и овощеводство.

Планируемое развитие животноводства с увеличением поголовья скота определяет потребности в развитии собственной кормовой базы. При её организации возможен дифференцированный подход, который основан на том, что условия производства отдельных видов кормов различны, следовательно, возможна кооперация нескольких сельскохозяйственных производителей. Развитие кормового растениеводства целесообразно в непосредственной близости к основным животноводческим комплексам. Такое размещение эффективно с точки зрения сокращения транспортных издержек и трудовых затрат. Таким образом схемой территориального планирования выделяются следующие населённые пункты – центры кормового растениеводства: с. Косково, с. Сутка, д. Лискино, д. Горильдово.

Вторым важным направлением растениеводства является овощеводство, поскольку оно обеспечивает население свежей диетической продукцией и удовлетворяет потребность населения в высококачественных и разнообразных продуктах питания. Продукция овощеводства может быть использована также для переработки и консервации. При реализации данного направления целесообразно делать акцент на качество и экологичность производимой продукции. Предполагается, что овощеводство будет развиваться на базе личных подсобных хозяйств жителей Брейтовского муниципального района. Добиться снижения потерь при хранении сельскохозяйственной продукции и добиться повышения рентабельности овощеводства позволят специализированные овощехранилища. Размещение нового овощехранилища предусмотрено в д. Манилово, а в с. Брейтово предусмотрена реконструкция уже существующего овощехранилища.

Развитие пищевой промышленности

Восстановление существующих и размещение новых предприятий пищевой промышленности имеет существенное значение для дальнейшего экономического благополучия Брейтовского муниципального района, поскольку местные производители сельхозпродукции получат устойчивый рынок сбыта.

В качестве основного мероприятия по развитию пищевой промышленности предлагается размещение нового, высоко технологичного предприятия по переработке молока и выпуску качественных продуктов – масла, творога, сливок и т.д. Создание современного предприятия повысит устойчивость экономической базы муниципального района и обеспечит развитие её диверсификации. Размещение нового предприятия по переработке молока предлагается в центре развития молочного животноводства муниципального района - д. Остряковка. Выгодное расположение предприятия вблизи дорог межрайонного значения будет способствовать сбыту молочной продукции на рынке Ярославской области.

В промышленной зоне, расположенной вблизи д. Носова, запланировано размещение предприятия по приёму, переработке и консервации овощей, ягод и грибов. Размещение такого предприятия предоставит возможность жителям Брейтовского муниципального района реализовывать сельскохозяйственную продукцию своих подсобных хозяйств, а также грибы, ягоды и другие дикоросы, обеспечивая возможности получения дополнительного дохода. Также предполагается, что предприятие будет осуществлять переработку сельскохозяйственной продукции крупных СПК, расположенных на территории муниципального района.

Мясопереработка является перспективным направлением пищевой промышленности муниципального района, поскольку на его территории планируется размещение крупных животноводческих комплексов.

Задачами развития мясопереработки являются не только увеличение объёмов производства, но и обеспечение максимальной выработки с каждой тонны перерабатываемого сырья, повышение качества, пищевой ценности и товарных показателей продукции, увеличение ассортимента.

Очевидно, что реализация поставленных задач потребует технического перевооружения предприятий с внедрением современных технологий переработки, обеспечивающих снижение трудовых затрат, а также экономию энергии и сырья.

В качестве мероприятий по развитию мясопереработки предусмотрено размещение трех перерабатывающих предприятий: современного предприятия по выпуску конкурентоспособной мясной продукции – полуфабрикатов, колбасных изделий и т.д. (с. Брейтово) и размещение двух цехов по забою и первичной переработке мяса (с. Брейтово, с. Прозорово).

При этом размещение цеха по забою и первичной переработке мяса планируется в с. Прозорово для переработки сырья с близлежащих животноводческих комплексов. Размещение второго цеха планируется в с. Брейтово для переработка продукции подсобных хозяйств граждан всего муниципального района.

Производство органических удобрений

На сегодняшний день на территории Брейтовского муниципального района расположены два крупных птицеводческих предприятия. От этих комплексов в определенных количествах поступают различные органические отходы, что оказывает негативное воздействие на санитарно-экологическое состояние окружающей природной среды. В связи с этим, схемой территориального планирования предлагается размещение предприятия по производству органических удобрений и полной переработке органических отходов. Цеха по производству биогумуса на базе переработки органических отходов, ежегодно скапливающихся у сельхозтоваропроизводителей могут создаваться в составе сельскохозяйственных предприятий, в т.ч. и на птицефабриках, как и в качестве самостоятельных объектов. Рентабельность производства биогумуса составляет не ниже 300%, что позволит поднять рентабельность основной сельскохозяйственной продукции.

Положительным результатом размещения такого предприятия будет не только ликвидация потенциальных источников загрязнения окружающей природной среды, но и увеличение урожайности в сельском хозяйстве муниципального района.

Размещение предприятия по производству органических удобрений из отходов птицеводческих комплексов планируется на первую очередь реализации в с. Брейтово.

Развитие промышленности

Разработка минерально-сырьевых ресурсов

Оценка минерально-сырьевой базы позволяет сделать вывод, что муниципальный район обладает значительными ресурсами строительных песков, песчано-гравийной массы для организации собственного производства строительных материалов.

Сбыт продукции возможен как на внутреннем рынке, так и на рынке крупных городов Углич, Рыбинск.

Песок, как и песчано-гравийная масса активно применяется в строительстве в качестве составного элемента при изготовлении бетона и бетонных смесей, а также железобетонных изделий. Без песка невозможно изготовить растворы на основе цемента, многие виды штукатурок, пескобетон, керамзитобетон и керамзитобетонные блоки из него, и другие строительные материалы. Поэтому добыча песка и песчано-гравийной массы весьма перспективная отрасль хозяйствования.

Центром по добыче строительных песков и песчано-гравийной массы является Прозоровское сельское поселение. Схемой территориального планирования предусмотрено развитие существующего песчаного карьера вблизи с. Косково.

Производство строительных материалов

Перспективные инвестиционные проекты, объем планируемого жилищного строительства, а также реализация мероприятий по развитию культурно-бытовой сферы определяют спрос на строительные материалы. Учитывая эти факторы, на территории Брейтовского муниципального района предусмотрено размещение кирпичного завода и цеха по производству стеновых блоков. Для размещения предприятий может быть рекомендована территория к юго-западу от с. Брейтово в сторону д. Трухино общей площадью 11 га.

Предполагается, что размеры предприятий будут небольшими, а их деятельность будет направлена в основном на удовлетворение потребностей Брейтовского муниципального района. На перспективу возможно увеличение мощностей предприятий и поставка продукции в соседние муниципальные образования.

Деревообработка

Дополнительным направлением развития экономики Брейтовского муниципального района может стать деревообрабатывающая промышленность. Её роль в устойчивом социально-экономическом развитии муниципального района может быть определена долгосрочным характером функционирования деревообрабатывающих предприятий на основе собственной лесоресурсной базы. Предполагается, что стимулировать развитие деревообрабатывающей отрасли будет развивающееся дачное строительство, ряд проектов в области туризма и потребность муниципального района в недорогом виде топлива.

Развитие деревообработки планируется, прежде всего, на территории Прозоровского сельского поселения. На первую очередь реализации схемы территориального планирования предусмотрено развитие центров по деревообработке – д. Куфтырево, д. Лискино, д. Кривцово, д. Себельское, с. Сутка. Дополнительно развитие деревоперерабатывающих центров предусмотрено в Брейтовском сельском поселении (с. Брейтово) и в Гореловском сельском поселении (д. Тургенево).

Основной специализацией деревообрабатывающих предприятий будет производство строительных материалов, паркетной доски, мебельного щита, мебели и т.д. Специализацией Предприятие, планируемое в с. Брейтово будет специализироваться на производстве щепы и древесных топливных гранул (пеллетов).

Развитие центров по переработке древесины будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест в муниципальном районе. При этом развитие лесозаготовок должно учитывать требования сохранения экологического равновесия его территории.

Развитие рекреации и туризма

Благоприятная экологическая обстановка, высокий природно-рекреационный и историко-культурный потенциалы территории Брейтовского муниципального района способствуют развитию туризма и рекреации.

Муниципальный район обладает рекреационной привлекательностью для летнего отдыха жителей ближайших крупных городов Московской, Ярославской областей, жителей других субъектов Российской Федерации.

В схеме территориального планирования Ярославской области с. Брейтово планируется развивать как туристический маршрутно-опорный центр межрегионального значения с размещением здесь соответствующей инфраструктуры – гостиниц, объектов питания, торговли и т.д.

В прибрежной части территории муниципального района вдоль Рыбинского водохранилища, а также вдоль обоих берегов реки Сить (примерно от устья реки до с. Покровское-на-Сити), рек Чеснава и Кудаша планируется организация туристско-рекреационной территории «Брейтовская», которая может получить региональное значение.

В Ярославской области формируется туристско-рекреационный кластер «Золотое кольцо». При этом в рамках одной ограниченной территории создаётся сеть взаимосвязанных предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристического продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами. Особенностью туристско-рекреационного кластера Ярославской области является включение в него не только знаковых историко-культурных объектов и комплексов, но и побережья Рыбинского водохранилища, то есть планируется оптимальное сочетание историко-культурной составляющей и отдыха на побережье Рыбинского водохранилища. В этой связи планируемая прибрежная туристско-рекреационная территория «Брейтовская» могла бы войти или органично дополнить формирующийся кластер.

Развитие рекреационной территории (в которой могут быть выделены отдельные специализированные подзоны) будет идти в направлении интенсификации их использования для размещения баз отдыха, рыболовных баз, яхт-клубов, зелёной стоянки круизных и маломерных судов, пляжного отдыха, организации туристических маршрутов и экскурсий.

В Брейтовском муниципальном районе предусматривается развитие рекреации и туризма широкой специализации, в том числе:

Охотничье-рыболовный туризм

Территория муниципального района обладает значительными ресурсами для охотничье-рыболовного туризма, что будет способствовать развитию экономики за счёт налоговых поступлений, повышению занятости, росту доходов населения, а также сглаживанию сезонных колебаний занятости.

Развитие охотничье-рыболовного туризма должно осуществляться на принципах цивилизованного природопользования, направленного на эффективное использование, охрану и воспроизводство объектов животного мира.

Перспективность развитию охотничьего туризма обеспечивают обилие видов животного мира и ландшафтное разнообразие территории. В пределах Брейтовского муниципального района расположено 4 охотхозяйства и разрешена лицензированная охота на кабана, лося, медведя, выдру, барсука, глухаря, тетерева. Потенциальным туристам (охотникам) могут быть предоставлены услуги связанные с размещением, питанием и транспортировкой, а так же услуги по сопровождению егерем и т.д.

Благодаря доступности водных ресурсов и биологическому разнообразию Рыбинского водохранилища рыболовный туризм является популярным и востребованным видом досуга и отдыха. Для полноценного развития этого направления необходимо создание соответствующей туристической инфраструктуры, для чего требуется привлечение дополнительных финансовых средств. Потенциальным туристам (рыболовам) могут быть представлены услуги связанные с предоставлением питания и проживания, аренде плавсредств и снастей и т.д.

Экологический туризм

Главной ценностью экологических туров является природная естественность, которая притягивает жителей крупных городов с нарушенной экологической обстановкой. Экологический туризм оказывает на отдыхающих не только оздоровительный, но и познавательный эффект. В маршруты экологического туризма включается посещение уникальных природных объектов – природных заказников и памятников природы. Организация маршрутов предусматривает выделение мест размещения палаточных городков, оборудованных кострищ, мест отдыха, смотровых площадок для обозрения особо привлекательных природных объектов. В маршруты экологического туризма могут быть включены следующие природные объекты и достопримечательности:

- Сосновый бор по ул. Парковой, с. Брейтово;

- Березовая роща, с. Брейтово;

- Усадьба Мусино, д. Мусино;

- Графские пруды, д. Ивановское;

- Курган на р. Ламе, близ д. Волково;

- Остров Верхний в створе р. Редьмы,

- Остров длинный в створе р. Первомайки;

- Участок старинного Екатерининского тракта;

- Гореловский сосновый бор.

Экологический туризм представлен в муниципальном районе не только туристическими маршрутами, но и туристическими базами, комплексами, фермами. В качестве такого туристского объекта предлагается развитие фермы северных оленей ООО «Биосфера» в д. Сарабуха в Прозоровском районе, которая может увеличить приток туристов в эту отдаленную часть муниципального района. Туристам может быть предложен широкий набор услуг: от простого посещения фермы в сопровождении гида, до более комплексной услуги с размещением, питанием, катанием на санях и т.д.

Водный туризм

Географическое положение Брейтовского муниципального района на берегу Рыбинского водохранилища предопределяет развитие водного туризма, который включает яхтенный, круизный туризм, водные походы на байдарках, надувных суднах, катамаранах или плотах.

При этом круизный и яхтенный виды водного туризма являются весьма перспективными для муниципального района и обладают высоким экономическим эффектом. Развитие этих направлений зависит от качества объектов береговой инфраструктуры. Она должна быть безопасной и отвечать современным стандартам туристического обслуживания.

В связи с открытием внутренних водных путей для плавания спортивных парусных и прогулочных судов под флагами иностранных государств ещё более повышаются требования к береговой инфраструктуре. Наиболее подходящим портом в пределах Брейтовского района является с. Брейтово, в котором необходимо обустроить территории для зелёной стоянки как крупных круизных, так и для малых судов, включая необходимую инфраструктуру технического и сервисного обслуживания судов и пассажиров и организацию оборудованных мест для купания и пляжей.

Пляжный туризм тесно связан с водными видами туризма и является востребованным видом отдыха для жителей Центрального федерального округа и России в целом. В настоящее время эта потребность реализуется, в основном, за счёт массовых поездок за рубеж и в южные причерноморские регионы. Возможности реализации этой потребности в центральных районах страны весьма ограничены, в основном, из-за отсутствия соответствующей рекреационной инфраструктуры: оборудованных пляжей, сопутствующих объектов питания и развлечения. Не хватает этого направления также в формирующемся туристско-рекреационном кластере «Золотое кольцо», формируемом в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и внешнего туризма до 2018 года». Представляется, что развитие пляжного туризма в Брейтовском муниципальном районе могло бы получить развитие как востребованная на рынке туристских услуг специализация муниципального района. Для формирования такой новой специализации муниципального района способствуют – протяжённая береговая полоса Рыбинского водохранилища, благоприятная экологическая обстановка и подходящие природно-климатические условия (продолжительность солнечного сияния, достаточное число дней без атмосферных осадков, особые микроклиматические условия, связанные с большой по площади водной акваторией Рыбинского водохранилища).

Культурно-исторический туризм

Брейтовский муниципальный район обладает уникальными историческими территориями и памятниками, которые могут быть использованы для привлечения туристов. Культурно-исторический туризм позволяет не только приносить доходы местному бюджету, но и дает жителям Брейтовского муниципального района основание гордиться своим уникальным наследием, предоставляет возможность делиться им с туристами.

Развитие культурно-исторического туризма связано с интересом к подлинной жизни русского народа, ознакомлению с народными традициями, обрядами, творчеством и культурой, ознакомлению с уникальной историей Брейтовского муниципального района и местными достопримечательностями и памятниками.

Развитие культурно-исторического туризма в Брейтовском муниципальном районе может идти по двум направлениям:

- создание культурно-исторических и тематических комплексов;

- организация туристических маршрутов по наиболее интересным историческим местам и памятникам.

В рамках первого направления схемой территориального планирования предусмотрено создание этнодеревни. Проект направлен на строительство этнографического комплекса под открытым небом на основе культуры древних славян. Упор будет сделан на возрождение народных художественных промыслов и ремесел, создание сети сувенирных лавок-мастерских, проведение периодических ярмарок народных ремесел, фольклорных  праздников и фестивалей и т.д.

В качестве основных туристических маршрутов культурно-исторического туризма проектом схемы предлагаются маршруты «Брейтовское старинное село» и «Ситское кольцо», которые были разработаны отделом по делам культуры, молодежи, физкультуры и спорта администрации Брейтовского муниципального района. Стоит отметить, что перечисленные маршруты могут стать туристическим брендом Брейтовского муниципального района.

1. «Брейтовское старинное село» - пеший/пешеходно-автобусный туристический маршрут, предполагающий посещение Парка Победы; архитектурного комплекса «Ветлечебница»; берега Рыбинского водохранилища, где расположено Старое Брейтово; часовни-памятника всем затопленным селам и деревням Молого-Шекснинской низменности; посещение мест паломничества бывших жителей Мологского уезда; посещение восставленного памятника генерал-адъютанту В.Н. Зиновьеву и памятника первым трактористам Брейтовского района. Маршрут «Брейтово старинное село» также включает автобусную обзорную прогулку по улице Первоймайской в с. Брейтово.

2. «Ситское кольцо» - пешеходно-автобусный туристический маршрут, предполагающий посещение памятника «Ситской битве – 1238 года» (с. Черкасово); Храма в честь преподобного Сергия Радонежского (д. Тимонино); посещение святого источника «Прощенный ручей»; проведение обзорной экскурсии панорамы Ситской битвы; посещение Храма Святого Архистратига Михаила (д. Семёновское); посещение ансамбля церкви Покрова Пресвятой Богородицы (с. Покровское-на-Сити) и кедров отца Иоанна.

Предполагается, что целевой группой туристических маршрутов «Брейтовское старинное село» и «Ситское кольцо» станут пассажиры круизных теплоходов и пассажиры малых парусных и спортивных судов, включая иностранные суда, следующих по Волге.

Для того чтобы сделать посещение Брейтовского муниципального района более привлекательным и интересным, необходимо развивать качество наземного обслуживания, в т.ч. дифференцированное обслуживание групп различного количественного, социального, возрастного состава, включая иностранных туристов.

Важной задачей является увеличение численности туристов, прибывающих на территорию муниципального района с ночлегом, для чего необходимо развитие объектов размещения, питания, развлечения, а также расширение перечня сервисных услуг, востребованных туристами.

В русле культурно-исторического туризма может рассматриваться также ностальгический вид туризма, связанный с посещением территории Брейтовского района потомками жителей затопленного водохранилищем старинного города Молога и многочисленных деревень, ушедших под воду.

Объекты капитального строительства в области развития инфраструктуры туризма, включены в перечень мероприятий проекта схемы территориального планирования Брейтовского муниципального района.

Религиозный (паломнический) туризм

Религиозный туризм является важной составной частью современной туристской индустрии. У него есть свои разновидности - паломничество и познавательные туры религиозной направленности.

Паломников интересует непосредственно участие в религиозных культах и посещение святых мест, в то время как экскурсии, посещение музеев, выставок для них – сопутствующая задача. В то время как основу познавательных туров религиозной направленности составляет экскурсия, которая направлена на удовлетворение познавательных интересов туристов. При этом стоит отметить, качество предоставляемых экскурсионных услуг имеет особо важное значение. В познавательных турах широко используются имеющиеся элементы туристской инфраструктуры – гостиницы, объекты питания и розничной торговли и т.д.

Познавательные туры религиозной направленности в отличие от паломнических более короткие, они не приурочены к религиозным праздникам. Религиозные объекты туристы посещают и во время комбинированных туров, в которых экскурсионная составляющая является лишь частью программы. Для паломников экскурсия имеет вторичное значение по отношению к определенным культовым действиям.

Религиозный туризм играет немалую роль в жизни Брейтовского муниципального района. На знаменитое Леушинское стояние в память о Мологском крае ежегодно приезжают большое количество верующих людей и туристов. На территории Брейтовского муниципального района расположено 9 церквей, построенных в 17-19 веках. Наибольший интерес как для паломников, так и для туристов вызывают действующие церкви Дмитрия Солунского в с. Сутка и церковь Михаила Архангела в с. Прозорово.

В соответствии с православным календарем ежегодно проводится День памяти Святого Благоверного князя Владимирского Юрия Всеволодовича и всех героев Ситской битвы. Это мероприятие готовится совместными усилиями администрации муниципального района, Брейтовского сельского поселения, священнослужителей, работников культуры. В зону действия праздника входят места Ситской битвы, храмы с. Семеновское и с. Покровское-на-Сити.

Сельский туризм

Сельский туризм очень близок по сути с «агротуризмом», «экотуризмом», «этнотуризмом», которые ориентированы на использование природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской местности и её специфики для создания комплексного туристического продукта.

Сельский туризм рассматривается сегодня как важнейшее, носящее комплексный характер, направление развития местных сообществ, как перспективное стратегическое направление развития сельской местности, имеющее – экономический, социокультурный, этнокультурный, личностный, социальный аспекты.

Развитию сельского туризма уделено значительное внимание в Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 г., утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 № 2136-р. Сельский туризм в указанной Концепции рассматривается как направление диверсификации сельской экономики, средство повышения занятости и доходов сельского населения. Развитие сельского туризма способствует созданию условий для развития высокоэффективной, малозатратной, конкурентоспособной местной экономики.

Важно отметить, что сельский туризм это не только проживание туриста в сельском доме, но и функционирование целой инфраструктуры сельского туризма, которая включает транспортное сообщение между населенными пунктами, места проведения досуга, наличие служб, оказывающих различные услуги по предоставлению информации и обслуживанию, наличие объектов общественного питания и т.д.

Активный (спортивный) туризм

В качестве дополнительного направления туристам может быть представлен активный отдых для всей семьи. Территория Брейтовского муниципального района живописна, характеризуется высокими эстетическими качествами, и поэтому может представлять значительный интерес для отдыхающих. Туристам могут быть предложены различные виды активного отдыха – летом и весной прогулки пешком и на велосипедах, зимой увлекательные прогулки на лыжах и снегоходах.

В рамках развития активного туризма возможна организация турнира по спортивному рыболовству на поплавочную удочку. Ежегодно такое мероприятия может собирать большое количество участников со всей России. Организация подобного мероприятия позволит привлечь внимание к муниципальному району со стороны региональных и федеральных СМИ, что, в конечном счёте, позволит повысить узнаваемость туристического бренда Брейтовского муниципального района.

Таблица 2.7.2-3 – Мероприятия в области развития промышленного и агропромышленного комплексов, туризма и рекреации на территории Брейтовского муниципального района

| № п./п. | Наименование объекта и характеристика | Местоположение | Планируемый срок строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по размещению промышленных объектов |
|  | Размещение кирпичного завода, д. Трухино | Брейтовское сельское поселение | Расчётный срок |
|  | Размещение цеха по производству стеновых блоков, д. Трухино | Брейтовское сельское поселение | Расчётный срок |
|  | Размещение предприятия по производству щепы и древесных топливных гранул (пеллетов), с. Брейтово | Брейтовское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Размещение деревообрабатывающего предприятия, д. Тургенево | Гореловское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Размещение пилорамы, д. Куфтырево | Прозоровское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Размещение пилорамы, д. Лискино | Прозоровское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Размещение деревоперерабатывающего завода, д. Кривцово | Прозоровское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Размещение деревообрабатывающего предприятия, с. Сутка | Прозоровское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Модернизация и увеличение проектной мощности карьера по добыче песка и песчано-гравийной смеси, с. Косково | Прозоровское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Мероприятия по размещению объектов агропромышленного комплекса |
|  | Модернизация и увеличение производства мяса птицы, ООО «Брейтовская птицефабрика – Русский век», с. Брейтово | Брейтовское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Организация закупки сельхозпродукции, с. Брейтово | Брейтовское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Размещение предприятия по приёму, переработке и консервации овощей, ягод, грибов, в районе д. Носова | Брейтовское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Модернизация и увеличение проектной мощности СПК «Рассвет», (молочное и мясное животноводство) д. Логинцево | Брейтовское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Размещение комплекса по выращиванию КРС (мясное животноводство) с. Покровское-на-Сити | Брейтовское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Размещение цеха по забою и переработке мяса, с. Брейтово | Брейтовское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Размещение мясоперерабатывающего предприятия по выпуску мясных полуфабрикатов и колбасных изделий, с. Брейтово | Брейтовское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Размещение рыбоперерабатывающего предприятия, с. Брейтово | Брейтовское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Реконструкция овощехранилища, с. Брейтово | Брейтовское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Размещение овощехранилища, д. Манилово | Брейтовское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Размещение предприятия по производству органических удобрений, с. Брейтово | Брейтовское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Модернизация и техническое перевооружение ферм СК колхоз им. Ленина, (молочное животноводство) д. Остряковка | Гореловское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Размещение молочного завода (производство сметаны, творога, молока и другой молочной продукции), д. Остряковка | Гореловское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Модернизация и увеличение проектной мощности ООО «Старатель» (размещение бройлерного цеха, цеха КРС, цеха по переработке мяса, увеличение поголовья свиней до 1000 голов) (птицеводство, свиноводство, молочное и мясное животноводство, переработка мяса) д. Малый Липовец | Гореловское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Модернизация, техническое перевооружение и увеличение поголовья овец в СПК «Сить» (овцеводство) д. Зеленцино | Гореловское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Модернизация, техническое перевооружение и увеличение поголовья овец в ООО «Полёт», (овцеводство) д. Большое Иваньково | Гореловское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Модернизация и увеличение площади земельных угодий ООО «Триумф» (выращивание кормовых культур), д. Горильдово | Гореловское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Модернизация рыбного завода, с. Черкасово | Гореловское сельское поселение | Расчётный срок |
|  | Размещение животноводческого комплекса на 2500 голов (мясное животноводство), в районе с. Прозорово | Прозоровское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Размещение животноводческого комплекса на 2500 голов (мясное животноводство), в районе д. Себельское | Прозоровское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Размещение цеха по забою и переработке мяса, в районе с. Прозорово | Прозоровское сельское поселение | Расчётный срок |
|  | Размещение рыбоперерабатывающего предприятия, с. Прозорово | Прозоровское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Мероприятия по размещению объектов рекреации и туризма |
|  | Размещение крупного туристического центра (база отдыха, яхт-клуб, пляж, торговый центр), правый берег р. Латыгора | Брейтовское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Организация пляжа, левый берег р. Латыгора | Брейтовское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Организация парка, левый берег р. Латыгора | Брейтовское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Обустройство памятника «Ситской битве – 1238 года», на въезде с. Черкасово | Брейтовское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Строительство дороги Бобровник – Яколевское – выход на мост Сить-Покровское – протяженность дороги 6 км. | Брейтовское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Создание этнографического музейного центра «Страна Сицкарей», в том числе: - обзорный экскурсионный маршрут «Ситское кольцо»; - военно-историческая экскурсия «Битва на Сити»; - экскурсия «Изба Сицкаря»; - историко-краеведческая экскурсия «Молога», в районе д. Игнатово | Брейтовское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Приобретение и реконструкция зданий для музейного комплекса «Изба Сицкаря»; д.Глинник, д. Минюшино | Брейтовское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Размещение базы отдыха (ООО «Левый берег»), в районе д. Турбаново | Брейтовское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Приобретение и обустройство военно-исторической экспозиции «Ситская битва» («Ситское поле»), благоустройство и оформление территории | Брейтовское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Размещение этнографического комплекса «Русская деревня», с. Покровское-на-Сити | Брейтовское сельское поселение | Расчётный срок |
|  | Размещение туристического гостинично-ресторанного комплекса с инженерной инфраструктурой и рекреацией (ООО «Недра»), с. Черкасово | Гореловское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Размещение туристической базы «Чеснава», д. Дмитрехово | Гореловское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Размещение туристической базы «Лесная деревня – Сить», д. Тимонино | Гореловское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Благоустройство территории вокруг прудов, расчистка парка, очистка прудов, консервация и растоврация графской лаборатории, размещение стоянки в с. Ивановское | Гореловское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Размещение детского оздоровительного лагеря, д. Конюхово | Гореловское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Размещение рыболовно-охотной базы, р. Редьма | Прозоровское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Размещение туристической базы, р. Редьма | Прозоровское сельское поселение | Расчётный срок |
|  | Размещение туристической базы (ООО «Заповедный край»), с. Прозорово | Прозоровское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Размещение причала для маломерных судов (ООО «Заповедный край»), в районе с. Прозорово | Прозоровское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Благоустройство территории вокруг бывшей усадьбы графов Мусиных-Пушкиных, консервация графской усадьбы, благоустройство парковой зоны (сада), содержание подъездных и пешеходных дорог, благоустройство источника строительство автостоянки, д. Мусино | Прозоровское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Развитие и модернизация фермы северных оленей ООО «Биосфера», д. Сарабуха | Прозоровское сельское поселение | 1 очередь |
|  | Редакция и издание рекламной продукции | Брейтовский муниципальный район | 1 очередь |
|  | Изготовление и установка туристских указателей | Брейтовский муниципальный район | 1 очередь |
|  | Издание газеты «Ситский край» | Брейтовский муниципальный район | 1 очередь |
|  | Организация турнира по спортивному рыболовству на поплавочную удочку | Брейтовский муниципальный район | 1 очередь |

### 2.8 Современное расселение и направления его совершенствования

Сложившееся в настоящее время на территории Брейтовского муниципального района сельское расселение является частью Ярославской областной системы расселения и представляет собой взаимосвязанную территориальную общность мест приложения труда, проживания и рекреации, сформировавшуюся исторически.

Расселение характерно для районов Ярославской области, отдалённых от центра областной системы расселения и характеризуется наличием одного или нескольких относительно крупных центров и мелкой сети сельских населённых пунктов. Структурируют районную систему расселения наиболее крупные сельские населённые пункты, являющиеся, как правило, административными центрами сельских округов: в Брейтовском и Прозоровском сельских поселениях имеется по три сельских округа, в Гореловском поселении два сельских округа.

В 8 сельских округах, формирующих три местных подсистемы расселения насчитывается 166 сельских населённых пунктов: 76 – в Брейтовском сельском поселении, 48 – в Прозоровском сельском поселении и 42 населенных пункта в пределах Гореловского сельского поселения.

Самым крупным по численности населения является Брейтовское сельское поселение – 4596 чел., далее Гореловское – 1250 чел. и Прозоровское – 1188 чел. (табл. 2.8-1). В то же время в муниципальном районе 70 населённых пунктов имеют численность населения до 5 человек включительно, в том числе 35 деревень не имеют постоянного населения. Наибольшее число населённых пунктов с нулевым населением находится на территории Брейтовского сельского поселения.

Таблица 2.8-1 - Распределение населённых пунктов по поселениям

на 01.01.2011 г.

| Сельское поселение: сельские округа (с.о.) | Количество населённых пунктов | Численность, чел. | в т.ч. нас.пункты без населения/ до 5 чел. включительно | Территория поселения, га* | Плотность населения по поселениям чел/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брейтовское сельское поселение: Брейтовский с.о. Покрово-Ситский с.о. Ульяновский с.о. | 26 23 27 | 3874 336 386 | 7/3 4/4 9/6 | 67001,8 | 0,049 |
| Всего по поселению: | 76 | 4596 | 20/13 |  |  |
| Гореловское сельское поселение: Гореловский с.о. Севастьяновский с.о. | 10 32 | 519 731 | -/2 8/7 | 25526,6 | 0,049 |
| Всего по поселению: | 42 | 1250 | 8/9 |  |  |
| Прозоровское сельское поселение: Прозоровский с.о. Сутковский с.о. Филимоновский с.о. | 16 16 16 | 657 286 245 | 2/2 3/5 2/6 | 43906,0 | 0,027 |
| Всего по поселению: | 48 | 1188 | 7/13 |  |  |

* Площадь поселений приведена по подсчёту в ГИС Mapinfo.

Особенностью сельского расселения является наличие части территории, относящейся к Дарвинскому биосферному заповеднику, отделённой от основной части Брейтовского сельского поселения Рыбинским водохранилищем. На территории заповедника находятся два населённых пункта, население которых связано, в основном, с обслуживанием нужд особо охраняемой природной территории.

Из 166 сельских населённых пунктов только 11 относятся к сёлам, остальные деревни.

- село – центр сельского поселения;

- село, деревня – центр сельского округа; как правило, центр предприятия сельскохозяйственной деятельности;

- деревня – центральная усадьба сельскохозяйственного предприятия, крестьянско-фермерского хозяйства;

- деревня – рядовое (без центральных функций).

Главная цель государственной политики в области сельского расселения заключается в создании благоприятных предпосылок для выполнения селом его производственной, социально-демографической, культурной и других функций, а также для улучшения условий жизни сельского населения на основе развития горизонтальных и вертикальных хозяйственных и социальных связей сельских населённых пунктов.

Реализация политики в области сельского расселения предусматривает направленное решение задач:

- по сохранению существующих сельских населённых пунктов во всём многообразии сложившихся форм сельского расселения, а также создание во всех сельских населённых пунктах минимальных базовых условий социального комфорта;

- по формированию в сельских муниципальных образованиях центров социально-культурного и торгово-бытового обслуживания, рассчитанных на группу сближенных населенных пунктов;

- по преодолению изолированности населённых мест, обеспечению их взаимосвязи между собой, с центрами сельских округов и с административным центром муниципального района, а также развитие связей с ближайшими малыми и средними городами для улучшения социального обслуживания населения;

- по оптимизации расселения на сельских территориях с учетом необходимости устойчивого социально-экономического развития Ярославской области;

- по разработке механизмов перевода мест постоянного проживания, возникших на месте дачных и садовых некоммерческих объединений граждан, в сельские населенные пункты.

Формирование районной системы расселения и её центров тесно связано с решением основных вопросов территориального планирования на уровне муниципального района – определением планируемого размещения объектов местного значения муниципального района. Очевидно, что размещение планируемых объектов местного значения целесообразно, прежде всего, в центрах поселений и центрах сельских округов.

В тоже время предлагаемые мероприятия по территориальному планированию в области развития рекреации и туризма на территории муниципального района могут положительно повлиять на возрождение малых сельских населенных пунктов, остановить процесс деградации сети сельских населенных пунктов муниципального района.

Для развития сельского туризма наиболее привлекательны сохранившиеся старые деревни в красивых живописных уголках вблизи реки или озера. Роль рекреационной функции в качестве одной из основных функций сельской местности в Брейтовском районе со временем будет ещё более значимой. Сельский туризм и рекреацию необходимо рассматривать как перспективное направление специализации сельских населенных пунктов, которое даст импульс поступательному развитию сельской местности.

### 2.9 Планировочная организация, проблемы и направления развития территории

Особенности планировочной структуры территории Брейтовского муниципального района связаны с его географическим положением в структуре Ярославской области, его положением относительно основных планировочных осей более высокого ранга федерального и регионального значения. Муниципальный район занимает периферийное положение в Ярославской области. Более одной трети (36%) площади района занимает водная акватория Рыбинского водохранилища, что обусловливает значительную протяжённость береговой линии водохранилища и значимость прибрежной планировочной оси, входящей в межрегиональный транспортный коридор федерального уровня. В то же время на территории района отсутствуют федеральные или межрегиональные транспортные и инженерные наземные коридоры, в связи с чем основной планировочный каркас, обеспечивающий экономическую деятельность района и жизнедеятельность населения формируется автодорогами регионального и местного значения.

Главную планировочную ось I ранга территории муниципального района составляют: береговая линия Рыбинского водохранилища и идущая почти параллельно автодорога регионального значения «Углич – Некоуз – Брейтово» и далее переходящая в автодорогу «Брейтово - Прозорово», связывающие все три административных центра муниципальных образований – сельских поселений и значительную часть населённых пунктов района. Также по ней осуществляется связь с ж/д станцией Волга.

От прибрежной планировочной оси I ранга отходят планировочные оси II ранга – являющиеся основными, организующими территорию муниципального района. Планировочные оси II ранга проходят по автодорогам регионального значения, идущим, в основном, параллельно наиболее крупным рекам, впадающим в Рыбинское водохранилище. Это – автодорога «Брейтово – пос. Сить – Станилово – Бутовская», вдоль которой расположено достаточно густая сеть сельских населённых пунктов, а также автодороги: «Суминское - Косково – Сельцо», «Дмитровка – Мартыново – Лискино – Михайловское», вдоль которых также расположено много населённых пунктов, включая центры сельских округов.

К планировочным осям III ранга относятся прочие автодороги, связывающие населённые центры сельских округов с центрами муниципальных образований.

На территории муниципального района выделяются планировочные центры также трёх рангов: I ранга – административный центр муниципального района с. Брейтово, II ранга – два других административных центра сельских поселений: с. Горелово и с. Прозорово, планировочные центры III ранга – центры сельских округов.

В проекте схемы территориального планирования предусмотрено дальнейшее развитие и реконструкция местных автодорог для формирования планировочного единства района, интенсификации использования потенциала его территории. В работе предусматривается также направленное формирование населённых пунктов – планировочных центров путём размещения в них основных планируемых объектов социальной инфраструктуры. Для использования богатого рекреационного потенциала муниципального района необходимо качественное улучшение существующей береговой инфраструктуры, включая пристани и строительство новых объектов, обслуживающих водные связи.

### 2.10 Жилищное строительство и направления его развития

Характеристика жилищного фонда Брейтовского муниципального района представлена в разрезе сельских поселений в соответствии с материалами, представленными администрацией муниципального района. При разработке раздела была проанализирована ранее разработанная градостроительная документация и использованы данные статистического сборника «Жилищный фонд Ярославской области».

На 2011 г. жилищный фонд Брейтовского муниципального района составил 239,97 тыс. м2 общей площади (или 0,7 % от общей площади жилищного фонда Ярославской области) (таблица 2.10-1).

Средняя обеспеченность жилищным фондом по Брейтовскому муниципальному району составляет 34 м2 , что превышает общероссийский показатель. Отчасти это объясняется ростом объемов жилищного строительства в последнее время. Однако в наибольшей степени это связано с сокращением численности населения и не несет в себе прогрессивного эффекта для социально-экономического развития Брейтовского муниципального района.

Одной из самых актуальных проблем является отсутствие отдельного жилья у молодых семей. В 2009 г. лишь 11 % семей имели доход, который позволял приобрести собственное жильё. В начале 2011 г. 18 молодых семей изъявили желание получить социальную выплату на приобретение (строительство) жилья. Всего на учёте в жилищных комиссиях по Брейтовскому муниципальному району состоит 34 молодые семьи. При этом стоит учитывать, что в реальности нуждающихся может быть больше.

В Брейтовском муниципальном районе имеется положительный опыт в поддержке приобретения (строительстве) жилья молодым семьям. На сегодняшний день на территории муниципального района действует программа «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» на 2011-2013 гг. Успех реализации программы и последующая поддержка населения в приобретении жилья будут играть важное значение для социально-экономического развития района.

Объем ветхого и аварийного фонда в Брейтовском муниципальном районе составляет 4,73 тыс. м2, или около 2 % от общей площади жилищного фонда муниципального района (таблица 2.10-1). На первую очередь строительства жилищного фонда необходимо заложить снос ветхого и аварийного жилого фонда.

Согласно Программе социального и экономического развития Брейтовского муниципального района в жилищной сфере существует проблема плохого состояния внутридомовых инженерных сетей водопровода, канализации и теплоснабжения.

Таблица 2.10-1 – Характеристика жилого фонда Брейтовского муниципального района

| Муниципальные образования | Общая площадь жилого фонда, (тыс. м2 общей площади) | Ветхий и аварийный фонд, (тыс. м2 общей площади) | Жилая обеспеченность на 1 человека (м2 общ. пл.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  | многоквартирный | частный |  |  |
| Брейтовское сельское поселение | 120,21 | 61,27 | 58,94 | 1,301 | 26 |
| Гореловское сельское поселение | 56,46 | 2,94 | 53,52 | 1,86 | 45,4 |
| Прозоровское сельское поселение | 63,30 | 0,56 | 62,74 | 1,57 | 53,3 |
| Всего по Брейтовскому муниципальному району | 239,97 | 64,77 | 175,2 | 4,73 | 34 |

Вывод: жилищная проблема на сегодняшний день одна из острых социальных проблем в муниципальном районе. В жилищной проблеме переплетаются важные социально-экономические взаимосвязи, поэтому её решение должно иметь приоритетный характер. Строительство жилья нельзя считать задачей только районной администрации, т.к. имея дотационный бюджет, муниципальный район не сможет решить жилищный вопрос только своими силами. Необходима целенаправленная политика на уровне региональных властей и государства.

Перспективное развитие жилищного фонда Брейтовского муниципального района

Одной из приоритетных целей перспективного развития Брейтовского муниципального района должно стать обеспечение потребностей населения в жилье. Экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решить свои жилищные и бытовые проблемы являются основной причиной убыли молодого трудоспособного населения в более развитые города и муниципальные районы Ярославской области.

Прогнозные предложения развития жилищной сферы муниципального района основываются на жилищной политике Ярославской области. Перспективными задачами жилищного строительства и комплексного развития жилых территорий являются:

- Обеспечение строительства жилья, доступного для приобретения в собственность или найма для всех категорий граждан Российской Федерации независимо от уровня их доходов;

- увеличение жилищного фонда муниципального района  в соответствии с потребностями жителей при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований к плотности, этажности и комплексности застройки жилых территории;

- ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда, сокращение объемов физически и морально устаревшего жилищного фонда, увеличение объемов комплексной реконструкции и капитального ремонта существующего жилищного фонда;

- увеличение инженерного благоустройства жилого фонда и доведение его к расчетному сроку до 100 %;

- создание экономичного жилищного фонда, необходимого для предоставления социальной нормы жилой площади малообеспеченным категориям населения, инвалидам, пожилым и одиноким гражданам;

- увеличение разнообразия жилой среды, категорий и типов жилых домов, конструктивных и планировочных решений, отвечающих разнообразию градостроительных условий и интересам различных социальных групп населения.

Проектом схемы территориального планирования Брейтовского муниципального района предусмотрен рост средней жилой обеспеченности с существующих 34,2 м² до 35 м² на первую очередь и до 40 м² на расчётный срок.

Проектом схемы территориального планирования предусматривается два типа застройки:

Многоквартирные жилые дома – 2-4 этажные жилые здания квартирного типа с местами общего пользования в здании и общим участком. Плотность застройки кварталов такого типа предполагается около 4000 м² общей площади на га, при плотности населения 70 человек на га.

Индивидуальные одноквартирные дома с участками – отдельно стоящие здания до трех этажей с общей площадью около 120-200 м² каждое и участком в 0,12-0,15 га. Плотность застройки составит около 1200 м² на га, при плотности населения – в среднем 21 человек на га.

Следует учесть существующую жилую застройку индивидуальных домов, где плотность застройки может быть ниже и организация уплотнительных мероприятий не всегда возможна.

Укрупненный расчет требуемых объемов жилого фонда на расчетный срок выполнен на основании проектных данных по процентному соотношению типов застройки в каждом поселении и заложенного проектами генеральных планов нормативами жилой обеспеченности:

- многоквартирные дома 23 м² на 1 очередь и 35 м² на расчетный срок;

- индивидуальные дома 30 м² на 1 очередь и 40 м² на расчетный срок.

В Гореловском и Прозоровском сельских поселениях, где жилая обеспеченность 45,4 м² и 53,3 м² соответственно, на первую очередь дополнительного жилищного строительства не предусматривается, учитывается выбытие жилого фонда и предлагается реконструкция или полная замена отдельно существующих домов. Таким образом, в Гореловском и Прозоровском сельских поселениях уменьшение объемов жилищного строительства и уменьшение средней жилой обеспеченности происходит за счёт прогнозов выбытия жилья и ликвидации аварийного жилого фонда.

Тем не менее, в целом по муниципальному району произойдет рост жилищного фонда с существующих 240,29 тыс.м² до 245,84 тыс.м². На расчётный срок планируется увеличение жилого фонда муниципального района до 289,7 тыс.м².

На первую очередь предусматривается расселение индивидуальной жилой застройки, которая находится в санитарно-защитной зоне промышленных объектов, автомобильных дорог, кладбищ.

Объем строительства нового жилья рассчитан с учетом сноса на первую очередь жилья, находящегося в санитарно-защитной зоне, сноса на первую очередь ветхого и аварийного жилья, а так же с учетом прогнозов выбытия – 0,5 % от существующего фонда за каждый год периода 1 очереди, и 1 % от сохраняемого жилого фонда за каждый год расчетного срока. Таким образом, объем нового жилищного строительства составит 13,7 тыс. м² общей площади на 1 очередь и 92,38 тыс. м² общей площади на расчетный срок.

Увеличение индивидуального жилищного строительства в последние годы вызвано инвестиционной привлекательностью территории муниципального района и стабильным ростом цен на рынке недвижимости. Благоприятная экологическая обстановка и рекреационный потенциал муниципального района повышает интерес к строительству дач и «второго жилья». Следует ожидать и дальнейшее увеличение индивидуального жилищного строительства для сезонного пребывания. К тому же генеральными планами Брейтовского, Гореловского и Прозоровского сельских поселений предусмотрено выделение в общей сложности 1014,6 га под размещение дачного строительства.

Расчет объемов индивидуального жилого фонда для сезонного населения по этапам реализации выполнен на основе перспективной численности сезонного населения и норматива жилой обеспеченности по этапам реализации - 40 м2  на 1 очередь и 45 м2 на расчетный срок.

Таблица 2.10-2 - Укрупненный расчет объемов жилого фонда для зарегистрированного населения

по этапам реализации по Брейтовскому муниципальному району, (тыс. м2 общ.пл.)

| Муниципальное образование | Объемы жилищного строительства на 1 очередь | Объемы жилищного строительства на расчётный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Всего населения | Обеспечен- ность | Всего жилого фонда | в т.ч. проживающих по типам | Всего населения | Обеспечен- ность | Всего жилого фонда | в т.ч. проживающих по типам |
|  |  |  |  | многоквар- тирные дома 4 и более этажей | индивидуальные дома 1-3 этажа |  |  |  | многоквар- тирные дома 4 и более этажей | индивидуальные дома 1-3 этажа |
| Брейтовское сельское поселение | 4610 | 29 | 132,5 | 71,2 | 61,30 | 4700 | 38 | 181,6 | 104,65 | 76,95 |
|  |  |  | 100% | 53,7% | 46% |  |  | 100% | 54% | 46% |
| Гореловское сельское поселение | 1260 | 42 | 53,19 | 2,94 | 50,25 | 1280 | 43 | 55,3 | 8,05 | 47,25 |
|  |  |  | 100% | 6% | 94% |  |  | 100% | 0% | 100% |
| Прозоровское сельское поселение | 1190 | 50 | 60,15 | 0,56 | 59,59 | 1200 | 44 | 52,8 | 4,2 | 48,6 |
|  |  |  | 100% | 1% | 99% |  |  | 100% | 0% | 100% |
| Всего по Брейтовскому муниципальному району | 7060 | 35 | 245,84 | 74,7 | 171,14 | 7180 | 40 | 289,7 | 116,9 | 172,8 |
|  |  |  | 100% | 30,4% | 69,6% |  |  | 100% | 40,3% | 59,7% |

Таблица 2.10-3 - Движение объемов жилого фонда Брейтовского муниципального района

по этапам реализации, (тыс. м2 общ.пл.)

| Муниципальное образование | Существующий жилой фонд | 1 очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Убыль жилого фонда | Объем жилого фонда на конец периода | в том числе | Убыль жилого фонда | Объем жилого фонда на конец периода | в том числе |
|  |  |  |  | Существующий сохраняемый фонд | Новое жилищное строительство |  |  | Существующий сохраняемый фонд | Новое жилищное строительство |
| Брейтовское сельское поселение | 120,21 | 1,41 | 132,5 | 118,80 | 13,7 | 17,82 | 181,6 | 100,98 | 80,62 |
| Гореловское сельское поселение | 56,46 | 3,27 | 53,19 | 53,19 | 0,00 | 7,98 | 55,3 | 45,21 | 10,09 |
| Прозоровское сельское поселение | 63,30 | 3,15 | 60,15 | 60,15 | 0,00 | 9,02 | 52,8 | 51,13 | 1,67 |
| Всего по Брейтовскому муниципальному району | 239,97 | 7,83 | 245,84 | 232,14 | 13,7 | 34,82 | 289,7 | 197,32 | 92,38 |

Таблица 2.10-4 – Укрупнённый расчёт объёмов жилого фонда для сезонного населения по этапам реализации по Брейтовскому муниципальному району

| Муниципальное образование | 1 очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Числен-ность населения | Объем жилого фонда | Обеспечен-ность | Числен-ность населения, чел. | Объем жилого фонда | Обеспечен- ность |
| Брейтовское сельское поселение | 800 | 53,0 | 40 | 2400 | 108,0 | 45 |
| Гореловское сельское поселение | 760 | 22,9 | 40 | 2270 | 102,2 | 45 |
| Прозоровское сельское поселение | 1105 | 48,8 | 40 | 3315 | 149,1 | 45 |
| Всего по Брейтовскому муниципальному району | 2665 | 124,7 | 40 | 7985 | 359,3 | 45 |

### 2.11 Экологическое состояние территории и мероприятия по его улучшению

Оценка экологического состояния является важной составляющей комплексного анализа территории. Экологическое обоснование проектных решений схемы территориального планирования направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих законодательно-нормативным требованиям.

Согласно результатам экологического исследования Ярославской области, выполненных ФГУП «Александровская опытно методическая экспедиция» территория Брейтовского муниципального района была отнесена к малоустойчивой категории из-за очагов загрязнения по мышьяку, хрому, цинку, цирконию и титану, с опускающимися береговыми территориями и абразии береговой линии. Для разработки данного раздела использовались данные ежегодных докладов о состоянии окружающей среды в Ярославской области.

Атмосферный воздух

Стационарного поста ГУ «Ярославский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» по контролю над загрязнением атмосферного воздуха на территории Брейтовского  муниципального района нет.

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна Брейтовского муниципального района являются стационарные источники – промышленные и сельскохозяйственные предприятия, коммунально-складские объекты и подвижные источники – автомобильный транспорт.

Основными поставщиками загрязняющих веществ в атмосферный бассейн из стационарных источников являются котельные, на территории муниципального района расположено 7 котельных, из которых на 4 в виде топлива используется мазут, на 3 остальных используются дрова.

Ухудшение качества атмосферного воздуха в зоне влияния автотранспорта связано со спецификой передвижных источников загрязнения атмосферы, которая проявляется:

- в высоких темпах роста количества автотранспорта, в том числе старых автомобилей;

- в более высокой токсичности выбросов автотранспорта в сравнении с выбросами от производственных стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха;

- в низком расположение выхлопных труб от поверхности земли, что способствует скоплению выхлопных газов в зоне дыхания, худшему рассеиванию ветром по сравнению с промышленными выбросами, имеющими высокие дымовые трубы и вентиляционные шахты;

- в близости источников к жилым районам;

- в использовании низкокачественного топлива (проблема приобрела особую актуальность в связи с постоянным ростом цен на топливо), плохом техническом состоянии транспорта.

Качество водных объектов

Основной причиной ухудшения качества воды водных объектов является сброс неочищенных, недостаточно очищенных сточных вод. В числе причин сброса недостаточно очищенных сточных вод - несовершенство систем водоотведения населенных пунктов, которые не обеспечивают сбор и эффективную очистку стоков, отсутствие, как локальных очистных сооружений, так и систем дождевой канализации, слабый лабораторный контроль над сбрасываемыми сточными водами. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального района используются поверхностные и подземные воды. Источником питьевого водоснабжения населения с. Брейтово является р. Сить, в результате чего, контроль за качеством воды данного водотока приобретает особый характер.

Канализационной сетью в Брейтовском муниципальном районе обеспечено лишь 20% населения муниципального района. Общий объем принимаемых канализационными очистными сооружениями стоков жилищно-коммунального и хозяйственно-бытового комплексов составляет 731,2 м3/сут. На момент разработки схемы территориального планирования канализационные очистные сооружения муниципального района практически находятся в аварийном состоянии, или отсутствуют вовсе в некоторых населенных пунктах – с. Покровское-на-Сити, д. Высокова, д. Носова, д. Ножевники, в связи с чем, требуется строительство новых очистных сооружений канализации, либо их реконструкция с привлечением бюджетных и внебюджетных средств. Канализационные очистные сооружения имеются в населенных пунктах – с. Брейтово, с. Горелово и д. Ульяниха.

К основным проблемам водохозяйственного комплекса муниципального района можно отнести: высокую изношенность коммунальной инфраструктуры, неудовлетворительное техническое состояние систем и сетей водоснабжения и канализации жилищного фонда, низкий уровень модернизации объектов жилищно-коммунальной сферы.

Дождевая канализация с системой сбора и очистки ливневых стоков, отсутствует во всех населенных пунктах муниципального района, в результате чего сточные поверхностные воды попадают в водоемы рыбохозяйственного и питьевого назначения без соответствующей очистки. Системой дождевой канализации предлагается обустроить центральный район с. Брейтово.

На постах сети наблюдений ГУ «Ярославский ЦГМС» случаев экстремально высокого и высокого загрязнения поверхностных вод на территории Брейтовского муниципального района в 2009 и 2010 г. не зафиксировано. Кислородный режим водных объектов был благоприятным.

В с. Брейтово распложен один из створов Рыбинского водохранилища, в 2011 г. на нём отмечено снижение среднегодовых концентраций цинка в 1,8 раза и железа в 1,4 раза  к значениям 2010 г., однако по некоторым загрязняющим веществам среднегодовые концентрации остаются высокими и превышают значения предельно допустимых концентраций (ПДК), к этим веществам относится железо, медь, цинк, фенолы и показатели ХПК и БПК5. Также в 2011 г. был зафиксирован, рост среднегодовой концентрации нефтепродуктов в 3 раза, по сравнению с 2010 г.

Значениями, превышающими ПДК, характеризуется вода реки Сить (среднее течение) по таким веществам, как: азот аммонийный, железо, цинк, фенолы и показатели ХПК и БПК5.

В Брейтовском муниципальном районе отмечаются наибольшие проценты неудовлетворительных проб воды по санитарно-химическим показателям из поверхностных и подземных водоисточников, превышающие среднеобластные уровни (таблица 2.11-1 и 2.11-2).

Таблица 2.11-1 – Доля проб воды поверхностных водоисточников, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в 2008 - 2009 гг.

| Наименование территории | Доля проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%) |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 |
| Ярославская область | 38,8 | 32,27 |
| Брейтовский муниципальный район | 100,0 (4 из 4 проб) | 66,66 |

Таблица 2.11-2 – Доля проб воды подземных водоисточников, не отвечающих гигиеническим нормативам  по санитарно-химическим показателям, в 2008 – 2009 гг.

| Наименование территории | Доля проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%) |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 |
| Ярославская область | 65,17 | 70,9 |
| Брейтовский муниципальный район | 28,5 | 87,5 |

Основными причинами, обуславливающими низкое качество воды из подземных водоисточников, являются низкая защищенность водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности прилегающей территории, отсутствие установленных зон санитарной охраны, отсутствие контроля за техническим состоянием и качеством воды со стороны органов местного самоуправления. Для решения этих вопросов необходимо разработать проекты охранных зон источников водоснабжения.

Санитарное состояние почв

Важное гигиеническое значение для создания благоприятных условий проживания населения имеет санитарное состояние населенных пунктов и, в частности, вопросы сбора, утилизации и обеззараживания бытовых и промышленных отходов.

В среднем по Брейтовскому муниципальному району число населенных пунктов, где организован вывоз твердых бытовых отходов (ТБО), составляет не более 10 % от всего количества населенных пунктов. Вне системы сбора ТБО остается большее количество малочисленных, а также удаленных населенных пунктов муниципального района, что провоцирует появление несанкционированных свалок ТБО.

В Брейтовском муниципальном районе основным способом утилизации ТБО и приравненных к ним отходов производства и потребления является захоронение на полигоне ТБО. На территории муниципального района действует 1 объект  размещения ТБО, однако на нём не налажен должный учёт и контроль за поступающими ТБО. Объем ТБО, поступивший для захоронения в 2010 г. на полигоне ТБО  «Брейтово» составил 4101,3 м3. Техническое состояние полигона не отвечает требуемым нормам, полигон не электрифицирован, отсутствует пункт весового контроля, нет площадки для сортировки поступающих отходов. На  полигоне отмечается несоблюдение технологических требований, что приводит к загрязнению окружающей среды и к частым возгораниям отходов.

В результате несовершенной схемы сбора и транспортировки ТБО значительная их часть несанкционированно размещается в окружающей среде, что приводит к нанесению существенного экологического ущерба, ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации в муниципальном районе.

В настоящее время на территории Брейтовского муниципального района сбор, транспортировку и утилизацию твердых бытовых отходов осуществляет МУП ЖКХ «Брейтовское». Вывоз жидких бытовых отходов осуществляется ассенизаторскими автомашинами на очистные сооружения с. Брейтово.

Помимо санкционированных мест размещения ТБО на территории муниципального района имеется множество несанкционированных (стихийных) свалок, которые устраиваются и эксплуатируются без выполнения каких-либо требований органов санитарно-эпидемиологического надзора и охраны природы. Ликвидация несанкционированных свалок ТБО с последующей их рекультивацией, должна стать первоочередным мероприятием по охране окружающей среды.

В настоящее время в МБУК «Брейтовской ЦРБ» медицинские отходы накапливаются в специальных металлических контейнерах, контейнеры хранятся на складе, а затем сдаются в специализированные организации.

Уничтожением биологических отходов в муниципальном районе занимаются сельскохозяйственные предприятия путём сжигания их в биоутилизаторах, а также районная ветеринарная служба (согласно генеральной схеме очистки территории Брейтовского муниципального района).

К основным проблемам в сфере обращения с ТБО в Брейтовском муниципальном районе относятся следующие:

- недостаточный охват населения, проживающего в частном секторе, и хозяйствующих субъектов услугами по сбору, вывозу и захоронению ТБО;

- отсутствие раздельного сбора ТБО и отсутствие его сортировки;

- низкая привлекательность сферы обращения с ТБО для бизнеса;

- низкое качество работы объектов по захоронению ТБО и биологических отходов и несоблюдение санитарных и экологических норм при их эксплуатации, несоответствие технологии сбора, вывоза и захоронения ТБО современным требованиям;

- низкая экологическая культура населения по вопросам безопасного обращения с ТБО.

Мероприятия по охране окружающей среды

Основная стратегия градостроительного развития Брейтовского муниципального района направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания местного и приезжающего населения. Проектные решения схемы территориального планирования Брейтовского муниципального района разработаны с учётом требований в области охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм и градостроительных требований.

Приоритетность природно-экологического принципа в решении планировочных задач, сбалансированность социально-экономического развития и требований экологической безопасности и рационального природопользования способствуют достижению главной цели территориального планирования – обеспечению устойчивого развития территории.

Охрана атмосферного воздуха

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна являются стационарные источники (промышленные и сельскохозяйственные предприятия, коммунально-складские объекты) и подвижные (автомобильный транспорт).

В Брейтовском муниципальном районе основная часть загрязняющих веществ поступает в атмосферный воздух от котельных работающих на угле и мазуте, а также от автомобильного транспорта.

Схемой предусматриваются следующие мероприятия по защите воздушного бассейна на территории муниципального района:

- организация работы по проведению предприятиями и организациями инвентаризации источников выбросов вредных веществ, разработке нормативов предельно допустимых выбросов (с указанием периодичности производственного контроля и методов очистки производственных выбросов);

- разработка проектов санитарно-защитных зон;

- выявление существующей жилой застройки, находящейся в границах санитарно-защитных зон и запрещение нового жилищного строительства в пределах санитарно-защитных зон;

- контроль технического состояния автотранспорта, находящегося на балансе муниципального района;

- предупреждение пожаров;

- озеленение и благоустройство населенных пунктов, создание лесозащитных полос вдоль автомагистралей;

- организация мер по обеспечению проведения мониторинга загрязнения атмосферного воздуха.

Охрана поверхностных вод

На территории муниципального района реализуется муниципальная целевая программа «Чистая вода» на территории Брейтовского муниципального района на 2010-2014 годы». Согласно данной программе планируется реализовать ряд мероприятий, которые повысят качество водных объектов муниципального района, это:

- модернизация системы водоотведения, с. Брейтово;

- модернизация системы водоотведения, д. Ульяниха;

- модернизация системы водоотведения, с. Горелово;

- модернизация системы водоотведения, ПМК-3;

- модернизация системы водоотведения (самотечный и напорный коллекторы).

- Основным источником загрязнения поверхностных водных объектов Брейтовского муниципального района является неорганизованный ливневый сток от промышленных и сельскохозяйственных предприятий (угодий).

- В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных водных объектов необходимо осуществление мероприятий по их охране:

- запрещение сброса в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления;

- запрещение сброса в водные объекты не очищенных сточных вод;

- очищение производственных сточных вод на локальных очистных сооружениях перед сбросом;

- обеспечение бесперебойной работы очистных сооружений животноводческих комплексов, не допуская попадания навоза в открытые водоёмы и подземные водоносные горизонты;

- строгое соблюдение режима водоохранных зон.

Охрана подземных вод

Источниками питьевого водоснабжения на территории Брейтовского муниципального района являют подземные источники, за исключением с. Брейтово. Добывается вода из подземных горизонтов в большинстве населенных пунктах посредством  колодцев (532 единицы) и  артезианских скважин (13 единиц). Около половины колодцев требует капитального и текущего ремонта и 11 артезианских скважин требуют капитальных вложений на проведение реконструкции. Основным мероприятием по охране подземных вод является установление зон санитарной охраны вокруг скважин и контроль качества воды.

В целях улучшения и стабилизации экологической обстановки и охраны подземных вод от истощения и загрязнения, все мероприятия сводятся к необходимости выполнения следующих требований:

- для водоснабжения использовать водоносные горизонты наиболее защищенные и наиболее водообильные;

- недопущение использования подземных вод для технических целей;

- постоянный учёт количества добываемой воды;

- строгое соблюдение режима эксплуатации скважин;

- изучение очагов загрязнения водоносных горизонтов, их локализация и ликвидация;

- поддержание соответствующего санитарного режима зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Охрана почв

Для защиты почв от загрязнения предусматривается следующие мероприятия:

- организация рельефа, обеспечивающая сбор, отведение и очистку поверхностных стоков;

- плановый вывоз отходов на полигон ТБО;

- предупреждение образования несанкционированных свалок;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и прочими отходами, устройство почвонепроницаемых жижесборников в животноводческих комплексах;

- рекультивация нарушенных земель, в том числе существующих несанкционированных свалок.

Берегоукрепление

После строительства Рыбинского гидроузла и заполнения Рыбинского водохранилища, часть береговой линии вновь образовавшегося водоёма подвергается интенсивному берегоразрушению, которое угрожает жилым домам, зданиям и сооружениям хозяйственного и социально-культурного назначения, кладбищам и др. С целью предотвращения негативных последствий данного процесса проводятся мероприятия по укреплению береговой линии (берегоукрепление). Согласно областной целевой программе «Берегоукрепление» на 2010-2013 годы, на территории Брейтовского муниципального района запланировано берегоукрепление на участке «Черкасово» в 401 м (с. Черкасово) реки Сить, что позволит предотвратить размыв и обрушение кладбища в с. Черкасово Брейтовского муниципального района. Дополнительные мероприятия по укреплению береговой линии запланированы в генеральных планах сельских поселений Брейтовского муниципального района, такие как укрепление части береговой линии рек: Ламь, Сёбла, Редьма, Тереха, Кудаша, Чеснава, Норица.

Охрана особо охраняемых природных территорий

Одной из традиционных форм природоохранной работы по сохранению биоразнообразия в Ярославской области и в частности в Брейтовском муниципальном районе, является создание единой сети особо охраняемых природных территорий, которая обеспечивает поддержание стабильности природной среды путём установления административным порядком особых режимов природопользования.

Чрезвычайно важна дальнейшая работа по выявлению новых, изучению существующих ООПТ расположенных на территории муниципального района, разработке режимов природопользования и контроля за состоянием ООПТ, обеспечению их устойчивого функционирования.

Мероприятия по сохранению и развитию системы ООПТ:

- сохранение и восстановление существующих элементов экологического каркаса (защитные леса, ООПТ);

- проведение лесовосстановительных мероприятий на территории гарей, вырубок, завалов;

- создание новых ООПТ различных уровней;

- проведение мониторинга состояния окружающей среды, природных экосистем в ООПТ.

### Санитарная очистка территории

На территории Брейтовского муниципального района реализуется районная целевая программа «Обращение с твёрдыми бытовыми отходами на территории Брейтовского муниципального района» на 2011-2014 годы, согласно которой должны быть выполнены мероприятия по модернизации действующего полигона ТБО, строительству 20 контейнерных площадок, закупке спецтехники и контейнеров. Согласно данной программе в 2011 г. была разработана схема Генеральной очистки территории Брейтовского муниципального района. По данной схеме количество населения охваченного услугам по сбору отходов возрастет с нынешних 80 % до 100 % к 2031 году.

Важнейшим направлением решения проблем, связанных с обращением ТБО, является привлечение инвестиций не только в традиционную сферу сбора, транспортировки и размещения ТБО, но и в строительство отходосортировочных и отходоперерабатывающих комплексов с целью вовлечения отходов в качестве вторичных ресурсов в материальное производство путём развития системы переработки ТБО на основе государственно-частного партнерства.

На территории Брейтовского муниципального района сбор и вывоз отходов осуществляется МУП ЖКХ «Брейтовское». Вывоз жидких бытовых отходов  осуществляется ассенизаторскими автомашинами на очистные сооружения с. Брейтово. Вывоз твёрдых бытовых отходов осуществляется на единственный полигон ТБО расположенный в 3 км от д. Носова муниципального района. Согласно схеме Генеральной очистки территории Брейтовского муниципального района действующий полигон ТБО может обеспечить приём и захоронение отходов муниципального района в течение 14 лет.

Действующий полигон не отвечает требуемым нормам СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», полигон необходимо оборудовать пунктом весового контроля, локальными очистными сооружениями сточных вод и фильтрата, обустроить площадку для сортировки отходов, также необходимо разработать проект рекультивации полигона.

Для нормализации отношений в области обращения с отходами населения, необходимо выполнение следующим мероприятий:

- совершенствование нормативной правовой и методической базы в сфере обращения с ТБО;

- привлечение инвестиций в сферу обращения с ТБО, в том числе на основе механизма государственно-частного партнёрства;

- модернизация инфраструктуры обращения с ТБО с внедрением раздельного сбора и сортировки ТБО (обустройство контейнерных площадок, обустройство полигона ТБО весовыми пунктами контроля, закупка контейнеров, спецтранспорта и спецоборудования для сортировки ТБО);

- ликвидация несанкционированных свалок ТБО с последующей рекультивацией их территории;

- рекультивация полигона ТБО после его заполнения или вывода из эксплуатации;

- создание условий для повышения экологической культуры и степени вовлечённости населения  в вопросы безопасного обращения с ТБО.

Биологические отходы на данный момент уничтожаются путём сжигания в биоутилизаторах, также имеются планы по транспортировки биологических отходов в г.Рыбинск для утилизации. Обращение с биологическими отходами регламентируется «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» утверждёнными Минсельхозпродом Российской Федерации 18.07.1995 №13-7-2/135.

Отходы лечебно-профилактических учреждений в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» необходимо сортировать по классам опасности на территории лечебно-профилактического учреждения с последующим вывозом либо на лицензионный полигон ТБО (для неопасных отходов), либо транспортировать до мест дезинфекции и обезвреживания. Современная система обращения с данным видом отходов виду малых объёмов наиболее оптимальна и на расчётный срок.

Ртутьсодержащие отходы. К ним относятся энергосберегающие лампы, люминесцентные лампы, лампы с содержанием ртути не менее 0,01 %, ртутные термометры и т.д.

Сбор ртутьсодержащих отходов от населения предлагается организовать периодический, с помощью специального «экомобиля». Необходимо довести информацию до местного населения о месте и времени прибытия «экомобиля» для сбора ртутьсодержащих отходов. Сбор и хранение битых ртутьсодержащих ламп должен производиться в герметичную, стальную ёмкость с ручками для переноса и маркировкой «Для битых ртутьсодержащих отходов».

Все ртутьсодержащие отходы и вышедшие из строя приборы, содержащих ртуть, подлежат сбору и возврату для последующей регенерации ртути в специализированных организациях.

Транспортировка должна производиться специализированным транспортом. В случае его отсутствия допускается транспортировка другими транспортными средствами, исключающими возможность создания аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде, здоровью людей.

Кладбища. На первую очередь строительства предусматривается открытие нового кладбища в с. Прозорово площадью 1,0 га.

### 2.12 Современное состояние объектов транспортной инфраструктуры и направления ее развития

Географическое положение Брейтовского муниципального района определяет формирование местного (районного) транспортного каркаса его территории. Основная региональная автодорога, соединяющая муниципальный район с другими районами области – автодорога Углич-Некоуз-Брейтово. На нее приходятся основные потоки автотранспорта как личного, так и общественного пассажирского. На территории района автодорога проходит вдоль берега Рыбинского водохранилища. Также по ней происходит связь с ж/д станцией Волга. Вторым основным транспортным коридором на территории района является Рыбинское водохранилище, по которому проходит связь с другими районами области.

Брейтовский муниципальный район имеет потенциал для развития местного транспортного каркаса на основе сложившейся сети региональных автодорог, входящих в него.

Железнодорожный транспорт

В районе железнодорожный транспорт не представлен. Ближайшая ж/д станция Новый Некоуз находится в Некоузском муниципальном районе в 60 км на юг от административного центра с. Брейтово.

Водный транспорт

Основным водным транспортным коридором на территории Брейтовского муниципального района является Рыбинское водохранилище. Оно образовано водоподпорными сооружениями Рыбинского гидроузла, расположенного в северной части Рыбинска, перекрывающими русла двух рек: Волги и Шексны. Рыбинское водохранилище через систему водных путей связано с Белым и Балтийским морем. Средняя глубина достигает 5,6 м, а в некоторых местах- превышает 30 м.

Одним из основных назначений водохранилища является судоходство.  Главные судовые маршруты проходят вдали от берега. Важнейшими из них являются судовой ход № 63 протяжением 147 км, ведущий от Рыбинского гидроузла до порта Череповец, и судовой ход № 65 протяжением 96 км, ведущий от Угличского гидроузла до выхода на судовой ход № 63. Навигация по водохранилищу в среднем длится 190 дней в году.

Также водохранилище используется для движения туристических судов. В 2009 году начали осуществляться маршруты на двухпалубном теплоходе «Башкортостан». После прохождения канала им. Москвы, Волги и Угличского водохранилища теплоход выходит на Рыбинское водохранилище и делает несколько остановок, в том числе, в селе Брейтово.

Основными портами Рыбинского водохранилища являются: Череповец — при впадении реки Шексны и Весьегонск — при впадении реки Мологи.

В с. Брейтово находится речной вокзал с пристанью, который принимает паромы и «метеоры». Также в с. Брейтово располагаются причалы для маломерных судов. Наиболее крупные причалы в Брейтовском муниципальном районе располагаются в с. Брейтово, д. Дмитрехово, с. Прозорово и д. Михальково. Схемой территориального планирования предлагается строительство причалов в с. Горелово и д. Конюхово.

В период навигации регулярно курсирует теплоход «метеор» по маршруту «Брейтово-Ярославль». Также существует маршрут «с. Брейтово-г. Весьегонск» (протяженность составляет 79 км).

Воздушный транспорт

Брейтовский муниципальный район имеет потенциал для развития воздушного транспорта. В с. Брейтово располагается небольшой аэродром, который принимает вертолеты и «легкие» самолеты из Ярославля и аэропорта Туношна. Также на базе отдыха в д. Дмитрехово находится небольшая вертолетная площадка. Расположенная в д. Захарино вертплощадка на данный момент оказалась заброшена и не используется.

До 2004 года существовал воздушный маршрут Туношна-Брейтово-Захарино, позволявший в короткий срок добраться до центра района с. Брейтово и попасть в Дарвинский заповедник. В настоящее время маршрут закрыт, поэтому аэродром и посадочная площадка принимают только частные вертолеты и самолеты.

На первую очередь предлагается реконструировать посадочные площадки в с. Брейтово и в д. Захарино. Таким образом, районный центр и отдаленный центр Дарвинского заповедника получат круглогодичную воздушную связь.

Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт для Брейтовского муниципального района имеет большое значение. На территории района проходят дороги регионального значения и дороги местного значения. Перечень автодорог регионального и межмуниципального значения на территории муниципального района представлен в табл. 2.12-1.

Утверждённый распоряжением администрации Брейтовского муниципального района перечень автодорог местного значения должен быть откорректирован в связи с выявленными неточностями и ошибками протяженности дорог, повторов и др. (табл. 2.12-2, 2.12-3).

В настоящее время протяжённость сети автомобильных дорог Брейтовского муниципального района всех форм собственности составляет 285,3 км. При этом меньше половины автомобильных дорог имеют твёрдое покрытие.

Сеть местных дорог играет большую роль в жизни муниципального района. По автодорогам местного значения осуществляется проезд к населенным пунктам, садоводствам, сельскохозяйственным объектам и др. Протяженность местных автодорог общего пользования, расположенных на территории Брейтовского  муниципального района, составляет 57,3 км.

Одной из важных характеристик состояния автодорожной сети является коэффициент Энгеля, который зависит от протяжённости автодорог с твёрдым покрытием, площади территории и численности населения. В Брейтовском муниципальном районе достаточно низкий коэффициент Энгеля Кэ=0,0502. Район занимает 14 место (из 17) в Ярославской области по обеспеченности территории автодорогами общего пользования с твердым покрытием. Из общего количества населённых пунктов Брейтовского муниципального района 76 или 45,8% имеют связь по дорогам с твёрдым покрытием. Практически не имеют автомобильной связи в осенний, зимний и весенний периоды 71 населённый пункт. 13,3 % автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют реконструкции. На местных автодорогах из 9 мостов в неудовлетворительном состоянии находятся  2  моста. Также стоит отметить, что нормативному состоянию не соответствуют 21  км дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

Также проблемой Брейтовского муниципального района являются бесхозные автодороги. В муниципальную собственность приняты дороги, которые требуют инвентаризации, составления реестра муниципальных и поселенческих автодорог, регистрации в государственном органе.

Из анализа дорожной ситуации можно сделать вывод, что автодорожная сеть района находится в неудовлетворительном состоянии.

Таблица 2.12-1- Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, находящихся на территории Брейтовского муниципального района

| N п/п | Идентификационный номер | Наименование автодороги | Протяженность (в границах района), км |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 78 ОП РЗ К-0009 | Углич - Некоуз - Брейтово | 28,3 |
| 22 | 78 ОП РЗ К-0022 | Брейтово - пос. Сить - Станилово-Бутовская | 27,5 |
| 79 | 78 ОП МЗ Н-0127 | "Брейтово - Бутовская" - Высоково | 1,8 |
| 80 | 78 ОП МЗ Н-0128 | "Брейтово - Бутовская" - Цыбыцино | 0,8 |
| 81 | 78 ОП МЗ Н-0129 | 56 км а/д "Углич - Брейтово" - Остряковка - Телятово - Черняково | 3,5 |
| 82 | 78 ОП МЗ Н-0130 | Большая Новинка - Патрюшино | 2 |
| 83 | 78 ОП МЗ Н-0131 | Брейтово - Прозорово | 14,9 |
| 84 | 78 ОП МЗ Н-0132 | Горелово - Никола | 1,7 |
| 85 | 78 ОП МЗ Н-0133 | Дмитрехово - Малый Липовец - Ляховые | 5,9 |
| 86 | 78 ОП МЗ Н-0134 | Комарово - Жеребцово - Шаховая | 9,8 |
| 87 | 78 ОП МЗ Н-0135 | Комарово - Коростель | 3,5 |
| 88 | 78 ОП МЗ Н-0136 | Красково - Никитинское | 2,7 |
| 89 | 78 ОП МЗ Н-0137 | Лискино - Орлово | 3,1 |
| 90 | 78 ОП МЗ Н-0138 | Медухово - Лукинское - Черный Враг | 15,2 |
| 91 | 78 ОП МЗ Н-0139 | Мусино - Дорки | 2,6 |
| 92 | 78 ОП МЗ Н-0140 | Новинка - Браниха | 4,2 |
| 93 | 78 ОП МЗ Н-0141 | Новинка - Логинцево - Крутец | 7,3 |
| 94 | 78 ОП МЗ Н-0142 | Обход с. Брейтово | 3,5 |
| 95 | 78 ОП МЗ Н-0143 | Дмитровка - Мартыново - Лискино - Михайловское | 20,2 |
| 96 | 78 ОП МЗ Н-0144 | Прозорово - Холопово | 3,28 |
| 97 | 78 ОП МЗ Н-0145 | Покровское - Коростель - Яковлевское | 0,6 |
| 98 | 78 ОП МЗ Н-0146 | Себельское - Сарабуха | 5,3 |
| 99 | 78 ОП МЗ Н-0147 | Севастьянцево - Чагино | 1,3 |
| 100 | 78 ОП МЗ Н-0148 | Суминское - Косково - Сельцо | 27,7 |
| 101 | 78 ОП МЗ Н-0149 | Сутка - Нивищи | 4,3 |
| 102 | 78 ОП МЗ Н-0150 | Трухино - Носово | 1,5 |
| 103 | 78 ОП МЗ Н-0151 | Филимоново - Горка | 2 |
| 104 | 78 ОП МЗ Н-0152 | Филипцево - Горильдово | 6,85 |
| 105 | 78 ОП МЗ Н-0153 | Черкасово - Тимонино - Коростель - Яковлевское | 15,68 |
| 106 | 78 ОП МЗ Н-0154 | Обход с. Остряковка | 2 |
| 107 | 78 ОП МЗ Н-0155 | 117 км "Углич - Брейтово" - Гидронамыв | 1,5 |
|  |  | Итого в границах муниципального района | 228,0 |

Таблица 2.12-2 Перечень автодорог местного значения, находящихся на территории Брейтовского муниципального района*

| № п/п | Наименова-ние | Место-положение | Инвентарный номер | Протяженность, м | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лукинское - Телятово | Гореловское сельское поселение | 000100 | 2000 | действительная длина составляет 500 м |
| 2 | Чагино – Кетово | Гореловское сельское поселение | 000101 | 2000 | действительная длина составляет 1450 м |
| 3 | Бор-Дорки – Дубецкая Дача | Гореловское сельское поселение | 000102 | 3000 | действительная длина составляет 1600 м |
| 4 | Горелово – Чаяново | Гореловское сельское поселение | 000103 | 2000 | действительная длина составляет 2200 м |
| 5 | а/д Углич – Брейтово – Дмитрехово (съезд) | Гореловское сельское поселение | 000104 | 1000 | следует удалить из перечня, является частью региональной а/д |
| 6 | Большое Иваньково – Байловское | Гореловское сельское поселение | 000105 | 2000 | действительная длина составляет 1300 м |
| 7 | Фатьяново – Жеребцово (съезд) | Гореловское сельское поселение | 000106 | 1000 | действительная длина составляет 200 м |
| 8 | Филипцево – Соболево | Гореловское сельское поселение | 000107 | 1000 |  |
| 9 | а/д Медухово – Черный Враг – Тявково (съезд) | Гореловское сельское поселение | 000108 | 200 | действительная длина составляет 360 м |
| 10 | Черкасово – Коростель – Филимоново (съезд) | Гореловское сельское поселение | 000109 | 300 | действительная длина составляет 100 м |
| 11 | а/д Медухово – Черный Враг – Соболево (съезд) | Гореловское сельское поселение | 000110 | 200 | действительная длина составляет 360 м |
| 12 | а/д Медухово – Черный Враг – Черный Враг (съезд) | Гореловское сельское поселение | 000111 | 500 | действительная длина составляет 600 м |
| Итого по Гореловскому сельскому поселению: | 15200 м |
| 13 | Суминское – Живетьево | Прозоровское сельское поселение | 000112 | 1000 | действительная длина составляет 200 м |
| 14 | Лискино – Промежки | Прозоровское сельское поселение | 000113 | 4000 | действительная длина составляет 1700 м |
| 15 | Филимоново – Никольское | Прозоровское сельское поселение | 000114 | 5000 | действительная длина составляет 1450 м |
| 16 | Вертлюгово – Гришино – Борисовка | Прозоровское сельское поселение | 000115 | 3000 | действительная длина составляет 1900 м |
| 17 | Киселево – Барыгино | Прозоровское сельское поселение | 000116 | 3000 | действительная длина составляет 1650 м |
| 18 | Холопово – Ясная поляна | Прозоровское сельское поселение | 000117 | 2000 | действительная длина составляет 950 м |
| 19 | Прозорово – Льнозавод | Прозоровское сельское поселение | 000118 | 2000 | действительная длина составляет 1350 м |
| 20 | Сутка – Подольское | Прозоровское сельское поселение | 000119 | 3000 |  |
| 21 | Лискино – Промежки – Дубровка | Прозоровское сельское поселение | 000120 | 4000 | действительная длина составляет 2700 м |
| 22 | Орлово – Брилино | Прозоровское сельское поселение | 000121 | 2000 | действительная длина составляет 600 м |
| 23 | Кривцово – Лукино | Прозоровское сельское поселение | 000122 | 3000 | действительная длина составляет 2000 м |
| 24 | Орлово – Самоседово | Прозоровское сельское поселение | 000123 | 1000 | действительная длина составляет 300 м |
| 25 | Орлово – Лукино | Прозоровское сельское поселение | 000124 | 2000 | действительная длина составляет 350 м |
| 26 | Орлово – Яковлево | Прозоровское сельское поселение | 000125 | 2000 | действительная длина составляет 500 м |
| 27 | Скоркино – Абросово | Прозоровское сельское поселение | 000126 | 200 | действительная длина составляет 1000 м |
| 28 | Суминское - Живетьево -Иванцево | Прозоровское сельское поселение | 000127 | 2000 | действительная длина составляет 800 м, следует изменить название на Живетьево-Иванцево |
| 29 | Чурилово - Иванцево | Прозоровское сельское поселение | 000128 | 1000 | действительная длина составляет 1100 м |
| 30 | Брейтово – Лискино, съезд до д.Себельское | Прозоровское сельское поселение | 000129 | 300 | действительная длина составляет 200 м |
| 31 | Брейтово – Лискино, съезд до д.Редемское | Прозоровское сельское поселение | 000130 | 500 | действительная длина составляет 300 м |
| 32 | Брейтово – Лискино, съезд до д.Кривцово | Прозоровское сельское поселение | 000131 | 300 | следует удалить из перечня, является частью УДС |
| 33 | Сутка – Нивищи, съезд до д.Нивищи | Прозоровское сельское поселение | 000132 | 500 | действительная длина составляет 300 м |
| 34 | Суминское – Косково – Сельцо, съезд до д.Киселево | Прозоровское сельское поселение | 000133 | 300 | действительная длина составляет 100 м |
| Итого по Прозоровскому сельскому поселению: | 43900 м |
| 35 | с.Брейтово – д.Набережная | Брейтовское сельское поселение | 000134 | 1200 |  |
| 36 | с.Брейтово – д.Сущева – д.Берелево | Брейтовское сельское поселение | 000135 | 6000 | действительная длина составляет 2950 м |
| 37 | «Брейтово-Покровское» - д.Воронец | Брейтовское сельское поселение | 000136 | 800 | действительная длина составляет 700 м |
| 38 | «Брейтово-Покровское» - д.Базыки – д.Губино | Брейтовское сельское поселение | 000137 | 2000 | действительная длина составляет 2500 м |
| 39 | «Брейтово-Покровское» - д.Старое Мерзлеево | Брейтовское сельское поселение | 000138 | 1000 | действительная длина составляет 800 м |
| 40 | «Брейтово-Покровское» - д.Турбаново | Брейтовское сельское поселение | 000139 | 3000 | действительная длина составляет 1400 м |
| 41 | «Брейтово-Покровское» - д.Вышка | Брейтовское сельское поселение | 000140 | 2500 |  |
| 42 | «Брейтово-Покровское» - д.Минюшино | Брейтовское сельское поселение | 000141 | 3000 | действительная длина составляет 800 м |
| 43 | «Брейтово-Ульяниха» - д.Глинник | Брейтовское сельское поселение | 000142 | 1000 | следует удалить из перечня, является частью УДС |
| 44 | «Брейтово-Ульяниха» - д.Копань – д.Рысье – д.Строково | Брейтовское сельское поселение | 000143 | 3000 | действительная длина составляет 1050 м |
| 45 | «Брейтово-Ульяниха» - д.Семеновка | Брейтовское сельское поселение | 000144 | 3000 | действительная длина составляет 400 м |
| 46 | «Брейтово-Ульяниха» - д.Малая Новинка | Брейтовское сельское поселение | 000145 | 2500 | действительная длина составляет 2600 м |
| 47 | д.Соколы – д.Обухово | Брейтовское сельское поселение | 000146 | 3000 | действительная длина составляет 1100 м |
| 48 | д.Соколы – д.Змазнево – д.Гаврильцево | Брейтовское сельское поселение | 000147 | 4000 | действительная длина составляет 1650 м |
| 49 | «Брейтово-Прозорово» - д.Никулино | Брейтовское сельское поселение | 000148 | 2000 | действительная длина составляет 1800 м |
| 50 | «Брейтово-Ульяниха-Никитинское» - д.Гребенино | Брейтовское сельское поселение | 000149 | 1000 | действительная длина составляет 900 м |
| 51 | «Брейтово-Ульяниха-Никитинское» - д.Халево | Брейтовское сельское поселение | 000150 | 1000 | действительная длина составляет 500 м |
| 52 | «Брейтово-Ульяниха» - д.Игнатово | Брейтовское сельское поселение | 000151 | 1000 | действительная длина составляет 1400 м |
| 53 | Брейтово-Ульяниха» - д.Ключики | Брейтовское сельское поселение | 000152 | 2000 | действительная длина составляет 1050 м |
| Итого по Брейтовскому сельскому поселению: | 43000 м |
| Итого по Брейтовскому муниципальному району: | 102100 м |

*Действительные длины местных автодорог даны в соответствие с обмерами в ГИС MapInfo

Таблица 2.12-3 Откорректированный перечень автодорог местного значения, находящихся на территории Брейтовского муниципального района

| № п/п | Наименование | Местоположение | Инвентарный номер | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лукинское - Телятово | Гореловское сельское поселение | 000100 | 500 |
| 2 | Чагино – Кетово | Гореловское сельское поселение | 000101 | 1450 |
| 3 | Бор-Дорки – Дубецкая Дача | Гореловское сельское поселение | 000102 | 1600 |
| 4 | Горелово – Чаяново | Гореловское сельское поселение | 000103 | 2200 |
| 6 | Большое Иваньково – Байловское | Гореловское сельское поселение | 000105 | 1300 |
| 7 | Фатьяново – Жеребцово (съезд) | Гореловское сельское поселение | 000106 | 200 |
| 8 | Филипцево – Соболево | Гореловское сельское поселение | 000107 | 1000 |
| 9 | а/д Медухово – Черный Враг – Тявково (съезд) | Гореловское сельское поселение | 000108 | 360 |
| 10 | Черкасово – Коростель – Филимоново (съезд) | Гореловское сельское поселение | 000109 | 100 |
| 11 | а/д Медухово – Черный Враг – Соболево (съезд) | Гореловское сельское поселение | 000110 | 360 |
| 12 | а/д Медухово – Черный Враг – Черный Враг (съезд) | Гореловское сельское поселение | 000111 | 600 |
| Итого по Гореловскому сельскому поселению | 9670 |
| 13 | Суминское – Живетьево | Прозоровское сельское поселение | 000112 | 200 |
| 14 | Лискино – Промежки | Прозоровское сельское поселение | 000113 | 1700 |
| 15 | Филимоново – Никольское | Прозоровское сельское поселение | 000114 | 1450 |
| 16 | Вертлюгово – Гришино – Борисовка | Прозоровское сельское поселение | 000115 | 1900 |
| 17 | Киселево – Барыгино | Прозоровское сельское поселение | 000116 | 1650 |
| 18 | Холопово – Ясная поляна | Прозоровское сельское поселение | 000117 | 875 |
| 19 | Прозорово – Льнозавод | Прозоровское сельское поселение | 000118 | 1350 |
| 20 | Сутка – Подольское | Прозоровское сельское поселение | 000119 | 3000 |
| 21 | Лискино – Промежки – Дубровка | Прозоровское сельское поселение | 000120 | 2700 |
| 22 | Орлово – Брилино | Прозоровское сельское поселение | 000121 | 600 |
| 23 | Кривцово – Лукино | Прозоровское сельское поселение | 000122 | 2000 |
| 24 | Орлово – Самоседово | Прозоровское сельское поселение | 000123 | 300 |
| 25 | Орлово – Лукино | Прозоровское сельское поселение | 000124 | 350 |
| 26 | Орлово – Яковлево | Прозоровское сельское поселение | 000125 | 500 |
| 27 | Скоркино – Абросово | Прозоровское сельское поселение | 000126 | 1000 |
| 28 | Живетьево – Иванцево | Прозоровское сельское поселение | 000127 | 800 |
| 29 | Чурилово - Иванцево | Прозоровское сельское поселение | 000128 | 1100 |
| 30 | Брейтово – Лискино, съезд до д.Себельское | Прозоровское сельское поселение | 000129 | 200 |
| 31 | Брейтово – Лискино, съезд до д.Редемское | Прозоровское сельское поселение | 000130 | 300 |
| 33 | Сутка – Нивищи, съезд до д.Нивищи | Прозоровское сельское поселение | 000132 | 300 |
| 34 | Суминское – Косково – Сельцо, съезд до д.Киселево | Прозоровское сельское поселение | 000133 | 100 |
| Итого по Прозоровскому сельскому поселению | 22375 |
| 35 | с.Брейтово – д.Набережная | Брейтовское сельское поселение | 000134 | 1200 |
| 36 | с.Брейтово – д.Сущева – д.Берелево | Брейтовское сельское поселение | 000135 | 2950 |
| 37 | «Брейтово-Покровское» - д.Воронец | Брейтовское сельское поселение | 000136 | 700 |
| 38 | «Брейтово-Покровское» - д.Базыки – д.Губино | Брейтовское сельское поселение | 000137 | 2500 |
| 39 | «Брейтово-Покровское» - д.Старое Мерзлеево | Брейтовское сельское поселение | 000138 | 800 |
| 40 | «Брейтово-Покровское» - д.Турбаново | Брейтовское сельское поселение | 000139 | 1400 |
| 41 | «Брейтово-Покровское» - д.Вышка | Брейтовское сельское поселение | 000140 | 2500 |
| 42 | «Брейтово-Покровское» - д.Минюшино | Брейтовское сельское поселение | 000141 | 800 |
| 44 | «Брейтово-Ульяниха» - д.Копань – д.Рысье – д.Строково | Брейтовское сельское поселение | 000143 | 1050 |
| 45 | «Брейтово-Ульяниха» - д.Семеновка | Брейтовское сельское поселение | 000144 | 400 |
| 46 | «Брейтово-Ульяниха» - д.Малая Новинка | Брейтовское сельское поселение | 000145 | 2600 |
| 47 | д.Соколы – д.Обухово | Брейтовское сельское поселение | 000146 | 1100 |
| 48 | д.Соколы – д.Змазнево – д.Гаврильцево | Брейтовское сельское поселение | 000147 | 1650 |
| 49 | «Брейтово-Прозорово» - д.Никулино | Брейтовское сельское поселение | 000148 | 1800 |
| 50 | «Брейтово-Ульяниха-Никитинское» - д.Гребенино | Брейтовское сельское поселение | 000149 | 900 |
| 51 | «Брейтово-Ульяниха-Никитинское» - д.Халево | Брейтовское сельское поселение | 000150 | 500 |
| 52 | «Брейтово-Ульяниха» - д.Игнатово | Брейтовское сельское поселение | 000151 | 1400 |
| 53 | Брейтово-Ульяниха» - д.Ключики | Брейтовское сельское поселение | 000152 | 1050 |
| Итого по Брейтовскому сельскому поселению | 25300 |
| Итого по Брейтовскому муниципальному району | 57345 |

Таблица 2.12-4  Предложения по включению дорог, не имеющих класса, в перечень автодорог местного значения

| № п/п | Объект | Местоположение | Протя-женность, м | Мероприятие | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Региональная автодорога | Брейтово-Сить-Покровское-Станилово-Бутовская | 27550 | капитальный ремонт | 1 очередь |
|  | Региональная автодорога | Углич-Некоуз-Брейтово | 28325 | капитальный ремонт | 1 очередь |
|  | Местная автодорога | "Суминское-Косково-Сельцо"-д. Середка | 2100 | Включение в реестр местных автодорог, реконструкция | Весь период реализации схемы |
|  | Местная автодорога | "Филимоново-Горка"-д. Александровка | 2100 | Включение в реестр местных автодорог, реконструкция | Весь период реализации схемы |
|  | Местная автодорога | д. Мусино-д. Карповское | 650 | Включение в реестр местных автодорог, реконструкция | Весь период реализации схемы |
|  | Местная автодорога | «Брейтово-Прозорово»- д. Медведково-д. Аргуны | 2600 | Включение в реестр местных автодорог, реконструкция | Весь период реализации схемы |
|  | Местная автодорога | Трухино – Федорково | 3200 | Включение в реестр местных автодорог, реконструкция | Весь период реализации схемы |
|  | Местная автодорога | "Дмитровка-Мартыново-Михайловское"-д. Волково | 240 | Включение в реестр местных автодорог, реконструкция | Весь период реализации схемы |
|  | Местная автодорога | "Обход с.Брейтово"-д. Буянка | 1120 | Включение в реестр местных автодорог, реконструкция | Весь период реализации схемы |
|  | Местная автодорога | д. Браниха-п. Новый | 880 | Включение в реестр местных автодорог, реконструкция | Весь период реализации схемы |
|  | Местная автодорога | д. Базыки-д. Вязовики | 700 | Включение в реестр местных автодорог, реконструкция | Весь период реализации схемы |
|  | Местная автодорога | "Черкасово-Тимонино-Яковлевское"-д. Княгинино | 660 | Включение в реестр местных автодорог, реконструкция | Весь период реализации схемы |
|  | Местная автодорога | "Брейтово-Сить-Бутовская"-д. Болобаново | 200 | Включение в реестр местных автодорог, реконструкция | Весь период реализации схемы |
|  | Местная автодорога | "Брейтово-Сить-Бутовская"-д. Сторожево | 2720 | Включение в реестр местных автодорог, реконструкция | Весь период реализации схемы |
|  | Местная автодорога | "Брейтово-Сить-Бутовская"-д. Михалево | 200 | Включение в реестр местных автодорог, реконструкция | Весь период реализации схемы |
|  | Местная автодорога | д. Гаврильцево-д. Городища- д. Игнатьево | 3800 | Включение в реестр местных автодорог, реконструкция | Весь период реализации схемы |
|  | Местная автодорога | съезд к д. Тургенево | 200 | Включение в реестр местных автодорог, реконструкция | Весь период реализации схемы |
|  | Местная автодорога | д. Кривцово-д.Третьячиха | 1310 | Включение в реестр местных автодорог, реконструкция | Весь период реализации схемы |
|  | Местная автодорога | "Лискино-Орлово"-д. Григорьево | 330 | Включение в реестр местных автодорог, реконструкция | Весь период реализации схемы |
|  | Местная автодорога | д. Самоседово-д. Клычево | 3700 | Включение в реестр местных автодорог, реконструкция | Весь период реализации схемы |
|  | Местная автодорога | "дор. Брейтово-Сить-Бутовская"-д.Красково | 350 | Включение в реестр местных автодорог, реконструкция | Весь период реализации схемы |
|  | Местная автодорога | п. Вышка – д. Вышка | 1920 | Включение в реестр местных автодорог, реконструкция | Весь период реализации схемы |
|  | Местная автодорога | Малая Новинка – д. Малиновка | 3160 | Включение в реестр местных автодорог, реконструкция | Весь период реализации схемы |
|  | Местная автодорога | "дор.Суминское-Косково-Сельцо"-Рогозино-Арцыбашево | 2560 | Включение в реестр местных автодорог, реконструкция | Весь период реализации схемы |
|  | Местная автодорога | "Новинка-Логинцево-Крутец"-д. Тынково | 800 | Включение в реестр местных автодорог, реконструкция | Весь период реализации схемы |
|  | Местная автодорога | д. Логинцево-д. Медведково | 950 | Включение в реестр местных автодорог, реконструкция | Весь период реализации схемы |
|  | Местная автодорога | "Брейтово-Бутовская"-д. Ревятино | 1650 | Включение в реестр местных автодорог, реконструкция | Весь период реализации схемы |
|  | Местная автодорога | д. Яковлевское- д. Нивищи | 550 | Включение в реестр местных автодорог, реконструкция | Весь период реализации схемы |
|  | Местная автодорога | к с. Семеновское | 1650 | Включение в реестр местных автодорог, реконструкция | Весь период реализации схемы |
|  | Местная автодорога | "Брейтово-Бутовская" – д. Овинчищи | 200 | Включение в реестр местных автодорог, реконструкция | Весь период реализации схемы |
|  | Местная автодорога | с. Горелово- д. Дмитрехово | 800 | Включение в реестр местных автодорог, реконструкция | Весь период реализации схемы |
|  | Местная автодорога | "дор. Новинка-Логинцево-Крутец"-д. Федороково | 200 | Включение в реестр местных автодорог, реконструкция | Весь период реализации схемы |
|  | Местная автодорога | к участку д. Сарабуха | 150 | Включение в реестр местных автодорог, реконструкция | Весь период реализации схемы |
| Итого по Брейтовскому муниципальному району: - включение в перечень местных дорог и реконструкция - капитальный ремонт автодорог регионального значения | 41650 м 55875 м |

Реконструкция мостовых сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии, должна быть произведена на всех автодорогах регионального, межмуниципального и местного значения, а также необходимы строительство и реконструкция мостовых сооружений на местных автодорогах, предлагаемых к включению в перечень автомобильных дорог местного значения.

Общественный транспорт

В районе действует 6 автобусных маршрутов, доставляющих школьников из удаленных сельских населенных пунктов к учебным заведениям. Общая протяженность этих маршрутов 221,3  км. Перевозки в Брейтовском муниципальном районе выполняются ГУП ЯО «Шестихинское АТП». Предприятие обслуживает 4 пригородных автобусных маршрута.

Внутриобластной маршрут Брейтово-Шестихино является основной связью местного населения с ж/д ст. Волга. Маршрут проходит по региональной автодороге Углич-Некоуз-Брейтово. Протяженность маршрута по территории Брейтовского муниципального района составляет 28,5 км.

В табл. 2.12-5 представлена краткая характеристика автобусных маршрутов, проходящих по территории Брейтовского муниципального района.

Таблица 2.12-5 Характеристика маршрутов общественного транспорта от автостанции Брейтово.

| Наименование маршрута | № маршрута | Протяженность маршрута, км | Время в пути |
| --- | --- | --- | --- |
| Междугородный внутриобластной маршрут |
| Шестихино-Брейтово | 500 | 64 | 1:30 |
| Пригородные маршруты |
| Брейтово-Ульяниха | 114 | 23 | 0:45 |
| Брейтово-Соколы | 114 | 29,6 | 1:00 |
| Брейтово-Базыки-Коростель | 115 | 31,6 | 0:50 |
| Брейтово-Горинское-Сутка-Лискино | 116 | 33,6 | 1:15 |
| Брейтово-Логинцево | 117 | 29 | 1:00 |
| Брейтово-Куфтырево | 117 | 10,5 | 0:20 |

Автобусные остановки расположены в начальных и конечных пунктах следования состава, а также в промежуточных населенных пунктах. Все оборудованные остановочные пункты отображены на соответствующей схеме. Возможна остановка автобуса «по требованию» в населенных пунктах, где она не предусмотрена.

Размещение объектов транспортного обслуживания – АЗС, СТО и иных объектов транспортной инфраструктуры

В Брейтовском муниципальном районе выявились следующие недостатки в транспортном обслуживании:

-АЗС располагаются только в административном центре района и не обслуживают жителей отдаленных населенных пунктов Гореловского и Прозоровского сельских поселений;

-в районе отсутствует СТО;

-в районе отсутствует пункт ТО автотранспорта;

-автовокзал находится в неудовлетворительном состоянии и не отвечает требованиям пожарной безопасности;

-практически отсутствует возможность для причала маломерных судов в Гореловском сельском поселении.

Село Брейтово является центром транспортного обслуживания в районе. В нем располагаются 2 АЗС и пост ГАИ. Автовокзал предлагается реконструировать, так как он находится в неудовлетворительном состоянии и не отвечает требованиям пожарной безопасности. Учитывая положения ФЗ № 170-ФЗ от 01 июля 2011 г. «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предлагается построить пункт технического осмотра в с. Брейтово. Также в районе отсутствуют станции техобслуживания, необходимые для ремонта автомобилей местных жителей.

В то же время необходимо строительство дополнительных объектов обслуживания автотранспорта на основных магистралях за пределами с. Брейтово. На расчетный срок предлагается строительство АЗС в д. Дубец и с. Горинское. Также предлагается строительство причалов в Гореловском сельском поселении.

Предлагаемые в области транспортной инфраструктуры мероприятия приведены в табл. 2.12-6.

Таблица 2.12-6 – Мероприятия, предлагаемые в области размещения объектов транспортной инфраструктуры

| Объект транспортной инфраструктуры | Расположение | Мероприятие | Период реализации | Основание для включения в перечень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автозаправочная станция (АЗС) | Гореловское сельское поселение, д. Дубец | Строительство | Первая очередь | Предложение генерального плана Гореловского сельского поселения |
| Автозаправочная станция (АЗС) | Прозоровское сельское поселение, с. Горинское | Строительство | Первая очередь | Предложение генерального плана Прозоровского сельского поселения |
| Станция технического обслуживания (СТО) | Брейтовское сельское поселение, с. Брейтово | Строительство | Первая очередь | Предложение ОАО «НИИП Градостроительства» |
| Пункт технического осмотра (ТО) | Брейтовское сельское поселение, с. Брейтово | Строительство | Первая очередь | Письмо заместителя министра регионального развития от 09.11.11г. № 30727-АВ/02 А.П. Викторова |
| Посадочная площадка | Брейтовское сельское поселение, с. Брейтово | Реконструкция | Первая очередь | Предложение ОАО «НИИП Градостроительства» |
| Посадочная площадка | Брейтовское сельское поселение, д. Захарино | Реконструкция | Первая очередь | Предложение ОАО «НИИП Градостроительства» |
| Автовокзал | Брейтовское сельское поселение, с. Брейтово | Реконструкция | Первая очередь | Предложение ОАО «НИИП Градостроительства» |
| Причал | Гореловское сельское поселение, д. Конюхово | Строительство | Расчетный срок | Предложение генерального плана Гореловского сельского поселения |
| Причал | Гореловское сельское поселение, с. Горелово | Строительство | Расчетный срок | Предложение генерального плана Гореловского сельского поселения |

### 2.13 Современное состояние объектов инженерной инфраструктуры и направления ее развития

#### 2.13.1 Электроснабжение

Основным источником электроэнергии, от которого происходит питание электрических подстанций Брейтовского муниципального района, является  Рыбинская ГЭС (345 мВт).

Электрические сети 0,4-35 кВ на территории Брейтовского района принадлежат филиалу ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго». В филиале ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» имеется 3 филиала электрических сетей, в том числе и Рыбинское производственное отделение, обслуживающее Брейтовский муниципальный район.

Практически все населенные пункты Брейтовского муниципального района обеспечены электроэнергией. Электроснабжение в районе происходит от электрических подстанций 35/10 кВ, расположенных в с. Брейтово, с. Горелово, с. Сутка и севернее д. Копань по линиям электропередач (ЛЭП) 10 и 35 кВ через существующую сеть трансформаторных подстанций. Протяженность сетей электроснабжения напряжением 35 кВ в границах муниципального района составляет 64,4 км. Характеристики ПС на территории Брейтовского муниципального района представлены в таблице 2.13.1-1.

Таблица 2.13.1-1 - Перечень ПС 35кВ, расположенных на территории Брейтовского муниципального района

| № п/п | Наименование ПС | Напряжение, кВ | Установленная мощность, мВА | Адрес ПС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Брейтово | 35/10 | 2х4 | с. Брейтово, Брейтовское сельское поселение |
| 2 | Горелово | 35/10 | 1х1,6 | с. Горелово, Гореловское сельское поселение |
| 3 | Сутка | 35/- | 1х2,5 | с. Сутка , Прозоровское сельское поселение |
| 4 | Сить | 35/10 | 1х1,6 | д. Копань, Брейтовское сельское поселение |

Настоящий раздел выполнен с использованием следующих документов: «Муниципальная целевая программа «Энергосбережение» на территории Брейтовского муниципального района на 2011-2013 годы», «Схема развития электрических сетей 35-500 кВ Ярославской энергосистемы на период до 2020 г. с перспективой до 2030 г.»

Потребителями электроэнергии Брейтовского муниципального района являются коммунально-бытовые потребители, сельскохозяйственное производство и промышленные предприятия (табл. 2.13.1-2). Подсчет электрических нагрузок по коммунально-бытовым потребителям выполнен по удельным показателям в соответствии с постановлением от 13 февраля 2008 г. N 33-а «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ярославской области». Расчет выполнен с учетом пищеприготовления на газовых плитах по удельным нагрузкам на 1 жителя, по промышленным и сельскохозяйственным потребителям - с учетом естественного годового прироста в размере 1%. В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования годовое электропотребление на 1 человека в сельской местности составит 950 кВт. ч. Удельное электропотребление составляет для малых районов 0,26 кВт/ч на 1 человека, число использования максимума- 4100 часов. В табл. 2.13.1-3  приведен расчет электрических нагрузок от коммунально-бытовых потребителей.

В социальной сфере Брейтовского муниципального района действует 22 муниципальных учреждения образования, здравоохранения, культуры (организации бюджетной сферы). Известны показатели потребления электроэнергии организациями бюджетной сферы. Ежегодный расход электроэнергии организациями бюджетной сферы составляет 4183 тыс. кВт*ч. Удельный вес органов местного самоуправления в суммарном объеме потребления коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы составляет 5,8 процентов, учреждений образования  - 53,6 процента, учреждений здравоохранения – 21,4 процента.

Таблица 2.13.1-2 - Нагрузка и потребление электроэнергии существующими и планируемыми промышленными предприятиями Брейтовского муниципального района

| Наименование предприятия | Годовое электропотре-бление, тыс. кВт. ч. | Максимальная нагрузка, МВт | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующие предприятия |
| СПК им.Кирова | 1,21 | 0,04 | - |
| СПК Рассвет | 105,91 | 0,128 | - |
| ООО «Брейтовская птицефабрика – Русский век» | 561,32 | 0,5 | - |
| СК им.Ленина | 299,77 | 0,323 | - |
| СПК Родина | 0,3 | 0,141 | - |
| ООО «Полёт» | 18,33 | 0,092 | - |
| СПК Старатель | 52,79 | 0,149 | - |
| ООО «Старатель» | 1150,00 | 0,092 | - |
| Хлебозавод | 55,46 | 0,07 | - |
| Пилорамы | 157,35 | 0,3 | - |
| Сырный завод | 0 | 0,05 | - |
| Предприятия, предлагаемые к строительству |
| Предприятие по производству щепы и древесных гранул, с. Брейтово | 250 | 0,2 | первая очередь |
| Пилорама, д. Куфтырево | 150 | 0,15 | первая очередь |
| Пилорама в д. Лискино | 150 | 0,15 | первая очередь |
| Деревоперерабатывающий завод, д. Кривцово | 1000 | 0,3 | первая очередь |
| Деревоперерабатывающий завод, с. Сутка | 1000 | 0,3 | первая очередь |
| Деревообрабатывающее предприятие, д. Тургенево | 1500 | 0,4 | первая очередь |
| Кирпичный завод, д. Трухино | 500 | 0,35 | расчетный срок |
| Цех по производству стеновых блоков, д. Трухино | 300 | 0,2 | расчетный срок |
| Молочный завод, д. Остряковка | 80 | 0,05 | первая очередь |
| Рыбный завод, с. Черкасово | 80 | 0,1 | расчетный срок |
| Рыбоперерабатывающее предприятие, с. Медухово | 80 | 0,1 | первая очередь |
| Рыбоперерабатывающее предприятие, с. Брейтово | 100 | 0,15 | первая очередь |
| Рыбоперерабатывающее предприятие, с. Прозорово | 80 | 0,1 | первая очередь |
| Предприятие по производству органических удобрений, с. Брейтово | 50 | 0,05 | первая очередь |
| Предприятие по переработке и консервации овощей, ягод, грибов, д. Носова | 120 | 0,1 | Расчетный срок |
| Мясоперерабатывающее предприятие по выпуску мясных полуфабрикатов и колбасных изделий, с. Брейтово | 150 | 0,15 | первая очередь |
| Цех по забою и переработке мяса, с. Брейтово | 100 | 0,1 | первая очередь |
| Цех по забою и переработке мяса, в районе с. Прозорово | 100 | 0,1 | расчетный срок |
| Комплекс по выращиванию молодняка КРС на базе СПК, с. Покровское-на-Сити | 200 | 0,2 | расчетный срок |
| Животноводческий комплекс на 2500 голов (мясное животноводство), в районе с. Прозорово | 1000 | 0,5 | первая очередь |
| Животноводческий комплекс на 2500 голов (мясное животноводство), в районе д. Себельское | 1000 | 0,5 | первая очередь |

Таблица 2.13.1-3 - Расчет электрических нагрузок по коммунально-бытовым потребителям на первую очередь и расчетный срок.

| Наименование | 1 очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Населе- ние, тыс. чел. | Годовое электро- потре-бление, тыс. кВт. ч. | Макси- мальная нагрузка МВт | Населе- ние, тыс. чел. | Годовое электро- потре-бление, тыс. кВт. ч. | Макси- мальная нагрузка МВт |
| 1. Брейтовское сельское поселение |
| постоянное население | 4610 | 4379,5 | 1,2 | 4700 | 4465 | 1,22 |
| сезонное население | 800 | 380 | 0,21 | 2400 | 1140 | 0,62 |
| по поселению | 5410 | 4759,5 | 1,41 | 7100 | 5605 | 1,84 |
| 2. Гореловское сельское поселение |
| постоянное население | 1260 | 1197 | 0,33 | 1280 | 1216 | 0,33 |
| сезонное население | 760 | 361 | 0,20 | 2270 | 1078 | 0,59 |
| по поселению | 2020 | 1558 | 0,53 | 3550 | 2294 | 0,92 |
| 3. Прозоровское сельское поселение |
| постоянное население | 1190 | 1130,5 | 0,31 | 1200 | 1140 | 0,31 |
| сезонное население | 1105 | 525 | 0,29 | 3314 | 1574 | 0,86 |
| по поселению | 2295 | 1655,5 | 0,60 | 4514 | 2714 | 1,17 |
| Всего для постоянного и сезонного населения | 9725 | 7973 | 2,54 | 15164 | 10613 | 3,93 |

Для того чтобы определить суммарные максимальные нагрузки и годовое электропотребление по району, необходимо сложить нагрузки от коммунально-бытовых потребителей, нагрузки от промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также прибавить неучтенные нагрузки. Расчет суммарных нагрузок с учетом коэффициента участия приведен в табл. 2.13.1-4

Таблица 2.13.1-4 - Суммарные прогнозируемые электрические нагрузки по Брейтовскому муниципальному району

| Наименование | 1 очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Населе- ние, тыс. чел. | Годовое электро- потре-бление, тыс. кВт. ч. | Макси- мальная нагрузка МВт | Населе- ние, тыс. чел. | Годовое электро- потре-бление, тыс. кВт. ч. | Макси- мальная нагрузка МВт |
| По коммунально-бытовым потребителям | 9725 | 7973 | 2,54 | 15164 | 10613 | 3,93 |
| Производственные предприятия и приравненные к ним потребители, включая сельскохозяйственные (по району) |  | 5902,6 | 4,13 |  | 11379,9 | 6,84 |
| Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (10%) |  | 1387,6 | 0,67 |  | 2199,3 | 1,08 |
| Всего с учетом неучтенных нагрузок и потерь в сетях и с коэффициентом участия К=0,75 |  | 11447,4 | 5,50 |  | 18144,14 | 8,89 |

На 2015 год загрузка на трансформаторах ПС Брейтово при оптимистическом варианте развития будет составлять 53,2% и 51,2% от мощности первого и второго трансформатора соответственно. В случае возникновения неисправности на одном из трансформаторов, нагрузка на втором составит 104,4% от его мощности.  Также расчеты показали необходимость увеличения мощности на ПС Брейтово на расчетный срок. Таким образом, необходимо реконструировать электрическую подстанцию с заменой трансформаторов мощностью 4 мВА на 10 мВА. На расчетный срок загрузка трансформаторов мощностью 10 мВА будет составлять 53,7% и 43% для первого и второго соответственно. При возникновении неисправности на одном из них загрузка второго составит 96,7% от его мощности. Также для поддержания нормируемого уровня напряжения в нормальных, аварийных и ремонтных режимах необходима установка батареи статических конденсаторов БСК-35 кВ.

На ПС Горелово необходимо установить дополнительный трансформатор Т 1,6 мВА для надежности работы в случае аварии. Также на ПС Сить необходимо установить дополнительный трансформатор Т 1,6 мВА по условию надежности. Нагрузка на ПС Сить минимальна и на расчетный срок будет составлять менее 7%.

На ПС Сутка необходимо заменить трансформатор Т 2,5 мВА на трансформатор Т 1,6 мВА в связи с отсутствием достаточной нагрузки. В то же время необходимо установить дополнительный трансформатор Т 1,6 мВА по условию надежности.

Запланировано строительство ПС 35/10 кВ в населенных пунктах д. Остряковка, д. Малый Липовец, д. Большое Иваньково, д. Себельское и с. Прозорово. Строительство ПС и подводящих к ним ЛЭП запланировано в связи с предполагаемым размещением в населенных пунктах крупных животноводческих комплексов и объектов промышленности.

Перечень мероприятий в области развития электроснабжения представлен в табл. 2.13.1-5.

Таблица 2.13.1-5 - Мероприятия в области развития электроснабжения Брейтовского муниципального района

| № п/п | Наименование | Напряжение, кВ | Установленная мощность, мВА (для ЛЭП количество цепей,марка и сечение) | Мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Брейтово | 35/10 | 2х4 | реконструкция ПС до 110/35/10, замена трансформаторов на 2х10мВА | расчетный срок |
| 2 | ПС Горелово | 35/10 | 1х1,6 | установка Т2 1,6мВА по условию надежности- 2х1,6 | первая очередь |
| 3 | ПС Сутка | 35/- | 1х2,5 | реконструкция ПС до напряжения 35/10, замена трансформатора 1х2,5мВА на 2х1,6мВА | первая очередь |
| 4 | ПС Сить | 35/10 | 1х1,6 | установка Т2 1,6мВА по условию надежности- 2х1,6 | первая очередь |
| 5 | ПС Малый Липовец | 35/10 | 2х1,6 | Строительство | первая очередь |
| 6 | ПС Остряковка | 35/10 | 2х1,6 | Строительство | первая очередь |
| 7 | ПС Прозорово | 35/10 | 2х1,6 | Строительство | Расчетный срок |
| 8 | ПС Себельское | 35/10 | 2х1,6 | Строительство | Расчетный срок |
| 9 | ПС Большое Иваньково | 35/10 | 2х1,6 | Строительство | первая очередь |
| 10 | ЛЭП к ПС Малый Липовец | 35 | АС-50 | Строительство протяженностью 1,6 км | первая очередь |
| 11 | ЛЭП к ПС Севастьянцево | 35 | АС-50 | Строительство протяженностью 0,45 км | первая очередь |
| 12 | ЛЭП к ПС Прозорово | 35 | АС-50 | Строительство протяженностью 5,7 км | Расчетный срок |
| 13 | ЛЭП к ПС Большое Иваньково | 35 | АС-50 | Строительство протяженностью 2,5 км | первая очередь |
| 14 | ЛЭП к ПС Себельское | 35 | АС-50 | Строительство протяженностью 3,0 км | Расчетный срок |
| 15 | ЛЭП Шестихино-Брейтово | 110 | 2 АС-120 | строительство линий к ПС Брейтово протяженностью 17,5 км | расчетный срок |
| 16 | ЛЭП Кесьма-Сутка | 35 |  | прокладка ЛЭП на Кесьму от ПС Сутка протяженностью 10,4 км | расчетный срок |
| 17 | ЛЭП Борок-Горелово | 35 | АС-70 | реконструкция и техническое перевооружение протяженностью 10,6 км | расчетный срок |
| 18 | ЛЭП Брейтово-Сить | 35 | АС-95 | реконструкция и техническое перевооружение протяженностью 13,3 км | расчетный срок |
| 19 | ЛЭП Горелово-Брейтово | 35 | АС-70 | реконструкция и техническое перевооружение протяженностью 17,4 км | расчетный срок |
| 20 | ЛЭП Станислово-Сить | 35 | АС-95 | реконструкция и техническое перевооружение протяженностью 9,2 км | расчетный срок |
| 21 | ЛЭП Брейтово-Сутка | 35 | АС-50 | реконструкция и техническое перевооружение протяженностью 23,1 км | первая очередь |

Мероприятия по развитию электрической сети района повысят надежность электроснабжения существующих потребителей и дадут возможность подключения дополнительных нагрузок от промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 2.13.2 Газоснабжение

В настоящее время ни один населенный пункт Брейтовского муниципального района не газифицирован. Для приготовления пищи и других бытовых нужд население района использует сжиженный газ в баллонах. На расчетный срок необходимо обеспечить Брейтовский  муниципальный район подводом природного газа. Из муниципальной целевой программы «Энергосбережение на территории Брейтовского муниципального района» на 2011-2013 годы следует, что организациями бюджетной сферы в год расходуется 0,8 тыс. тонн условного топлива.

Настоящий раздел выполнен на основании прогноза численности населения в Брейтовском районе на первую очередь и расчетный срок. При разработке учтены требования СНиП 42-01-2002 «Газораспредилительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», а также использованы графические материалы магистральных сетей и сооружений, полученные от ОАО «ПРОМГАЗ».

Перспективное развитие инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП и газопроводов) района предусматривает использование природного газа в следующих направлениях:

- для существующих реконструируемых и новых котельных;

- на индивидуально-бытовые нужды населения (пищеприготовление);

- в малоэтажном строительстве в качестве единого энергоносителя.

Нормы удельного коммунально-бытового потребления приняты в соответствии с СП 42-101-2003 и составят 300 нм3/год на человека, проживающего в индивидуальной застройке, и 120 нм3/год на человека для потребителей, имеющих централизованное горячее водоснабжение. Нормы удельного коммунально-бытового потребления на нужды сезонного населения, проживающего в садоводческих и дачных объединениях, приняты 150 нм3/год на человека.

На перспективу предусматривается строительство межпоселковых и распределительных газопроводов для обеспечения потребителей природным газом во всех населенных пунктах Брейтовского муниципального района (в соответствии со схемой газоснабжения и газификации района).

Таблица 2.13.2-1 - Расчетные объемы расхода газа на 1 очередь строительства для нужд жилищно-коммунального сектора

| Муниципальное образование | зарегистриро- ванное население, тыс. чел. | сезонное население, тыс. чел. | расход природного газа для зарегистриро-ванного населения в год, млн. м3 | расход природного газа для сезонного населения в год, млн. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в т.ч. по типам жилья | в т.ч. по типам жилья | в т.ч.по типам жилья | в т.ч.по типам жилья |
|  | многокв. дома 4 и более этажей * | индивидуальные дома 1-3 этажа ** | индивидуальные дома 1-3 этажа ** | многокв. дома 4 и более этажей * | индивидуальные дома 1-3 этажа ** | индивидуальные дома 1-3 этажа ** |
| Брейтовское cельское поселение | 3096 | 1514 | 800 | 0,372 | 0,454 | 0,120 |
| Прозоровское cельское поселение | 24 | 1166 | 1105 | 0,003 | 0,350 | 0,166 |
| Гореловское cельское поселение | 128 | 1132 | 760 | 0,015 | 0,340 | 0,114 |
| Итого по Брейтовскомумуниципальному району: | 3248 | 3812 | 2665 | 0,39 | 1,144 | 0,4 |

Примечание:

1. * - При установке газовой плиты в кухне и наличии централизованного ГВС.

2. ** - При наличии газовой плиты в кухне и газового водонагревателя.

Таблица 2.13.2-2 - Расчетные объемы расхода газа на расчетный срок для нужд жилищно-коммунального сектора

| Муниципальное Образование | зарегистриро- ванное население, тыс. чел. | сезонное население, тыс. чел. | расход природного газа для зарегистриро-ванного населения в год, млн. м3 | расход природного газа для сезонного населения в год, млн. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в т.ч. по типам жилья | в т.ч. по типам жилья | в т.ч.по типам жилья | в т.ч.по типам жилья |
|  | многокв. дома 4 и более этажей * | индивидуальные дома 1-3 этажа ** | индивидуальные дома 1-3 этажа ** | многокв. дома 4 и более этажей * | индивидуальные дома 1-3 этажа ** | индивидуальные дома 1-3 этажа ** |
| Брейтовское cельское поселение | 2990 | 1710 | 2400 | 0,360 | 0,513 | 0,360 |
| Прозоровское cельское поселение | 120 | 1080 | 3315 | 0,014 | 0,324 | 0,497 |
| Гореловское cельское поселение | 230 | 1050 | 2270 | 0,028 | 0,315 | 0,341 |
| Итого по муниципальному району: | 3340 | 3840 | 7985 | 0,402 | 1,152 | 1,198 |

Примечание:

1. * - При установке газовой плиты в кухне и наличии централизованного ГВС.

2. ** - При наличии газовой плиты в кухне и газового водонагревателя.

В связи с планируемой газификацией района необходимо перевести на газ котельные, работающие на мазуте и дровяном топливе. Перевод котельных обеспечит надежность их работы и бесперебойность доставки топлива в любое время года на объекты, а также уменьшит стоимость обслуживания котельных. Список муниципальных котельных и установленные мощности приведены в табл. 2.13.2-3. Суммарные показатели потребления газа приведены в табл. 2.13.2-4

Таблица 2.13.2-3 - Технические показатели муниципальных котельных, требующих перевода на газ

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность Гкал/час | Марка котла | Потребность в топливе, м³/тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Соц.сфера | Жил.фонд |
|  | Мазутные |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная «Яркоммунсервис» | 5,16 | КВ-2,5 3 ед. | 1610 | 536 | 1074 |
| 2 | МПМК МУП ЖКХ «Брейтовское» | 1,72 | КВГН- 2 | 488 |  | 488 |
| 3 | ПМК-3 МУП ЖКХ «Брейтовское» | 3,44 | КВГм-2 2 ед. | 552 | 52 | 500 |
| 4 | Ульяниха МУП ЖКХ «Брейтовское» | 1,72 | КВГм-1 2 ед. | 265 | 20 | 145 |
|  | Дровяные |  |  |  |  |  |
| 5 | С. Горелово МУП ЖКХ «Брейтовское» | 1,72 | ТВК-1 2 ед. | 1200 | 232 | 968 |
| 6 | «Баня» МУП ЖКХ «Брейтовское» | 0,9 | У-100, Попова | 800 |  | 800 |
| 7 | Д/С «Улыбка» МУП ЖКХ «Брейтовское» | 0,26 | Попова-2 ед. Viesman. 1 ед. | 400 | 22 | 378 |
| 8 | Гореловская ООШ | 0,2 | КЧМСК (комби) | 350 | 350 |  |
| 9 | П-Ситская СОШ | 0,2 | КПЭ-60 | 640 | 640 |  |
| 10 | Прозоровская СОШ | 0,9 | Попова | 650 | 650 |  |
|  | Электрокотельные |  |  |  |  |  |
| 11 | Д/С «Прозорово» | 0,01 | Нет данных |  |  |  |
|  | Всего по району | 16,23 Гкал/час |  |  |  |  |

Таблица 2.13.2-4 - Суммарные показатели годового потребления газа в Брейтовском муниципальном районе

| № п/п | Категории потребителей | Ед. изм. | первая очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммунально-бытовые | млн. м³/год | 1,934 | 2,752 |
| 2 | Котельные, источники теплоснабжения | млн. м³/год | 16,18 | 18,5 |
| 3 | Туристические комплексы | млн. м³/год | 7,36 | 8,41 |
| 4 | Промышленные предприятия | млн. м³/год | 8,87 | 10,14 |
|  | Всего по району |  | 34,34 | 39,80 |

Первый вариант газоснабжения района предполагает строительство ГРС в селе Брейтово с подключением ее к магистральному газопроводу Брейтово-Борок и прокладку межпоселковых газопроводов ко всем населенным пунктам района от ГРС. Трассировка магистрального газопровода, а также межпоселковых газопроводов производилась в соответствии со «Схемой газификации и газоснабжения Брейтовского района Ярославской области», полученной от ОАО «ПРОМГАЗ» (табл. 2.12.2-5).

Таблица 2.13.2-5 - Предложения по прокладке межпоселковых газопроводов к населенным пунктам Брейтовского муниципального района

| № п\п | Прохождение газопровода | Протяженность, км | Очередность мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магистральный газопровод Брейтово-Борок | 20,0 | Расчетный срок |
| 2 | ГРС Брейтово-с. Сутка | 31,4 | Расчетный срок |
| 3 | ГРС Брейтово-с. Брейтово -д. Соколы | 30,8 | Расчетный срок |
| 4 | "ГРС Брейтово-с. Сутка"-д. Тынково | 5,1 | Расчетный срок |
| 5 | "ГРС Брейтово-с. Сутка"-д. Куфтырево | 16,9 | Расчетный срок |
| 6 | "ГРС Брейтово-с. Сутка"- д. Волково | 8,0 | Расчетный срок |
| 7 | "ГРС Брейтово-с. Брейтово-д. Соколы"-Малая Новинка | 3,2 | Расчетный срок |
| 8 | "ГРС Брейтово-с. Брейтово-д. Соколы"-д. Дубец | 39,9 | Расчетный срок |
| 9 | "ГРС Брейтово-с. Сутка-д. Куфтырево"- д. Дубровка | 15,5 | Расчетный срок |
| 10 | "ГРС Брейтово-пос. Брейтово-д. Соколы-д. Дубец"-д. Черный Враг | 17,9 | Расчетный срок |
| 11 | "ГРС Брейтово-с. Брейтово-д. Соколы-д. Дубец"-д. Ляховые | 5,5 | Расчетный срок |
| 12 | "ГРС Брейтово-с. Сутка"-д. Сарабуха | 4,3 | Расчетный срок |
| Итого по району: | 198,5 |  |

В то же время, существует более экономичная схема газоснабжения района – обеспечение потребителей сжиженным природным газом. В рамках схемы территориального планирования предлагается снабжать потребителей сетевым сжиженным газом из локальных газгольдеров. Эта схема является хорошей альтернативой, так как строительство ГРС Брейтово, прокладка нитки магистрального газопровода к ГРС и прокладка межпоселковых газопроводов общей протяженностью 198,5 км - не экономичный вариант газификации района с низкой численностью населения. Реализация второй схемы газоснабжения возможна только после строительства комплекса по производству сжиженного природного газа и компримированного природного газа в Большом Селе.

26 июля 2011 года было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Ярославской области и ООО «ГАЗ-ОЙЛ». В соглашении определены точки сотрудничества в области использования сжиженного природного газа (СПГ) и компримированного природного газа (КПГ) на транспорте, в производстве и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Основными положениями соглашения являются: строительство комплекса для производства 51 тыс. тонн СПГ в год и строительство АГНКС и многотопливных автозаправочных станций в регионе. Комплекс по производству СПГ будет располагаться в Большом Селе Большесельского муниципального района. Таким образом, для газификации района по второму варианту необходимо размещение газгольдеров непосредственно в каждом населенном пункте, а также устроить разводку к жилым зданиям.

В соответствии с соглашением в ходе реализации схемы территориального планирования Брейтовского района будут выполняться следующие мероприятия:

-перевод автотракторной техники и других автотранспортных средств на СПГ;

-строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС);

-модернизация котельных и других объектов ЖКХ  с их переводом на СПГ и КПГ;

-строительство тепло- и электростанций социальной сферы, работающих на СПГ в необходимых случаях.

### 2.14 Современное состояние объектов социальной инфраструктуры и направления ее развития

#### Анализ существующей системы культурно-бытового обслуживания муниципального района

Анализ наличия и емкости объектов культурно-бытового обслуживания выполнен в разрезе сельских поселений на основе данных, предоставленных администрацией Брейтовского муниципального района. При разработке раздела была использована ранее разработанная градостроительная документация, а так же программа социального и экономического развития Брейтовского муниципального района на 2010-2012 гг.

Образование

В настоящее время муниципальной системе образования приходится функционировать в нелёгких условиях. Брейтовский муниципальный район находится в сложной социально-экономической ситуации, что негативно влияет на образовательный процесс, в особенности в отдаленных сельских населенных пунктах.

Система образования муниципального района представлена 3 дошкольными учреждениями (225 воспитанников), 4 общеобразовательными (682 учащихся) и 1 учреждением дополнительного образования (235 учащихся). Характеристика учреждений образования приведена в таблицах 2.14-1 и 2.14-2.

В системе образования Брейтовского муниципального района существует ряд проблем:

- физический износ зданий образовательных учреждений;

- необходимость пополнения и обновления материально-технической базы подавляющего числа образовательных учреждений;

- необходимость ремонта и замены существующих компьютерных классов;

- отсутствие новой методической литературы;

- сложности с решением вопросов повышения квалификации кадров.

В настоящее время наполняемость дошкольных учреждений остается на стабильно невысоком уровне. Проведенный анализ выявил, что наполняемость учреждений дошкольного образования (детские сады) составляет 92 %. Однако в случае увеличения рождаемости в муниципальном районе может возникнуть проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях, что в свою очередь потребует дополнительных средств на развитие этой сферы.

Аналогичная ситуация сложилась и с общеобразовательными учреждениями (школами). Существующие общеобразовательные учреждения заполнены лишь наполовину, а наполняемость МОУ Покрово-Ситская СОШ (с. Покровское-на-Сити) и вовсе составляет лишь 27 %. У тенденции сокращения количества дневных общеобразовательных школ есть две причины: первая – это ежегодное сокращение численности учащихся, являющееся следствием низкой рождаемости, вторая причина – это действующая программа «Школьный автобус», которая помимо помощи детям из отдаленных территорий снимает необходимость содержания школ в малонаселенных пунктах.

Здравоохранение

Районный уровень обслуживания населения медицинскими услугами организован в с. Брейтово – в административном центре Брейтовского муниципального района. На местном и поселенческом уровне повседневная медицинская помощь обеспечивается в фельдшерско-акушерских пунктах.

Учреждения здравоохранения муниципального района представлены 18 объектами: МУЗ «Брейтовская ЦРБ», поликлиникой в составе ЦРБ и 16 ФАПами. В учреждениях здравоохранения трудятся 152 чел., в том числе 17 врачей, из которых 1 чел. имеет высшую, 7 чел. первую квалификационные категории; средних медицинских работников – 76 чел. Общий коечный фонд составляет 101 койка, в т.ч.: стационар круглосуточного пребывания – 55 коек, 46 коек дневного стационара. Характеристика объектов здравоохранения представлена в таблице 2.14-3.

Обеспечение доступной медицинской помощи является одним из условий повышения качества жизни населения.

В целях развития системы медицинского обслуживания целесообразна организация мобильной формы предоставления услуг населению. Данный вид обслуживания позволит охватывать малоподвижное население и население, проживающее в отдаленных населенных пунктах, осуществлять активную диагностическую деятельность по выявлению случаев первичной заболеваемости и предотвращению развития хронических заболеваний.

Проблемами здравоохранения Брейтовского муниципального района являются:

- Невысокий профессиональный уровень медицинских кадров, особенно в отдаленных от центра сельских поселениях;

- недофинансирование сферы здравоохранения, в связи с этим отсутствие новой методической литературы, сложности с решением вопросов повышения квалификации кадров;

- отсутствие качественного процесса профилактики заболеваний;

- сложности при работе в условиях с низким уровнем развития связи в муниципальном районе, проблемы с транспортными коммуникациями;

- необходимость ремонта «Брейтовской ЦРБ».

Так же стоит отметить, что сфера здравоохранения имеет серьезную зависимость от федерального уровня управления и решение целого ряда проблем находится вне компетенции местной администрации.

Культура

По состоянию на 2011 г. на территории Брейтовского муниципального образования функционируют 4 муниципальных учреждения культуры:

- Муниципальное учреждение культуры Брейтовский районный культурно-досуговый центр (имеет 9 сельских филиалов);

- муниципальное учреждение культуры «Сельский клуб» (имеет 5 сельских филиалов);

- муниципальное учреждение культуры Брейтовская районная централизованная библиотечная система (имеет 8 библиотек-филиалов);

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей;

- МОУДОД Детская школа искусств с. Брейтово.

Книжный фонд библиотек составляет 182 670 экземпляров. За 1 полугодие 2011 года количество посещений библиотек читателями составило 49 532. Число читателей – 7329 человек.

Основной проблемой учреждений культуры является слабая материально-техническая база учреждений. В зданиях библиотек и Домов культуры муниципального района отсутствует охранно-пожарная сигнализация, часть зданий требует капитального и косметического ремонта.

Характеристика учреждений культуры Брейтовского муниципального района приведена в таблице 2.14-4.

Физкультура и спорт

В Брейтовском муниципальном районе функционируют 20 спортивных сооружений, в т.ч. 15 - плоскостных спортивных сооружений и 5 - спортивных залов (таблица 3.4.-5). Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 723 чел. Количество штатных работников физической культуры и спорта - 8 чел.

В 2010 г. на средства, выделенные Правительством Ярославской области, в с. Брейтово был построен хоккейный корт. В Брейтовском муниципальном районе появилась своя хоккейная команда, которая представляет муниципальный район на межрайонных и областных соревнованиях.

Проблемами объектов физической культуры являются их физический и моральных износ, а также недостаточная оснащенность спортивным инвентарём. Другой актуальной проблемой является неудовлетворительное состояние спортивного зала в районном культурно-досуговом центре, где проходят основные спортивно-массовые мероприятия районного и областного уровней.

В целях улучшения социального климата, демографического роста и предупреждения возникновения социально опасных заболеваний необходимо популяризировать спортивный образ жизни населения. Для реализации направления вовлечения населения в спортивную деятельность необходимо расширение и модернизация существующей спортивной инфраструктуры.

Социальная защита

Вопросами социальной защиты занимается Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Брейтовского муниципального района (с. Брейтово). Центр состоит из трёх отделений социального обслуживания на дому, отделения срочного социального обслуживания и отделения дневного пребывания. Получателями услуг Центра социального обслуживания являются граждане пожилого возраста и инвалиды (в том числе дети-инвалиды), остро нуждающиеся в социальной поддержке, а также граждане и несовершеннолетние дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Молодежная политика

Вопросами молодежной политики занимается МУ «Молодежный центр» и МУ социально-реабилитационный центр «Дом Детства», расположенные в с. Брейтово. Согласно программе развития образования Брейтовского муниципального района задачами учреждений молодежной политики являются:

- Организация занятости детей и подростков по месту жительства;

- содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан, в том числе: оказание детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, услуг по профессиональной ориентации и социальной адаптации на рынке труда;

- организация мини-ярмарок вакансий для незанятых несовершеннолетних граждан;

- содействие в профессиональной подготовке безработных граждан в возрасте от 16-ти до 18-ти лет по специальностям, пользующимся спросом на рынке труда;

- проведение мероприятий по развитию физкультуры и спорта среди детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- профилактика наркопотребления и т.д.

Вывод

Обеспеченность объектами социальных инфраструктуры в целом по муниципальному району выше нормативного показателя. Исключение составляют лишь сфера бытового обслуживания (отсутствие прачечных, химчисток, недостаточное количество мест в банях) и сфера физкультуры и спорта (обеспеченность залами общего пользования составляет 43 % от норматива; обеспеченность плоскостными сооружениями – 30 %). Сферы здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты и молодежной политики имеют довольно развитую сеть обслуживания, обеспеченность по этим объектам в несколько раз превышает нормативный показатель.

Однако вызывает беспокойство снижение качества социальную услуг оказываемых населению и износ их материально-технической базы, часть объектов социальной инфраструктуры требуют капитального и косметического ремонта. Особенно остро обозначенные проблемы стоят в отдаленных от центра сельских поселениях.

Дальнейшее снижение доступности и качества услуг отраслей социальной сферы может привести к ухудшению здоровья населения, снижению темпов продолжительности жизни, снижению темпов экономического роста в муниципальном районе.

Таблица 2.14-1 – Характеристика дошкольных и общеобразовательных учреждений Брейтовского муниципального района

| Муниципальное образование | Детские дошкольные учреждения | Общеобразовательные учреждения |
| --- | --- | --- |
|  | Наимено- вание | Воспитанников | Проектная мощность | % наполняе-мости | % износа зда-ния | Наимено- вание | Учащих-ся | Проектная мощность | % наполняе-мости | % износа зда-ния |
| 1. Брейтовское сельское поселение | МДОУ «Колокольчик», с.Брейтово, ул.Юбилейная, д. 32 | 109 | 110 | 99% | 30% | МОУ Брейтовская СОШ с.Брейтово, ул.Республиканская, д. 54 | 511 | 784 | 65% | 29% |
|  | МДОУ «Улыбка», с.Брейтово, ул.Школьная, д. 32 | 98 | 112 | 87,5% | 52% | МОУ Покрово-Ситская СОШ, с.Покровское-на-Сити, ул.Школьная, д. 3 | 49 | 180 | 27% | 35% |
| 2. Гореловское сельское поселение | - | - | - | - | - | МОУ Гореловская ООШ, с. Горелово, ул. Школьная, д.18 | 44 | 80 | 55% | 57% |
| 3. Прозоровское сельское поселение | МДОУ Прозоровский детский сад, с. Прозорово, ул.Михайловская, д. 13 | 18 | 23 | 78% | 100% | МОУ Прозоровская СОШ, с. Прозорово, ул.Школьная, д. 37 | 78 | 160 | 49% | 37% |
| Всего по муниципальному району | 3 | 225 | 245 | 92% |  | 4 | 682 | 1204 | 56,6% |  |

Таблица 2.14-2 – Характеристика объектов дополнительного образования Брейтовского муниципального района

| Муниципальное образование | Дополнительное детское образование |
| --- | --- |
|  | Наименование | Учащиеся | % износа здания |
| 1. Брейтовское сельское поселение | Муниципальное образовательное учреждение Центр дополнительного образования детей, с. Брейтово, ул.Республиканская, д. 54 | 235 | Помещение отсутствует |
| 2. Гореловское сельское поселение | - | - | - |
| 3. Прозоровское сельское поселение | - | - | - |
| Всего по муниципальному району | 1 | 235 |  |

Таблица 2.14-3 – Характеристика объектов здравоохранения Брейтовского муниципального района

| Муниципальное образование | Больницы | Кол-во коек (ед.) | % износа | Амбулаторно-поликлинические учреждения | Посещений в смену | % износа | ФАП | % износа | Прочие объекты здраво- охранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Брейтовское сельское поселение | МУЗ Брейтовская ЦРБ, с. Брейтово | 55 коек круглосуточный стационар и 46 коек дневной стационар | 100% | Поликлиника в составе ЦРБ, с. Брейтово | 250 | 100% | Ульянинский ФАП, д. Ульяниха | 100% | - |
|  | - | - | - | - | - | - | Покрово-Ситский ФАП, с. Покровское-на-Сити | 100% | - |
|  | - | - | - | - | - | - | Дуденевский ФАП, д. Дуденево | 100% | - |
|  | - | - | - | - | - | - | Суминский ФАП, д. Суминское | 100% | - |
|  | - | - | - | - | - | - | Захаринский ФАП, д. Захарино | 100% | - |
|  | - | - | - | - | - | - | Коростельский ФАП, д. Коростель | 100% | - |
| 2. Гореловское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | Мало-Липовецкий ФАП, д. Малый Липовец | 100% | - |
|  | - | - | - | - | - | - | Гореловский ФАП, с. Горелово | 100% | - |
|  | - | - | - | - | - | - | Севастьянцевский ФАП, д. Севастьянцево | 100% | - |
|  | - | - | - | - | - | - | Филипцевский ФАП, д. Соболево | 100% | - |
|  | - | - | - | - | - | - | Остряковский ФАП, д. Остряковка | 100% | - |
| 3. Прозоровское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | Лискинский ФАП, д. Лискино | 100% | - |
|  | - | - | - | - | - | - | Прозоровский ФАП, с. Прозорово | 100% | - |
|  | - | - | - | - | - | - | Сутковский ФАП, с. Сутка | 100% | - |
|  | - | - | - | - | - | - | Косковский ФАП, с. Косково | 100% | - |
|  | - | - | - | - | - | - | Себельский ФАП, д. Себельское | 100% | - |
| Всего по муниципальному району | 1 | 101 | - | 1 | 250 | - | 16 | - | - |

Таблица 2.14-4 – Характеристика объектов культуры Брейтовского муниципального района

| Муниципальное образование | Культурно-досуговые объекты | Библиотеки |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во объектов | Кол-во мест | % износа | Кол-во объектов | Тыс. томов | % износа |
| 1. Брейтовское сельское поселение | МУК Брейтовский районный КДЦ, с. Брейтово | 300 | 63% | Брейтовская центральная библиотека, с. Брейтово | 87,0 | н./д. |
|  | Историко- краеведческий музей –филиал, с. Брейтово | 50 | 100% | Детская районная библиотека, с. Брейтово | 45,67 | н./д. |
|  | МУК «Сельский клуб» Покрово-Ситский сельский клуб-филиал, с. Покровское-на-Сити | 200 | 100% | - | - | - |
|  | МУК «Сельский клуб» Ульянихский сельский клуб-филиал, д. Ульяниха | 200 | 58% | - | - | - |
|  | МУК «Сельский клуб» Новинский сельский клуб-филиал, д. Новинка | 200 | 100% | - | - | - |
|  | МУК «Сельский клуб» Логинцевский сельский клуб-филиал, д. Логинцево | 100 | 50% | - | - | - |
|  | МУК «Сельский клуб» Захаринский сельский клуб-филиал, д. Захарино | н/д | н/д | - | - | - |
| 2. Гореловское сельское поселение | Гореловский сельский клуб-филиал, с. Горелово | 90 | 57% | Остряковская библиотека – филиал № 7, д. Остряковка | 8,0 | 69 % |
|  | Севастьянцевский сельский клуб-филиал, д. Севастьянцево | н/д | н/д | Севастьянцевская библиотека – филиала № 10, д. Севастьянцево | 6,0 | 100 % |
|  | Остряковский сельский клуб-филиал, д. Остряковка | 200 | 54% | Гореловская библиотека – филиал № 1, с. Горелово | 6,0 | 100 % |
|  | Чагинский сельский клуб-филиал, д. Чагино | 60 | 100% | Косковская библиотека, филиал № 3, с. Косково | 6,0 | 46 % |
| 3. Прозоровское сельское поселение | Прозоровский сельский клуб-филиал, с. Прозорово | 200 | 100% | Лискинская библиотека, филиал № 4, д. Лискино | 6,0 | 100 % |
|  | Сутковский сельский клуб-филиал, с. Сутка | 200 | 72% | Прозоровская библиотека, филиал № 9, с. Прозорово | 6,0 | 100 % |
|  | Косковский сельский клуб-филиал, с. Коска | 200 | 50% | Суминская библиотека, филиал № 12, д. Суминское | 8,0 | 100 % |
|  | Лискинский сельский клуб-филиал, д. Лискино | 100 | 62% | Сутковская библиотека, филиал № 13, с. Сутка | 4,0 | 49 % |
|  | Себельский сельский клуб-филиал, д. Себельское | 200 | 100% |  |  |  |
|  | Сельский клуб, д. Малый Липовец | 60 | - |  |  |  |
| Всего по муниципальному району | 17 | 2300 | - | 10 | 182,67 | - |

Таблица 2.14-5 – Характеристика объектов физической культуры и спорта Брейтовского муниципального района

| Муниципальное образование | Стадионы | Спортзалы | Плоскостные спортивные сооружения | Прочие объекты спорта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта, месторасположение | м² общей площади | Наименование объекта | м² площади пола | Наименование | м² площади пола |  |
| 1. Брейтовское сельское поселение | - | - | Спортзал КДЦ, с. Брейтово | 288 | Спортивная площадка, с. Брейтово | 162 | - |
|  | - | - | Спортзал Покрово-Ситской СОШ, с. Покровское-на-Сити | 162 | Спортивная площадка, с. Покровское-на-Сити | 456 | - |
|  | - | - | Спортивный зал Ульянихской школы, д. Ульяниха | 162 | Спортивная площадка, д. Ульяниха | 295 | - |
|  | - | - | Спортивный зал Брейтовской СОШ, с. Брейтово | 288 | Волейбольная площадка, с. Брейтово | 162 | - |
|  | - | - | - | - | Волейбольная площадка, с. Покровское-на-Сити | 162 | - |
|  | - | - | - | - | Хоккейный корт, с.Брейтово | 180 | - |
|  | - | - | - | - | Футбольное поле, с. Брейтово | 600 | - |
| 2. Гореловское сельское поселение | - | - | - | - | Спортивная площадка, с. Горелово | 354 | - |
|  | - | - | - | - | Баскетбольная площадка, с. Горелово | 288 | - |
|  | - | - | - | - | Волейбольная площадка, с. Горелово | 162 | - |
|  | - | - | - | - | Волейбольная площадка, д. Севастьянцево | 162 | - |
|  | - | - | - | - | Волейбольная площадка, д. Остряковка | 162 | - |
| 3. Прозоровское сельское поселение | - | - | Спортивный зал Прозоровский СОШ, с. Прозорово | 162 | Футбольное поле, с. Прозорово | 600 | - |
|  | - | - | - | - | Волейбольная площадка, с. Прозорово | 162 | - |
|  | - | - | - | - | Волейбольная площадка, с. Сутка | 162 | - |
| Всего по муниципальному району | - | - | 5 | 1062 | 15 | 4069 | - |

#### Обоснование планируемого размещения объектов местного значения в области социальной инфраструктуры

Перечень планируемого размещения объектов культурно-бытового назначения на 1 очередь и расчетный срок проектирования разработан с учетом целей и задач содержащихся в Программе социального и экономического развития Брейтовского муниципального района Ярославской области на 2009-2012 годы. Номенклатура и требуемая емкость учреждений по периодам реализации рассчитана по региональным нормативам градостроительного проектирования Ярославской области, «Социальным нормативам и нормам», одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р (в ред. распоряжений Правительства Российской Федерации от 14.07.2001 N 942-р,от 13.07.2007 N 923-р), «Методике расчета объектов социальной инфраструктуры», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 г. № 1683-р.

Размещение всего комплекса учреждений обслуживания в каждом населенном пункте нецелесообразно. Для построения рациональной системы обслуживания необходимо исходить из системы расселения, где каждый населенный пункт должен иметь свой индивидуальный набор учреждений культурно-бытового назначения, зависящий от его роли в системе расселения. Таким образом, появляется необходимость в организации единой территориальной ступенчатой системы, объединяющей районный и поселенческие уровни. За основу определения состава учреждений обслуживания положены периодичность спроса услуг различных учреждений, временная доступность до них и ряд других условий.

В соответствие со схемой территориального планирования Ярославской области выделены следующие уровни обслуживания:

Районный уровень обслуживания - объекты районного значения, как правило, комплексные центры, задачами которых является обеспечение населения услугами периодического спроса, охватывающего все население муниципального района. Все объекты этого уровня сосредоточены в с. Брейтово. На современном этапе развития этот населенный пункт является центром социального обслуживания муниципального района.

Местный уровень обслуживания - характеризуются номенклатурой объектов повседневного спроса: школы, детские сады, объекты торговли, ФАПы, дома культуры, местные спортивные сооружения. Как правило, объекты местного уровня обслуживания сосредоточены в административных центрах сельских поселений, и помимо собственного населения обслуживают тяготеющих к ним жителей близлежащих населенных пунктов.

Поселенческий уровень обслуживания - перспективные населённые пункты, в которых предполагается активизация хозяйственной деятельности и возможно увеличение численности населения. Численность населенных пунктов составляет от 50 до 200 чел., к ним относятся – с. Покровское-на-Сити, д. Холопово, с. Косково, с. Сутка, д. Севастьянцево, д. Малый Липовец.

Здравоохранение

Важным условием устойчивого социально-экономического развития Брейтовского муниципального района является сохранение и укрепление здоровья населения на основе повышения доступности и качества медицинской помощи. В настоящее время отмечается высокая степень износа учреждений здравоохранения, имеющаяся материально-техническая база в учреждениях здравоохранения устарела и нуждается в скорейшей модернизации. Для предоставления качественной медицинской помощи населению необходимо повысить уровень оснащения медицинским оборудованием и уровень подготовки медицинских кадров. Схемой территориального планирования предусмотрен ряд мероприятий по капитальному ремонту существующих объектов здравоохранения, а так же по размещению новых объектов на местном и поселенческом уровнях обслуживания.

Так же в целях повышения качества медицинского обслуживания целесообразна организация мобильной формы предоставления услуг населению. Данный вид обслуживания позволит охватить малоподвижное население, нуждающееся в медицинском обследовании, осуществлять активную диагностическую деятельность по выявлению случаев первичной заболеваемости и предотвращению развития хронических заболеваний.

Результатом мер по развитию сферы здравоохранения станет повышение качества и оперативность оказания медицинской помощи с использованием современных методов в диагностики и лечения, снижение смертности и инвалидности, сокращение трудопотерь.

Физкультура и спорт

Сохранение и укрепление здоровья населения возможно лишь при условии формировании приоритета здоровья в системе социальных и духовных ценностей населения муниципального района. Для формирования здорового образа жизни среди населения необходима не только его пропаганда, но и создание инфраструктурных условий. Строительство новых объектов физической культуры и спорта будут способствовать повышению двигательной активности населения и популяризации здорового образа жизни, что в свою очередь позволит уменьшить риск опасных заболеваний. Формирование моды на здоровый образ жизни особенно важно среди подрастающего поколения. Чтобы обеспечить нормативную потребность в объектах физической культуры и спорта, проектом предусматривается капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта, а также размещение ряда объектов как на 1 очередь, так и на расчетный срок.

Образование

Согласно целевой программе развития образования Брейтовского муниципального района главными задачами для муниципальной системы образования являются:

- усиление роли общественности в управлении образованием на всех уровнях;

- оптимизация муниципального образовательного пространства с целью рационального использования ресурсов для более полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся;

- создание условий для поэтапного перехода к ФГОС общего образования второго поколения;

- организация в муниципальной системе образования профильного обучения;

- обеспечение индивидуализации обучения в образовательных учреждениях;

- увеличение охвата детей дошкольным образованием и реализация комплекса мер по наращиванию образовательного потенциала семьи;

- расширение спектра образовательных услуг по допрофессиональной и профессиональной подготовке обучающихся;

- оптимизация специального (коррекционного) образования детей;

- расширение сферы дополнительного образования детей;

- обеспечение условия сохранения и укрепления здоровья обучающихся, безопасность образовательных учреждений.

Доступность и предоставление качественного образования одна из ключевых задач развития системы муниципального образования. От уровня образования зависит профессиональная квалификация населения, и как следствие устойчивость социально-экономического развития муниципального района. По целому раду образовательных учреждений необходим капитальный ремонт зданий и обновлением материально-технической базы. В муниципальном районе также остро стоит проблема в увеличении охвата детей дошкольным образованием.

Культура

Для возрождения интереса населения к культурной организации досуга на 1 очередь и расчетный срок схемой территориального планирования предусмотрена реализация ряда мер по капитальному ремонту, реконструкции и обновлению материально-технической базы существующих домов культуры и библиотек.

Молодежная политика

Молодежная политика является важным направлением социального развития, поскольку целями молодежной политики является:

- содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи;

- использование инновационного потенциала молодежи в интересах общественного развития, в интересах развития самой молодежи;

- реализация общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности молодежи, молодежных и детских общественных объединений;

- повышение уровня духовного и нравственного развития подрастающего поколения;

- создание условий для более активного созидательного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.

Учитывая важное значение молодежной политики на расчетный срок планируется организация центров по вопросам молодёжи на базе существующих учреждений культуры и образования. Размещение таких центров предусмотрено на расчётный срок реализации схемы территориального планирования в с. Горелово и с. Прозорово.

Молодёжные центры должны располагать собственными помещениями для неформального общения для подростков и молодёжи. Центрами должна осуществляться культурно-массовая и спортивно-массовая работа: фестивали самодеятельного творчества, выставки декоративно-прикладного искусства, туристский слёт, соревнования по военно-спортивному многоборью, футбольный турнир и т.д.

Другим важным направлением деятельности многопрофильного центра по работе с молодежью может стать проведение различных мероприятий в области профессиональной и предпринимательской деятельности.

Социальная защита

Проектом предусматривается комплекс мер по развитию сферы социальной защиты. На 1 очередь реализации схемы территориального планирования предусматривается развитие такой помощи как социальное такси и организация мобильных выездов в отдаленные населенные пункты муниципального района с целью оказания различных видов социальной помощи. Это позволит получить качественные услуги не только жителям с. Брейтово, но и других отдаленных населенных пунктов.

Укрупнённый расчёт по всем видам обслуживания на 1 очередь и расчётный срок с учетом расширения требуемых емкостей учреждений культурно-бытового обслуживания выполнен в целом по Брейтовскому муниципальному району в таблице 2.14-6.

Перечень планируемых объектов местного значения на 1 очередь и расчётный срок приведен в таблице 2.14-7.

На последующих стадиях разработки проектной документации необходимо проводить мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социального назначения.

Предложения по обеспечению отдыха детей в каникулярное время

Для выполнения полномочий  в области организации отдыха детей в каникулярное время на территории Брейтовского муниципального района необходимо организовать летние оздоровительные лагеря.

Таким образом, для организации отдыха детей в каникулярное время на территории Брейтовского муниципального района планируется создание летнего оздоровительного лагеря на базе МОУ Гореловская ООШ в с. Горелово и МОУ Прозоровская СОШ в с. Прозорово. В с. Брейтово планируется размещение лечебно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием.

Таблица 2.14-6 – Номенклатура и ёмкость учреждений культурно-бытового назначения на 1 очередь и расчетный срок по Брейтовскому муниципальному району

| Виды и объекты обслуживания | Единица измерения | Емкость |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | 1 очередь | Расчетный срок |
| Воспитание, образование |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 245 | 247 | 251 |
| Общеобразовательные школы | мест | 1204 | 664 | 675 |
| Внешкольные учреждения (станции юных техников, детско-юношеская спортивная школа, школа искусств, компьютерные залы и т.п.) | мест | 325 | 61 | 62 |
| Здравоохранение |  |  |  |  |
| Больница (взрослая и детская) | коек | 101 | 95 | 97 |
| Поликлиника (взрослая и детская) | посещение в день | 250 | 128 | 130 |
| Социальная защита населения |  |  |  |  |
| Комплексный центр социального обслуживания населения | объект | 1 | 1 | 1 |
| Отделение социального обслуживания в специальном жилом доме для ветеранов | объект | 1 | 1 | 1 |
| Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | объект | 1 | 1 | 1 |
| Центр (отделение) социальной помощи на дому | объект | 3 | 2 | 2 |
| Спорт |  |  |  |  |
| Спортивные залы общего пользования | м.кв.площади пола | 1062 | 565 | 574 |
| Открытый стадион | объект | 0 | 1 | 1 |
| Бассейн крытый | м.кв. зеркала воды | 0 | 176,5 | 179,5 |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы, в т.ч.с искусственным льдом | мест | 0 | 42 | 65 |
| Плоскостные сооружения | м. кв. площади пола | 4069 | 13767 | 14001 |
| Культура и искусство |  |  |  |  |
| Дом культуры (культурно-досуговый центр) | мест | 2300 | 564,8 | 574,4 |
| Кинотеатры | мест | 0 | 247 | 251 |
| Театры | мест | 0 | 35 | 57 |
| Библиотеки | тыс.томов/ чит. мест | 182,67 | 35/28 | 36/29 |
| Торговля, бытовое обслуживание |  |  |  |  |
| Предприятия розничной торговли | м.кв.торговой площади | 1373,4 | 2118 | 2154 |
| Рыночный комплекс (крытый рынок) | м.кв.торговой площади | 125,9 | 211,8 | 215,4 |
| Предприятия общественного питания | мест | 168 | 282,4 | 287,2 |
| Коммунальное обслуживание |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 1 | 2 | 2 |
| Прачечная самообслуживания | кг белья в смену | 0 | 71 | 72 |
| Химчистка самообслуживания | кг вещей в смену | 0 | 28 | 29 |
| Гостиницы | мест | 295 | 42 | 43 |
| Кладбища | га |  | 2 | 2 |
| Отделение связи | объект | 2 | 1 | 1 |
| Молодежная политика |  |  |  |  |
| Объекты молодежной политики | м2 общей площади | 0 | 176,5 | 179,5 |

Таблица 2.14-7 – Перечень планируемых объектов местного значения на 1 очередь и расчётный срок

| Муниципальное образование | 1 очередь 2015 г. | Расчетный срок 2015-2030 |
| --- | --- | --- |
| Объекты образования |
| Брейтовское сельское поселение | Капитальный ремонт МДОУ «Улыбка», с. Брейтово; Строительство здания для МОУ Центр дополнительного образования детей, с. Брейтово; Модернизация внутренних электрических сетей МОУ Брейтовской СОШ в рамках развития информатизации образовательного процесса, с. Брейтово; Капитальный ремонт МОУ Покрово-Ситской СОШ, с. Покровское-на-Сити; Ремонт кровли МДОУ «Колокольчик», с. Брейтово; Строительство детского дошкольного учреждения на 110 мест, с. Брейтово | - |
| Гореловское сельское поселение | Организация дошкольной группы на базе МОУ Гореловской СОШ, с. Горелово; Модернизация электросетевого хозяйства МОУ Гореловской ООШ, с. Горелово. | Размещение детского сада на 40 мест, с. Горелово |
| Прозоровское сельское поселение | Капитальный ремонт МОУ Прозоровской СОШ, с. Прозорово; Ремонт кровли МДОУ Прозоровский детский сад, с Прозорово. | - |
| Брейтовской муниципальный район | Создание службы сопровождения замещающих семей. | - |
| Объекты здравоохранения |
| Брейтовское сельское поселение | Обустройство подъездных путей к зданию Брейтовской ЦРБ из асфальтобетона, с. Брейтово; Реконструкция центрального корпуса Брейтовской ЦРБ и строительство второго корпуса больницы для нужд административного помещения, кабинета флюрографии, с. Брейтово; Капитальный ремонт отдельных помещений Брейтовской ЦРБ, с. Брейтово; Приобретение медицинского оборудования (Брейтовская ЦРБ), с. Брейтово; Косметический ремонт кабинетов стационара, поликлиники, операционной, с. Брейтово. | Капитальный ремонт Покрово-Ситского ФАПа, с. Покровское-на-Сити; Капитальный ремонт Ульянинского ФАП, д. Ульяниха |
| Гореловское сельское поселение | Размещение фельдшерско-акушерского пункта, д. Черкасово; Размещение аптечного пункта, с. Горелово; Капитальный ремонт Гореловский ФАП, с. Горелово. | Размещение фельдшерско-акушерского пункта, д. Большое Иваньково |
| Прозоровское сельские поселение | Размещение аптечного пункта, с. Прозорово; Капитальный ремонт Прозоровский ФАП, с. Прозорово. | - |
| Объекты культуры |
| Брейтовское сельское поселение | Проектирование и реконструкция фасада районного Дома культуры, с. Брейтово Реконструкция здания историко-краеведческого музея –филиала, с. Брейтово Создание детского Интернет-центра на базе Детской библиотеки, с. Брейтово Капитальный ремонт Центральной библиотеки, с. Брейтово Капитальный ремонт Детской библиотеки, с. Брейтово | Капитальный ремонт Новинский сельский клуб-филиал, д. Новинка Капитальный ремонт Покрово-Ситский сельский клуб-филиал, с. Покровское-на-Сити; Реконструкция МУК «Сельский клуб» Ульянихский сельский клуб-филиал, д. Ульяниха |
| Гореловское сельское поселение | Реконструкция клуба, д. Севастьянцево Капитальный ремонт Севастьянцевской библиотеки-филиала, д. Севастьянцево | - |
| Прозоровское сельское поселение | Капитальный ремонт Себельского сельского клуба, д. Себельское Капитальный ремонт Сутковского СДК, с. Сутка Капитальный ремонт Косковской библиотеки-филиала, с. Коска Капитальный ремонт Логинцевской библиотеки-филиала, д. Логинцево; Организация краеведческого музея, с. Прозорово | Капитальный ремонт Прозоровский сельский клуб-филиал, с. Прозорово |
| Физкультура и спорт |
| Брейтовское сельское поселение | Размещение искусственного футбольного поля общей площадью 800 м², с. Брейтово за КДЦ; Размещение спортивного комплекса, с. Брейтово; Размещение стадиона, левый берег р. Латыгора; Размещение хоккейного корта, с. Брейтово | Размещение плоскостного сооружения общей площадью 1000 м², с. Брейтово |
| Гореловское сельское поселение | Размещение спортивной площадки общей площадью 600 м², с. Горелово Размещение спортивной площадки общей площадью 600 м², с. Черкасово | Размещение спортивной площадки общей площадью 600 м², д. Лукинское Размещение спортивной площадки общей площадью 600 м², д. Остряковка Размещение спортивной площадки общей площадью 600 м², д. Малый Липовец |
| Прозоровское сельское поселение | Размещение спортивной площадки общей площадью 600 м², с. Прозорово Размещение спортивной площадки общей площадью 600 м², с. Косково Размещение спортивной площадки общей площадью 600 м², с. Сутка Ремонт спортивного зала Прозоровской СОШ, с. Прозорово Ремонт спортивного зала Покрово-Ситской СОШ, с. Покровское-на-Сити | Размещение спортивной площадки общей площадью 300 м², д. Кривцово Размещение спортивной площадки общей площадью 300 м², д. Суминское Размещение спортивной площадки общей площадью 300 м², д. Холопово Размещение спортивной площадки общей площадью 300 м², д. Лискино Размещение спортивной площадки общей площадью 300 м², д. Куфтырево Размещение спортивной площадки общей площадью 300 м², д. Филимоново |
| Брейтовский муниципальный район | Капитальный ремонт площадок по месту жительства |  |
| Объекты молодежной политики |
| Брейтовское сельское поселение | Ремонт кровли ДШИ и МУ «Молодежный центр», с. Брейтово | - |
| Гореловское сельское поселение | - | Организация молодёжного центра на базе существующих объектов культуры и образования 87,5 м², с. Горелово |
| Прозоровское сельское поселение | - | Организация молодёжного центра на базе существующих объектов культуры и образования 87,5 м², с. Прозорово |
| Объекты социальной защиты |
| Брейтовское сельское поселение | Реконструкция здания центра социального обслуживания, с. Брейтово Приобретение автомобиля «Газель» для создания «Мобильной службы» в центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, с.Брейтово; Строительство жилого дома для отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной защите, с. Брейтово | - |
| Объекты отдыха детей в каникулярное время |
| Брейтовское сельское поселение | Размещение лечебно-оздоровительного детского лагеря, д. Турбаново | - |
| Гореловское сельское поселение | Организация летнего лагеря дневного пребывания на базе МОУ Гореловская ООШ, с. Горелово | - |
| Прозоровское сельское поселение | Организация летнего лагеря дневного пребывания на базе МОУ Прозоровская СОШ в с. Прозорово | - |
| Объекты бытового обслуживания |
| Брейтовское сельское поселение | Организация сельскохозяйственной ярмарки, с. Брейтово Организация прачечной, с. Брейтово Размещение предприятий общественного питания (кафе-бистро, летние кафе), с. Брейтово Реконструкция, капитальный ремонт бани, с. Брейтово | - |
| Гореловское сельское поселение | Размещение предприятия общественного питания, с. Горелово Размещение магазина, с. Горелово Размещение магазина, д. Малый Липовец; Размещение магазина, д. Большое Иваньково | Размещение предприятия общественного питания, д. Острякова Размещение предприятия общественного питания, д. Малый Липовец Размещение магазина д. Медухово Размещение магазина д. Лукинское |
| Прозоровское сельское поселение | Размещение магазина, с. Прозорово Размещение магазина, с. Сутка Размещение предприятия общественного питания, с. Прозорово | Размещение предприятия общественного питания, с. Косково Размещение предприятия общественного питания, с. Сутка |

## Прогнозируемые ограничения использования территории

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации и Ярославской области к ограничениям использования территории отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного и промышленного производства, коммунально-складских объектов, специального назначения;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры (автомобильных дорог, линий электропередач, линий связи и других объектов);

- зоны подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- особо охраняемые природные территории и объекты;

- защитные леса;

- иные зоны с особыми условиями использования территории, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### 2.15 Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 г. водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного мира.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы и  береговые полосы. На территориях этих полос вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны водных объектов и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 г. устанавливается ширина водоохранной зоны рек или ручьев протяженностью:

1) до 10 километров - в размере 50 метров;

2) от 10 до 50 километров – в размере 100 метров;

3) от 50 километров и более – в размере 200 метров.

Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоемов Брейтовского муниципального района представлены в таблице 2.15-1.

Таблица 2.15-1 – Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Брейтовского муниципального района

| Название водного объекта | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- |
| Рыбинское водохранилище | 200 | 200 |
| Сить | 200 | 30-50 |
| Себла | 100 | 30-50 |
| Шипенка | 100 | 30-50 |
| Ламь | 100 | 30-50 |
| Кудаша | 100 | 30-50 |
| Чеснава | 100 | 30-50 |
| Вая | 100 | 30-50 |
| Удруса | 30-50 | 30-50 |
| Удинка | 30-50 | 30-50 |
| Болонинка | 30-50 | 30-50 |
| Каменка | 30-50 | 30-50 |
| Дубенка | 30-50 | 30-50 |
| Ветка | 30-50 | 30-50 |
| Тереха | 30-50 | 30-50 |
| Редьма | 30-50 | 30-50 |
| Горшкова | 30-50 | 30-50 |
| Норица | 30-50 | 30-50 |
| Изоха | 30-50 | 30-50 |
| Окулиха | 30-50 | 30-50 |

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до 3 градусов и 50 м для уклона 3 и более градуса. Ширина прибрежной защитной полосы  водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Для рек и ручьёв, протяженность которых менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой.

Согласно ст.6 Водного кодекса Российской Федерации вдоль береговой линии водных объектов также выделяется полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, а каналов, рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км – 5км.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств);

- проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст.104 Лесного кодекса РФ);

- распашка земель (для прибрежных защитных полос);

- размещение отвалов размываемых грунтов (для прибрежных защитных полос);

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн (для прибрежных защитных полос).

Допускается:

- движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов может осуществляться только при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения.

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов должны быть установлены на местности, в том числе посредством специальных информационных знаков, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»).

#### Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Источниками питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Брейтовского муниципального района являются поверхностный водозабор, артезианские скважины и индивидуальные колодцы. На территории муниципального района находится один водозабор поверхностных вод на реке Сить, являющийся основным источником водоснабжения с.Брейтово. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Определение границ поясов ЗСО подземного источника.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» границы поясов ЗСО подземных источников составляют:

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

  - типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

  - величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

  - гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм).  Брейтовский муниципальный район находится в IIВ климатическом районе (СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»), исходя из этого для муниципального района устанавливается Тм=200 для защищенных подземных вод и Тм=400 для недостаточно защищенных подземных вод.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий водотоков, в следующих пределах:

- вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени.

Граница второго пояса ЗСО на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95% обеспеченности, было не менее 3-х суток – для климатического района Брейтовского муниципального района (IIВ).

Граница второго пояса ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора. Боковые границы второго пояса от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии не менее 500 м;

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Регламенты использования территории первой зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

- обязательная планировка территории для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленение, ограждение и обеспечение охраной, твердое покрытие дорожек к сооружениям;

- запрещается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- оборудование зданий канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО;

- оборудование водопроводных сооружений, расположенных в первом поясе ЗСО, с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов (для подземных источников водоснабжения);

- оборудование всех водозаборов аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО (для подземных источников водоснабжения);

- запрещен спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Второй и третий пояса ЗСО подземных источников водоснабжения:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- обязательное согласование с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора при бурении новых скважин и новом строительстве, связанном с нарушением почвенного покрова;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

- не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции (для второго пояса ЗСО).

Второй пояс ЗСО поверхностных источников водоснабжения:

- запрещены рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

- запрещено размещение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

- запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

Второй и третий пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения:

- запрещено отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации;

- судоходство в СЗО допускается при оборудовании судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» устанавливаются зоны охраны источников индивидуальных колодцев - 20 м от колодца (каптажа).

На территории Брейтовского муниципального района единственным источником поверхностного водоснабжения является река Сить для с. Брейтово, все остальные системы водоснабжения населения используют воду из подземных водоисточников. На территории муниципального района артезианские скважины для хозяйственно-бытового водоснабжения, расположены в с. Брейтово, с. Прозорово, с. Горелово, с. Покровское-на-Сити, д. Носова, д.Ножовники, д. Ульяниха, д. Высокова, д. Холопово.

Разработанных проектов охранных зон водоисточников на территории муниципального района нет. Необходимо разработать данные проекты для каждого из источников, но в первоочередном порядке для поверхностного водозабора в с. Брейтово.

#### Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования –  санитарно-защитная зона (СЗЗ). Ее размер обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения  на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Размер СЗЗ и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры СЗЗ и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I - III классов опасности разрабатывается проект ориентировочного размера СЗЗ.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная СЗЗ с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

В проекте схемы территориального планирования Брейтовского муниципального района выделены:

- санитарно-защитные зоны от промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммунально-складских объектов;

- санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения: кладбищ, объектов складирования и переработки твердых бытовых отходов.

Виды предприятий по хозяйственной деятельности и размер их СЗЗ:

Промышленные предприятия:

Хлебозавод – 100 м;

Карьер по добыче песчано-гравийной смеси – 100 м;

Пилорамы – 100 м.

Сельскохозяйственные предприятия:

ООО «Брейтовская птицефабрика – Русский век» – 500 м;

Свинокомплекс ООО «Старатель» – 500 м;

Фермы крупного рогатого скота до 1200 голов – 300 м;

Хозяйства с содержанием животных до 100 голов – 100 м;

Фермы овцеводческие на 5-30 тыс. голов – 300 м;

Объекты по добыче промысловых рыб – 300 м;

Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна – 50 м.

Коммунально-складские объекты:

Машинно-тракторная мастерская – 300 м;

Склады минеральных удобрений – 100 м;

Склады ГСМ – 100 м;

Сушилки, склады – 100 м

СЗЗ объектов складирования и переработки твердых бытовых отходов.

На территории Брейтовского муниципального района сбор и вывоз отходов осуществляется МУП ЖКХ «Брейтовское». Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) осуществляется на полигон ТБО муниципального района. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер СЗЗ от свалок ТБО составляет 1000 м. Помимо полигона ТБО на территории муниципального района расположены несанкционированные свалки ТБО размер СЗЗ от которых так же составляет 1000 м.

СЗЗ кладбищ

Размеры СЗЗ кладбищ определяются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и составляют:

100 м – для кладбищ площадью 10 и менее га;

50 м – для закрытых и сельских кладбищ.

Регламенты использования санитарно-защитных зон.

Запрещается:

- размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и котеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

- размещать объекты по производству лекарственных препаратов, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается:

- размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей;

- размещение в СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных препаратов, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека;

- рассматривать СЗЗ или ее часть как резервную территорию объекта и использовать для расширения промышленной и жилой территории при соответствующей обоснованной корректировке границ СЗЗ.

#### Зоны охраны объектов культурного наследия

Зоны охраны объектов культурного наследия – специально выделенные территории, предназначенные для обеспечения сохранности памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целесообразного использования.

Зоны охраны устанавливаются вокруг недвижимых памятников истории и культуры, которыми могут быть: архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы – исторические центры населенных пунктов, кварталы, площади, улицы, системы или элементы планировки и застройки; отдельно стоящие здания и сооружения, произведения садово-паркового и ландшафтного искусства, памятные места, связанные с историческими событиями, памятники археологии, произведения монументального искусства.

Согласно Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2008 г. № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Постановлений правительства РФ от 07.11.2008 № 821 и от 10.03.2009 № 219)) границами зон охраны объекта культурного наследия являются линии, обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде.

На территории Ярославской области также действует Постановление Правительства Ярославской области от 08.04.2009 г. № 326-п «Об утверждении положения о порядке установления временных границ зон охраны выявленных объектов культурного наследия», согласно которому установление временных границ зон охраны выявленных объектов культурного наследия является предупредительной мерой по обеспечению сохранности объектов культурного наследия до разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия. Размер внешних границ временной охранной зоны составляет две высоты объекта культурного наследия, но не менее 5 м. Размеры временных охранных зон объектов археологического наследия  представлены в таблице 2.15-2.

Таблица 2.15-2 – Временные границы зон охраны объектов археологического наследия

| Объект археологического наследия | Размер границы зоны охраны, м |
| --- | --- |
| Поселение, городище, грунтовый могильник, селище, стоянка, земляной вал, культурный слой населенных пунктов | 50-100 |
| Курганы высотой до 1 метра | 30-100 |
| Курганы высотой свыше двух метров | 50-100 |

Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и градостроительных комплексов составляют: охранная зона памятника, зона регулирования застройки, зона охраняемого ландшафта, к каждой из которых законодательство предъявляет свои требования.

Охранная зона – территория, непосредственно окружающая памятник, предназначенная для обеспечения сохранности памятника и ближайшей к нему среды, целесообразного его использования и благоприятного зрительного восприятия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, окружающая охранную зону памятника, необходимая для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика населенного пункта, для закрепления значения памятников в застройке или ландшафте, для обеспечения архитектурного единства новых построек с исторически сложившейся средой.

Зона охраняемого ландшафта устанавливается на территории, не вошедшей в состав охранных зон и зон регулирования застройки, для сохранения ценного ландшафта - водоемов, рельефа, определивших местоположение господствующих в композиции зданий и сооружений, влияющих на целостность исторического облика памятника.

Проекты зон охраны с границами охранных зон должны быть разработаны на каждый объект культурного наследия. Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Сведения о наличии зон охраны объекта культурного наследия вносятся в установленном порядке в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и в установленном порядке представляются в орган, осуществляющий деятельность по ведению государственного кадастра недвижимости. Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

Регламенты использования охранной зоны объектов культурного наследия:

- запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

- ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

- обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

- сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

- благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды;

- иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

Регламенты использования зоны регулирования застройки объектов культурного наследия:

- ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

- ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

- сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;

- обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

- ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

- обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

- сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

- обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов;

- иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

Регламенты использования зоны охраняемого природного ландшафта объектов культурного наследия:

- запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства;

- обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий;

- сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

- сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

- иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.

На территории Брейтовского муниципального района, проекты зон охраны объектов культурного наследия не разработаны. Схемой предлагается в дальнейшем разработать проекты зон охраны и установить границы территорий объектов культурного наследия.

#### Зоны с особыми условиями использования территории объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Автодорожный транспорт.

К зонам с особыми условиями использования территории объектов автодорожного транспорта относятся:

- полосы отвода;

- придорожные полосы;

- санитарные разрывы.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории. Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с учетом норм отвода земель для размещения указанных объектов (Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» и Постановление Администрации Ярославской области от 03.09.2007 № 360-а (ред. от 16.09.2011) «Об утверждении Положения о полосах отвода автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и о мерах по сохранности автомобильных дорог»).

Регламенты использования полос отвода автодорожного транспорта.

Запрещается:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Допускается:

- земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги, предназначенные для размещения объектов дорожного сервиса, предоставлять гражданам или юридическим лицам для размещения таких объектов.

Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов. Согласно Постановлению Ярославской области от 28.04.1999 №85-п (ред. от 16.09.2011) «О придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»

Ширина каждой придорожной полосы устанавливается в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития (таблица 2.15-3).

Таблица 2.15-3 – Ширина придорожной полосы автомобильных дорог.

| Категория автомобильной дороги | Ширина придорожной полосы, м |
| --- | --- |
| III, IV категории | 50 |
| V категория | 25 |

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков, находящихся в границах придорожных полос автомобильной дороги, должны быть уведомлены об особом режиме использования этих земельных участков органами местного управления муниципального района. Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет.

Регламенты использования придорожных полос автодорожного транспорта.

Допускается:

- строительство, реконструкция объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги, которое должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению).

Санитарный разрыв от автомобильных дорог следует принимать согласно СНиП 2.07.01-89* 6.9 (таблица 2.15-4)

Таблица 2.15-4 – Санитарный разрыв от автомобильных дорог.

| Категория автомобильной дороги | Санитарный разрыв, м |
| --- | --- |
|  | До жилой застройки | До границ садовых участков |
| III категории | 100 | 50 |
| IV, V категории | 50 | 25 |

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

Границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:

- вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, указанном в таблице 2.15-5.

Таблица 2.15-5 – Расстояние до границ охранных зон воздушных линий электропередач.

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| 1-20 | 10 |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи (таблица 1.2.1-4).

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании (сетевая организация). Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевых организаций предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой организации, а также необходимость соблюдения ограничений использования территорий охранных зон.

Регламенты использования охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Не допускается:

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;

- использовать (запускать) любые летательные аппараты;

- бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов.

Допускается (при письменном решении о согласовании сетевых организаций):

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);

- при совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии;

- доступ к объектам электросетевого хозяйства для их эксплуатации и плановых (регламентных) работ (с предварительным уведомлением собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участков;

- проведение работ по предотвращению или ликвидации аварий, а также их последствий на объектах электросетевого хозяйства;

- обязательная прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи и по периметру подстанций и распределительных устройств в случае, если указанные зоны расположены в лесных массивах и зеленых насаждениях (осуществляется сетевой организацией);

- обязательная вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их крон, а также вырубка деревьев, угрожающих падением (осуществляется сетевой организацией).

### 2.16 Природоохранные ограничения

###### Защитные леса

Установление ограничений использования лесов предусматривается статьей 27 Лесного Кодекса Российской Федерации и другими федеральными законами. Лесным Кодексом Российской Федерации (глава 15) для определенных категорий защитных лесов установлены правовые режимы, которые ограничивают использование лесов в зависимости от выполнения ими тех или иных функций. В соответствии с частью 4 статьи 12 Лесного кодекса Российской Федерации защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

На территории Брейтовского муниципального района расположены следующие категории защитных лесов:

- леса особо охраняемых природных территорий (территория Дарвинского природного заповедника);

- ценные леса, к которым относятся государственные защитные лесные полосы, состоящие из:

- запретных полос лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов;

- запретных полос лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб;

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, состоят из защитных полос лесов, расположенные вдоль автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

На эксплуатационные леса, к которым относятся 59 % лесов  муниципального района, не распространяются какие-либо специальные ограничения по их использованию.

Ограничения использования лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях.

- Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо охраняемых природных территорий.

- Особенности проведения выборочных рубок лесных насаждений и в установленных федеральными законами случаях  сплошных рубок лесных насаждений определяются положениями о соответствующих особо охраняемых природных территориях.

- Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Ограничения использования защитных полос лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

- Используются древесные породы, устойчивые к вредным веществам, поступающим в атмосферу, почву в связи со строительством, эксплуатацией, ремонтом автомобильных дорог.

- В защитных придорожных полосах лесов на основной их части, в соответствии с породным составом и состоянием насаждений ведутся выборочные рубки лесных насаждений умеренной, умеренно-высокой и высокой интенсивности. В опушечной части полос шириной 50 - 100 м высокоинтенсивными рубками ухода в молодняках (со снижением сомкнутости до 0,5-0,4) формируются устойчивые сложные и разновозрастные насаждения, в последующем поддерживаемые выборочными рубками слабой и умеренной интенсивности.

Ограничения использования государственных лесных полос.

- Выборочные рубки лесных насаждений ведутся очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, за исключением санитарных рубок, интенсивность которых для вырубки погибших, поврежденных и малоценных насаждений, может достигать очень высокой интенсивности, устанавливаемой Правилами заготовки древесины.

### 2.17 Ограничения, связанные с риском возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

При разработке раздела использовался Паспорт безопасности Брейтовского муниципального района Ярославской области.

В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций в мирное время рассматриваются чрезвычайные ситуации техногенного характера и чрезвычайные ситуации, вызываемые опасными природными процессами.

#### 2.17.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

###### Природные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций

Под природными чрезвычайными ситуациями понимаются такие явления природы, которые не могут быть предотвращены, и характеризуются ненормальной жизнедеятельностью значительных групп населения, угрозой для жизни людей, разрушениями или затоплениями и уничтожением материальных ценностей.

Территория Брейтовского муниципального района находится вне зоны возможных катастрофических природных явлений и процессов.

Возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера возможно в случаи возникновения неблагоприятных природных явлений и когда производственная или иная деятельность человека оказывает разрушающее  воздействие на окружающую природную среду.

Основными природными факторами и явлениями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на территории Брейтовского муниципального района, являются:

- шквалистые ураганные ветры;

- ливневые дожди, град, засухи;

- снежные заносы, обледенения, гололед, сильные морозы;

- лесные и торфяные пожары.

Согласно основным правилам использования водных ресурсов Рыбинского и Горьковского водохранилищ на р. Волга, утверждённых приказом министерства  мелиорации и водного хозяйства РСФСР от 11.11.1983 г. № 596, часть территории Брейтовского муниципального района попадает в зону паводкового затопления при наивысшем уровне воды 1 % обеспеченности. Зона отражена на карте «Ограничения использования территории».

На территории Брейтовского муниципального района в зону периодического затопления паводками 1 % обеспеченности попадают следующие населенные пункты: с. Черкасово, д. Набережная. Частично могут быть подтоплены с. Брейтово и с. Прозорово.

Шквалистые ураганные ветры. Для территории Брейтовского муниципального района характерны ветры со скоростями до 28 м/сек. – один раз в пять лет, до 33 м/сек. – один раз в двадцать пять лет. В соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», книга 2), следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций открытого типа.

Сильные ветры ломают и вырывают с корнем деревья, срывают крыши с домов, разрушают линии электропередач и воздушные линии связи. В результате могут образоваться завалы на дорогах, возникнуть пожары от короткого замыкания электросетей. Нарушается электроснабжение населенных пунктов, объектов и проводная связь с ними. Возможно прекращение функционирования артезианских скважин, водонасосных станций, котельных. Отсутствие электроснабжения существенно влияет на работу сельхозпредприятий (животноводство, птицеводство). Все это вызывает необходимость приобретения автономных источников электроснабжения и планирования резерва финансовых средств для восстановления жилых и производственных зданий и инженерных сооружений.

Ливневые дожди, град, засухи. На территории муниципального района периодически наблюдаются очень сильные дожди, интенсивностью более 50 мм с продолжительностью явления 12 часов и менее; сильные ливни интенсивностью более 30 мм и продолжительностью менее 1 часа. Повсеместно в летний период сильные дожди могут сопровождаться выпадением града размером до 5 мм (крупный град – диаметр градин более 20 мм).

Сильные дожди, град приводят к вымоканию (гибели) на больших площадях зерновых, овощных и кормовых культур на полях сельскохозяйственных предприятий и частных участках граждан, а также овощных и плодовых культур на садоводческих участках граждан. Крупный град также может привести к разрушению кровли жилых домов и хозяйственных построек. Сильные дожди могут стать фактором возникновения и активного развития эпифитотий (заболевание растений) и как следствие к большому материальному ущербу сельхоз производителей. Требуется проведение качественных агротехнических мероприятий и применение химических средств защиты растений.

В летний период, один раз в 10-12 лет, на территории муниципального района может возникнуть засуха: атмосферная засуха при максимальной температуре более 25°С продолжительностью 30 и более дней подряд в вегетационный период; почвенная засуха (в слое 0-20 см запасы продуктивной влаги менее 10 мм) продолжительностью 3 декады подряд. Последний раз засуха наблюдалась на территории Брейтовского муниципального района летом 2010 г. Засуха, как и сильные дожди, может привести к гибели сельскохозяйственных культур на больших площадях.

Снежные заносы, обледенения, гололед, сильные морозы. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных стать причиной повреждения (частичного или полного разрушения) конструктивных элементов зданий. Продолжительность залегания снежного покрова в Брейтовском муниципальном районе – около 168 дня, со средней мощностью снежного покрова 40-50 см.

Расчетное значение снеговой нагрузки (веса снегового покрова) на территории Брейтовского муниципального района, на горизонтальную поверхность составляет 240 кг/м2, согласно СП 20.13330.2011. «Свод правил. Нагрузки и воздействия».

Дорожная сеть муниципального района подвергается снежным заносам в результате  обильных снегопадов и частых метелей (в среднем, около 45 дней в году). Резкие перепады температур с оттепелями приводят к покрытию различных поверхностей мокрым снегом или льдом. При сильных морозах и при северо-западном, западном ветре может происходить обледенение различных поверхностей, в том числе воздушных линий электропередач и связи.

Снежные заносы, обледенения оказывают существенное влияние на работу транспорта, коммунально-энергетического хозяйства, объектов связи и сельскохозяйственных объектов.

Лесные и торфяные пожары. В летний период при сухой погоде с высокой температурой воздуха, а также в результате нарушения правил обращения с огнём населения муниципального района и приезжающего населения на отдых, сбор грибов и ягод в лесах муниципального района складывается  сложная пожарная обстановка.

Основным источником опасности на территории Брейтовского муниципального района являются торфяные пожары. Торф склонен к самовозгоранию, возгорание может происходить при температуре выше 50 оС (в летнюю жару поверхность почвы в средней полосе может нагреваться до 52-54 оС). Кроме того, достаточно часто почвенные торфяные пожары являются развитием низового лесного пожара. Горение происходит медленно и беспламенно. Подгорают корни деревьев, деревья падают, образуя завалы. Торф может гореть во всех направлениях независимо от направления и силы ветра, а под почвенным горизонтом он горит и во время умеренного дождя и снегопада. Торфяные пожары подразделяются на одноочаговые и многоочаговые. Одноочаговые пожары возникают в основном от костра или удара молнии, а многоочаговые – в результате прохождения через заболоченный участок низового пожара.

Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с мая по август прогнозируется 3-4 класс пожарной опасности лесов Брейтовского муниципального района. На территории муниципального района, в зоне ответственности Брейтовского и Ситского участковых лесничеств, площадь лесных массивов составляет 62790 га. По многолетним наблюдениям возможно возникновение до 2 природных пожаров, общей площадью до 10 га лесной территории и до 5 га не лесной территории. В зону действия опасных факторов природных пожаров могут попасть 11 населенных пунктов муниципального района, с общим числом жителей до 250 человек (по данным Паспорта безопасности Брейтовского муниципального района). Средняя продолжительность пожароопасного сезона составляет 170 дней.

С установлением теплой, сухой погоды население устремляется в лес, разводят костры, оставляют мусор и тлеющие окурки – все это приводит к увеличению числа пожаров антропогенного характера.

###### Техногенные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций

На территории Брейтовского муниципального района потенциально опасные химические, радиационные и биологические объекты отсутствуют.

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территории Брейтовского муниципального района может возникнуть в случае:

- взрыва, пожара на объектах, использующих, осуществляющих хранение и перевозящих взрывоопасные вещества и легковоспламеняющиеся вещества;

- аварии на автомобильном транспорте.

Часть территории Брейтовского муниципального района подвержена риску катастрофического затопления, которое может возникнуть в результате нарушения целостности Угличской плотины (Угличская ГЭС), которое приведёт к образованию зоны возможного катастрофического затопления по Рыбинскому гидроузлу, определённой расчётами ВПИНИИ «Гидропроект» им. С.Я. Жука. Данная зона возможного катастрофического затопления отображена на схеме «Ограничения использования территории».

Аварии на объектах использующих, осуществляющих хранение и перевозящих взрывоопасные вещества и легковоспламеняющиеся вещества

К объектам использующим, хранящим и перевозящим легковоспламеняющиеся вещества на территории Брейтовского муниципального района относятся АЗС «Газпромнефть» и АЗС «Славнефть-Ярославнефтепродукт» расположенные в с. Брейтово, а также источники теплоснабжения (котельные), зоны поражения от которых локальны.

Основным маршрутом перевозки нефтепродуктов по территории муниципального района является Брейтово – Горелово – Шестихино. Наибольшую опасность представляют разлив нефтепродуктов в с. Брейтово и населенных пунктах расположенных вдоль приведенного маршрута. В случае аварии транзитных бензовозов с последующим возгоранием, в эту зону могут попасть жители домов, находящихся в радиусе до 150 м.

Аварии на автомобильном транспорте

Из-за технических неисправностей транспортных средств, нарушения правил дорожного движения на автодорогах происходит большое количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП), связанных с гибелью людей.

Наибольшую опасность на автотранспорте представляют аварии с участием автоцистерн перевозящих легковоспламеняющиеся и аварийно химически опасные вещества. Интенсивность автомобильного движения по автомобильным дорогам муниципального района достаточно низкая, что вместе с низкой плотностью населения позволяет сделать вывод о низкой вероятности данной чрезвычайной ситуации.

Транспортировка нефтепродуктов по территории муниципального района производится по автомобильной дороге регионального значения Углич – Некоуз – Брейтово.

Радиусы зон поражения топливно-воздушных смесей для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблице 2.17.1-1.

Таблица 2.17.1-1. Зоны разрушения при взрыве топливно-воздушных смесей

при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса, кг | Зона разрушения зданий, м | Зоны поражения людей, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | полные | сильные | средние | слабые | 99 % | 50 % | 10 % | 1 % |
| Бензин | 1500 | 43 | 53 | 75,7 | 147,5 | 19,8 | 51,9 | 88,1 | 135,8 |
| Мазут | 1500 | 41,9 | 51,6 | 73,6 | 145,5 | 18,7 | 49,2 | 83,5 | 128,7 |

Исходя из частоты возникновения ДТП за пятилетний период (2004-2008 гг.), следует, что в Брейтовском муниципальном районе сохраняется малая вероятность возникновения ДТП. Выделяется особо опасный участок 3 – 10 км от с. Брейтово автомобильной дороги Углич – Некоуз – Брейтово (согласно Паспорту безопасности Брейтовского муниципального района).

###### Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Для разработки данного раздела использовались данные докладов «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ярославской области» и Паспорта безопасности Брейтовского муниципального района.

Эпидемиологическая обстановка на территории Брейтовского муниципального района в целом можно охарактеризовать как – неблагополучная. Среди населения возникают болезни по ряду инфекций: дифтерия, вирусный гепатит, инфекционный мононуклеоз, остро-кишечные заболевания, однако они носят малочисленный и периодический характер.

Согласно данным Доклада о санитарно-эпидемиологической обстановке в Ярославской области, в Брейтовском муниципальном районе показатель инфекционной заболеваемости  в 2010 г. составил 24241 случаев на 100 тыс. человек. В 2009 г. этот показатель составил 27937. Средние показатели по Ярославской области составили 34968 и 39582 соответственно.

Причинами вспышек острых кишечных инфекций являются некачественные пищевые продукты, нарушение технологии их приготовления, нарастание загрязнения источников водоснабжения, плохое содержание и несвоевременный ремонт систем водопровода и канализации. Оказывает свое влияние также снижение уровня жизни населения и структуры питания и как следствие ослабления защитных сил организма.

Значительное влияния на количество случаев дифтерии и остро-кишечных заболеваний оказывает качество питьевого водоснабжения в детских и подростковых учреждениях, которое в свою очередь зависит от состояния водоснабжения в целом по муниципальному району. Так, значительно выше среднеобластного удельный вес неудовлетворительных проб воды по санитарно-химическим показателям в 2010 г. был выявлен в Брейтовском муниципальном районе.

Неудовлетворительно организована работа некоторых лечебно-профилактических учреждений по этиологической диагностике острых кишечных инфекций в Брейтовском муниципальном районе, о чём свидетельствует отсутствие острых кишечных инфекций с установленным возбудителем или их низкий  удельный вес в структуре всех острых кишечных инфекций.

Из природно-очаговых инфекций на территории Брейтовского муниципального района встречаются клещевой энцефалит и боррелиоз, лептоспироз, туляремия, псевдотуберкулез, бешенство и др. Наибольшую актуальность представляют инфекции, передаваемые клещами. Заражение населения чаще всего происходит при посещении очаговых территорий с рекреационной целью. Для клещевого энцефалита характерна выраженная весенне-летняя сезонность, определяемая активностью клещей-переносчиков. С целью профилактики клещевого энцефалита и повышения иммунной прослойки по клещевому энцефалиту необходимо решить вопрос по финансированию вакцинацией лиц с бытовым риском заражения (не профессиональные группы риска и дети).

Вся территория муниципального района является эндемичной по иксодовому клещевому боррелиозу. По числу зарегистрированных случаев иксодового клещевого боролеоза в 2010 г. Брейтовский муниципальный район находится на втором месте в Ярославской области.

В Брейтовском муниципальном районе в 2010 г. превышен среднеобластной показатель заболеваемости туберкулезом и составляет 76 случаев на 100 тысяч населения, по сравнению с 2009 г. число случаев заболевания туберкулезом возросло.

Эпизоотическая ситуация в целом по району характеризуется как благополучная. Вместе с тем на территории имеются предпосылки возникновения природных очагов инфекционных заболеваний животных, а также заноса инфекций вследствие ввоза животных и продуктов животноводства из других районов. Среди сельскохозяйственных животных могут возникать болезни бруцеллез, лептоспироз, ящур, сибирская язва, туберкулез; среди диких зверей и домашних животных: бешенство, плазмоцитоз; среди птиц - птичий грипп, лейкосаркоматоз, сальмонеллез, псевдочума. В с. Брейтово расположена Брейтовская станция по борьбе с болезнями животных и растений (Роспотребнадзор), время готовности личного состава 1 час.

Из болезней растений (эпифитотии) наиболее  распространен фитофтороз картофеля. Из других болезней растений встречается стеблевая ржавчина зерновых, гельминтоспориоз зерновых культур. Но они не имеют эпифитотийного развития. Из опасных вредителей растений наибольшее распространение в муниципальном районе имеет колорадский жук.

Вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей растений и леса в последние годы на территории Брейтовского муниципального района не наблюдалось.

#### 2.17.2 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Предложения по территориальному планированию Брейтовского муниципального района направлены на обеспечение устойчивого безопасного развития территории. Проектные предложения по размещению объектов капитального строительства учитывают ограничения по фактору риска возникновения чрезвычайной ситуации. При размещении новых объектов предпочтение отдается групповому размещению промышленных предприятий на территории существующих промышленных зон с общими объектами инфраструктуры. Размещение объектов капитального строительства предусматривается также с учетом размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от промышленных объектов и магистралей автомобильного транспорта.

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.

На территории Ярославской области реализуется областная целевая программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения Ярославской области» на 2010-2012 гг., в которую входит подпрограмма «Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ярославской области и смягчение их последствий», целью данной подпрограммы является снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и оперативное реагирование на возможные аварийные ситуации. Для достижения данной цели необходимо реализовать следующие мероприятия:

- последовательное снижение количества пожаров и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;

- развитие системы мониторинга, прогнозирования возникновения чрезвычайных ситуаций с использованием специального программного обеспечения и последующей выборки из базы данных сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС);

- координация и обеспечение межведомственного взаимодействия в единой электронной среде для обеспечения безопасности жизнедеятельности и совместных действий в чрезвычайных ситуациях дежурно-диспетчерской службы (ДДС), сил постоянной готовности различных министерств и ведомств;

- передача информации о чрезвычайных происшествиях в экстренные службы в соответствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования;

- создание единой системы подготовки специалистов для единой ДДС «112»;

- повышение уровня подготовки руководящего состава и спасателей к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) также необходимо проводить по следующим направлениям:

- рациональное размещение производительных сил по территории муниципального района с учетом природной и техногенной безопасности;

- разработка и реализация нормативных правовых документов по обеспечению защиты населения, объектов и территории от чрезвычайных ситуаций;

- заблаговременное планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

- обеспечение пожарной безопасности и укрепление материально-технической базы.

###### Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера

Мероприятия по защите от затоплений и подтоплений

Схемой территориального планирования в качестве мероприятий по снижению последствий затопления паводковыми водами в данных зонах предлагается не допускать:

- отвода новых земельных участков под строительство жилых домов, промышленных и коммунально-складских объектов, объектов рекреации;

- узаконивание самовольных построек;

- наличие животноводческих ферм, скотомогильников, захоронение промышленных, бытовых отходов, складирование навоза и мусора в данных зонах.

На территориях подверженных периодическому подтоплению рекомендуется:

- проведение мероприятий по укреплению участков, подверженных эрозии склонов;

- максимальное озеленение территории.

Инженерная защита территории от затопления и подтопления осуществляется в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах

Требования к охране лесов от пожаров, загрязнения и иного негативного воздействия установлены лесохозяйственным регламентом Брейтовского лесничества. При организации пожарной безопасности в лесах лесничества учитываются требования приказа МПР России от 06.02.2008 № 32 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды»

Согласно «Положению о порядке отнесения территорий лесного фонда Российской Федерации и не входящих в лесной фонд Российской Федерации лесов к зонам и районам охраны», утвержденному Рослесхозом 19.09.1997, территория земель лесного фонда Ленинградской области не относится к зоне авиационной охраны. Охрана территории лесничества от пожаров должна осуществляется наземным способом путём организации дозорно-сторожевой службы.

В целях пожарной безопасности в лесах должны осуществляться следующие мероприятия:

- противопожарное обустройство лесов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

К основным мероприятия противопожарного обустройства лесов следует отнести:

- строительство, реконструкцию и содержанию дорог противопожарного назначения;

- устройство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;

- прокладку просек, противопожарных разрывов;

- устройство пожарных водоёмов и подъездов к источникам воды.

Работы по отчистке лесных массивов от захламленности проводятся согласно Правил санитарной безопасности, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2007 г. № 414. По границе с безлесными пространствами рекомендуется выкашивание травянистой растительности шириной не менее 50 м, а при невозможности  выкашивания периодическое контролируемое выжигание горючих материалов. Проведение контролируемых выжиганий сухих горючих материалов проводится в соответствии с приказом Рослесхоза от 24.03.99 г. №68.

В Ярославской области реализуется региональная программа «Развитие материально-технической базы учреждений лесного хозяйства Ярославской области» на 2011 - 2013 гг. В рамках реализации данной программы предусмотрено укрепление материально-технической базы ГУ Ярославской области «Лесная охрана», которое отвечает за тушение лесов на территории Ярославской области.

Мероприятия по берегоукреплению

В результате заполнения Рыбинского водохранилища часть новой береговой линии подверглась (подвергается) интенсивному разрушению и подтоплению, что в некоторых ситуациях может привести к значительному материальному ущербу (обрушение жилых зданий, муниципального имущества, инженерно-коммуникационных объектов и т.д.). С целью предотвращения негативных последствий данного процесса проводятся мероприятия по укреплению береговой линии (берегоукрепление).

На территории Брейтовского муниципального района угрожает большим материальным ущербом активная переработка берегов в районе с. Черкасово на правом берегу р. Сить.

Согласно  областной  целевой  программе  «Берегоукрепление»  на  2010-2013 гг., на территории Брейтовского муниципального района запланировано берегоукрепление на участке «Черкасово» (с. Черкасово) р. Сить, что позволит предотвратить размыв и обрушение кладбища в с. Черкасово Брейтовского муниципального района.

###### Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий аварий на автомобильном транспорте:

- постоянный контроль за техническим состоянием автомобильных дорог и автомобилей;

- своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог;

- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

На взрывопожароопасных объектах экономики необходимо осуществлять:

- строительство и ремонт пожарных водоёмов, пирсов и подъездов  к ним;

- установку систем пожарной сигнализации;

- монтаж автоматических установок пожаротушения;

- обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

- соблюдение технологических норм перевозки и хранения взрывчатых веществ и проведения взрывных работ;

- профилактическую работу среди населения;

- поддержание в готовности противопожарных формирований.

Из-за высокой степени изношенности инженерных сетей высока вероятность возникновения пожаров на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и в жилом секторе.

Спасение на водах

В полномочия муниципального района входят обязательства по спасению на водах, на территории с. Брейтово расположен участок Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), которая выполняет спасательные операции на близлежащей акватории Рыбинского водохранилища и впадающих в него рек. В распоряжение участка ГИМС имеется судно на воздушной подушке «Хивус» и моторная лодка.

###### Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями статьи 65 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Норм  противопожарной безопасности 101-95 (НПБ 101-95).

В настоящее время как в Ярославской области, так и на территории Брейтовского муниципального района обстановка с пожарной безопасностью остаётся сложной. Сложившаяся ситуация обусловлена комплексом проблем нормативно-правового, материально-технического и социального характера, накапливающихся годами и не получавших должного решения. Серьёзные последствия могут иметь недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, низкая техническая оснащенность подразделений пожарной охраны.

На территории Брейтовского муниципального района сохраняется вероятность возникновения техногенных пожаров в жилом секторе, так за период с 2004 г. по 2008 г. на территории муниципального района ежегодно регистрировалось от 14 до 22 пожаров.

Основной проблемой является недостаточность подразделений пожарной охраны размещенных на территории муниципального района. Пожарных депо недостаточно для обеспечения нормативов доступности, установленных в Федеральном законе от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. Радиус обслуживания существующих пожарных частей превышает нормативный, что увеличивает время оперативного реагирования пожарных подразделений на происшедшие пожары. Размещать подразделения пожарной охраны необходимо с соблюдением технических регламентов о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от  22.07.2008 г.  №123-ФЗ). Размещение подразделений пожарной охраны на территории поселений необходимо осуществлять исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 минут.

В настоящее время на территории Брейтовского муниципального района расположено три пожарных депо, два в Брейтовском сельском поселении (с. Брейтово, д. Ульяниха) и одно в Прозоровском сельском поселении (с. Сутка), что недостаточно для обеспечения пожарной безопасности населения муниципального района (таблица 2.17.2-1).

Таблица 2.17.2-1 – Наличие сил и средств постоянной готовности для ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Место дислокации | Наименование подразделений | Количество пожарных автомобилей | Радиус доступности, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Брейтовво | ПЧ-35 | 4 | 12 |
| 2 | д. Ульяниха | ПЧ-88 | 1 | 12 |
| 3 | с. Сутка | ПЧ-87 | 1 | 12 |

При современном расположении подразделений пожарной охраны зоной нормативной доступности пожарных подразделений не охвачена большая часть населённых пунктов Гореловского сельского поселения. С целью нормативного охвата населения Гореловского сельского поселения подразделениями пожарной охраны и в соответствии с п. 1 ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, а именно требованиями пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в сельских поселениях, Схемой предлагается строительство нового пожарного депо V типа на 2 автомобиля в с. Горелово (согласно НБП 101-95) на первую очередь.

Источниками противопожарного водоснабжения на территории Брейтовского муниципального района являются пожарные водоёмы, естественные водоёмы (реки), колодцы и централизованное водоснабжение. Для постоянного удовлетворения потребностей в воде для пожаротушения необходимо провести ряд мероприятий:

- строительство пожарных водоёмов в каждом населенном пункте;

- оборудование подъездов к местам забора воды;

- очистка и углубление пожарных водоёмов.

Приведенные выше мероприятия входят в состав первичных мер пожарной безопасности, которые обязаны обеспечить муниципальные органы власти Брейтовского муниципального района.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

В сельских районах охватить 100 % населенных пунктов профессиональной пожарной охраной весьма затруднительно, как показывает российская история и опыт зарубежных стран,  выходом из этой ситуации может  стать организация  добровольных пожарных подразделений. Правовые основы создания и деятельности добровольных пожарных подразделений регламентирует Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране». Подразделения добровольной пожарной охраны должны создаваться, прежде всего, в тех населенных пунктах, время пути следования до которых подразделений профессиональных пожарных превышает 20 минут.

###### Система оповещения

Система оповещения населения Брейтовского муниципального района является составной частью областной системы оповещения Ярославской области. Центром районной системы централизованного оповещения населения является с. Брейтово.

Основным способом оповещения населения о чрезвычайных ситуациях является телевидение и сотовая связь, которой охвачено более 90 % населения муниципального района. Звуковое оповещения населения при помощи электросирены предусмотрено только в с. Брейтово. Объектовыми системами оповещения оснащён ряд социально значимых объектов – школы, детские сады. Локальные системы на промышленных и коммунальных объектах отсутствуют. Локальные системы оповещения должны размещаться на потенциально опасных объектах, расположенных на территории муниципального района.

Системами оповещения (сирены, громкоговорители) предлагается оснастить все места скопления населения (рынки, торговые павильоны) с целью охвата наибольшего числа населения муниципального района.

# 3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района на комплексное развитие территории

Оценка влияния на комплексное развитие территории планируемых объектов электроснабжения

При реализации мероприятий в области электроснабжения схемы территориального планирования Брейтовского муниципального района, будут заменены и реконструированы устаревшие линии электропередач, реконструированы устаревшие электроподстанции. Таким образом, будет обеспечена надежность и бесперебойность подачи электроэнергии на существующие объекты электропотребления. Прокладка новых линий электропередач также увеличит надежность работы всей энергосистемы района. На расчетный срок определены численные показатели потребления электроэнергии, которые должны учитываться при планировании производства электроэнергии на Рыбинской ГЭС.

Оценка влияния на комплексное развитие территории планируемых объектов газоснабжения

При реализации мероприятий в области газоснабжения схемы территориального планирования Брейтовского муниципального района, будут газифицированы все населенные пункты Брейтовского муниципального района. Возможность использовать природный газ для бытовых целей появится у каждой семьи. Снизятся затраты на обогрев дома и пищеприготовление. Будет обеспечена бесперебойность поставки энергоносителя на коммунально-бытовые и промышленные предприятия. Определены объемы потребления газа на первую очередь и расчетный срок, что позволит планировать объемы поставки природного газа для Брейтовского муниципального района.

Оценка влияния на комплексное развитие территории планируемых объектов транспорта

При реализации мероприятий в области развития транспортной инфраструктуры схемы территориального планирования Брейтовского муниципального района, будет обеспечена круглогодичная связь всех населенных пунктов района с сетью автодорог регионального значения по автодорогам местного значения с соответствующим облегченным покрытием общей протяженностью порядка 104 км. Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального значения обеспечит надежную связь населенных пунктов Брейтовского муниципального района с железнодорожными станциями Волга и Новый Некоуз, а также с центрами других муниципальных районов. Муниципальный район будет обеспечен необходимыми объектами транспортной инфраструктуры, такими как автостанция, автомобильная заправочная станция, станция технического обслуживания, пункт технического осмотра, таким образом, повысится качество обслуживания местного и транзитного транспорта. Также увеличится количество пристаней и причалов, что положительно повлияет на развитие сферы туризма и рекреации. Также предлагается реконструировать объект малой авиации в д. Захарино и, таким образом, повысить надежность сообщения с населенными пунктами Дарвинского заповедника. В то же время планируется реконструировать аэродром в с. Брейтово для приема судов малой авиации.

Оценка влияния на комплексное развитие мероприятий в области развития культурно-бытового обслуживания

Реализация предложений проекта схемы территориального планирования Брейтовского муниципального района в области культурно-бытового обслуживания приведет к следующим результатам.

Результаты в области развития здравоохранения:

- обеспечение выполнения стандартов качества и доступности медицинской помощи на основе модернизации системы здравоохранения;

- развитие мобильной медицинской помощи населению, проживающему в отдаленных населенных пунктах;

- совершенствование организационно-экономического потенциала здравоохранения; усиление профилактической составляющей в здравоохранении.

Результаты в области образования:

- повышение доступности и качества услуг образования муниципального района;

- создание равных возможностей в получении образования вне зависимости от места жительства;

- расширение сети дополнительного образования.

Результаты в области социальной защиты:

- достижение высоких стандартов социальной защиты населения муниципального района;  осуществление мер по повышению эффективности адресной системы социальной помощи;

- обеспечение высокого уровня охвата социально уязвимых групп населения мерами социальной защиты;

- развитие системы социального обслуживания.

Результаты в области культуры и искусства:

- расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей муниципального района;

- создание условий для обеспечения и повышения качества услуг в сфере культуры и искусства;

- модернизация и оснащение современным оборудованием учреждений культуры, внедрение современных технологий;

- создание условий для накопления и передачи будущим поколениям культурного и духовного достояния муниципального района, развитие культурного пространства.

Результаты в области физической культуры и спорта:

- повышение доступности и привлекательности занятий физической культуры и спортом для населения;

- обеспечение доступности и привлекательности занятий физической культурой и спортом для всех групп населения;

- создание сети спортивных площадок по месту жительства;

- создание возможностей для бесплатного доступа к объектам физической культуры и спорта.

Результаты в области молодежной политики:

- повышение включенности молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества;

- создание условий для самореализации молодёжи;

- обеспечение поддержки социально незащищенной молодежи и молодой семьи.

Оценка влияния на комплексное развитие территории мероприятий в области экономического развития

Реализация предложений проекта схемы территориального планирования Брейтовского муниципального района в области экономического развития приведет к следующим результатам:

- развитие агропромышленного комплекса за счет расширения производственных фондов, введение инновационных и ресурсосберегающих технологий;

- развитие различных форм кооперации сельскохозяйственных и обслуживающих предприятий, усиление агропромышленной интеграции;

- укрепление позиций рыбопромышленного комплекса в структуре экономики муниципального района за счёт развития аквакультуры и товарного рыбоводства, а также за счёт развития аквакультуры, товарного рыбоводства и береговой рыбопереработки на основе современных технологий;

- развитие устойчивого туристического сектора экономики на основе функционирования туристско-рекреационных территорий с центром в с. Брейтово;

- создание организационно-экономических условий для развития деревообрабатывающих предприятий.

- повышение уровня конкурентоспособности экономики муниципального района, её диверсификации, повышение финансовой устойчивости предприятий;

- развитие предпринимательства в сферах агропромышленного комплекса, туризма и услуг за счет организационной поддержки малого и среднего бизнеса, исключения излишнего административного давления, разработки специальных мер стимулирования в приоритетных направлениях.

Оценка влияния на комплексное развитие территории мероприятий в области демографической политики и жилищного строительства

Реализация предложений проекта схемы территориального планирования Брейтовского муниципального района в области демографической политики и жилищного строительства приведет к следующим результатам:

- снижение смертности, особенно в трудоспособном возрасте;

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения муниципального района;

- рост рождаемости и достижение естественного прироста населения;

- снижение миграционной убыли и достижение на этой основе стабилизации численности постоянного населения на уровне 7180 чел;

- повышение качества жилищного фонда и услуг жилищно-коммунального хозяйства (модернизация жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры);

- ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда;

- повышение средней жилищной обеспеченности до 40,3 м² на человека.

Оценка влияния на комплексное развитие мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Реализация мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приведет к снижению количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и размера ущерба от них, повышению уровня защищённости населения и территорий муниципального района. Строительство пожарного депо приведёт к сокращению времени прибытия пожарно-спасательных подразделений на место чрезвычайной ситуации, что в целом приведет к снижению количества природных и техногенных пожаров и ущерба от них. Мероприятия по берегоукреплению позволят предотвратить разрушение береговой линии Рыбинского водохранилища на участке в 401 м и размыв и обрушение кладбища в с. Черкасово.

Оценка влияния на комплексное развитие мероприятий в области охраны окружающей среды

Реализация мероприятий в области охраны окружающей среды приведет к снижению показателей загрязненности воды р. Сить и в прибрежной зоне Рыбинского водохранилища; улучшению экологической обстановки муниципального района в результате снижения техногенной нагрузки на окружающую среду, обеспечение поэтапного снижения загрязнений до уровней, соответствующих наилучшим экологически безопасным мировым технологиям; созданию условий для сохранения устойчивости природных экосистем и биологического разнообразия; совершенствованию системы обеспечения населения водой питьевого качества, включая переход на безопасные и эффективные способы очистки воды. Реализация мероприятий в области санитарной очистки территории позволит увеличить количество населённых пунктов (населения), охваченных системой сбора ТБО, модернизировать систему вывоза и утилизации бытовых отходов, включая создание и реконструкцию полигонов бытовых отходов; сократить объём ТБО размещенных на несанкционированных свалках; осуществить безопасную утилизацию биологических отходов, включая приобретение специального оборудования.

## Основные технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Современное состояние, 2011 г. | Первая очередь, 2016 г. | Расчётный срок, 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, всего | га | 215455 | 215455 | 215455 |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 36826 | 36723 | 36723 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 5602 | 5725 | 5725 |
| 1.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности, специального и иного назначения | га | 653 | 653 | 653 |
| 1.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 30130 | 30130 | 30130 |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 62776 | 62776 | 62776 |
| 1.6 | Земли водного фонда | га | 77946 | 77946 | 77946 |
| 1.7 | Земли запаса | га | 1522 | 1522 | 1522 |
| 2 | Число муниципальных образований (поселений) всего | единиц | 3 | 3 | 3 |
| 2.1 | Городских | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Сельских | единиц | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Площадь сельских поселений |  |  |  |  |
| 3.1 | Брейтовское | га | 67001,8 | 67001,8 | 67001,8 |
| 3.2 | Гореловское | га | 25526,6 | 25526,6 | 25526,6 |
| 3.3 | Прозоровское | га | 43906,0 | 43906,0 | 43906,0 |
| 4 | Население постоянное, всего | тыс. чел. | 7034 | 7060 | 7180 |
| 4.1 | Городское население | тыс. чел | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Сельское население | тыс. чел | 7034 | 7060 | 7180 |
| 4.3 | Возрастная структура |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Население младше трудоспособного возраста | % от общей численности | 13,9 | 14,0 | 14,2 |
| 4.3.2 | Трудоспособное население | % от общей численности | 53,8 | 54,0 | 55,0 |
| 4.3.3 | Старше трудоспособного возраста | % от общей численности | 32,3 | 32,0 | 30,8 |
| 4.5 | Население сезонное, всего | тыс. чел. | - | 2665 | 7985 |
| 5. | Жилищный фонд |
| 5.1. | Жилищный фонд для зарегистрированного населения, всего, в т.ч. | тыс. м2 | 239,97 | 245,84 | 289,7 |
| 5.1.1 | Многоквартирный тип застройки | тыс. м2 | 64,77 | 74,7 | 116,9 |
| 5.1.2. | Индивидуальный тип застройки | тыс. м2 | 175,2 | 171,14 | 172,8 |
| 5.1.3. | Обеспеченность населения общей площадью | м2 общей площади на 1 чел. | 34 | 34,8 | 40,3 |
| 5.1.4. | Ветхий и аварийный жилой фонд | тыс. м2 | 4,73 | 0 | 0 |
| 5.1.5. | Объем нового жилищного строительства для зарегистрированного населения | тыс. м2 | - | 13,7 | 92,38 |
| 5.2. | Жилищный фонд для сезонного населения | тыс. м2 | - | 124,7 | 359,3 |
| 6. | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 6.1. | Образование |
| 6.1.1 | Дошкольные учреждения | мест | 225 | 275 | 315 |
| 6.1.2 | Школы общеобразовательные | мест | 1204 | 1204 | 1204 |
| 6.1.3. | Детский дом | объект |  |  |  |
| 6.2. | Здравоохранение |
| 6.2.1 | Больницы | коек | 101 | 101 | 101 |
| 6.2.2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в одну смену | 250 | 250 | 250 |
| 6.3. | Культура и досуг |
| 6.3.1 | Клубы, дома культуры | мест | 2300 | 2300 | 2300 |
| 6.3.2 | Библиотеки | тыс.томов | 182,67 | 182,67 | 182,67 |
| 6.4. | Спорт |
| 6.4.1 | Стадион | объект | 0 | 1 | 1 |
| 6.4.2 | Спортзалы | м2 площади пола | 1062 | 1062 | 1062 |
| 6.4.3 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 площади пола | 4069 | 7869 | 12469 |
| 6.4.4 | Бассейны | м2 зеркала воды. | 0 | 0 | 0 |
| 6.5. | Социальное обеспечение |
| 6.5.1 | Центр комплексного обслуживания населения | объект | 1 | 1 | 1 |
| 6.5.2 | Отделение социального обслуживания на дому | объект | 3 | 3 | 3 |
| 6.5.3 | Отделение срочного социального обслуживания | объект | 1 | 1 | 1 |
| 6.5.4 | Отделение дневного пребывания | объект | 1 | 1 | 1 |
| 6.6. | Молодежная политика |  |  |  |  |
|  | Объекты молодежной политики | м2общей площади | 0 | 0 | 175,0 |
| 6.7. | Торговля, бытовое обслуживание |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Магазины продовольственные и непродовольственные | м2 торговой площади | 1373,4 | 2118 | 2154 |
| 6.7.2 | Объекты общественного питания (рестораны, бары, кафе и пр.) | мест | 168,0 | 282,4 | 287,2 |
| 6.7.3 | Пожарная часть, в т.ч. | объект |  |  |  |
| 7. | Транспортная инфраструктура |
| 7.1 | Авиатранспорт |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Аэродром | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 7.1.2 | Взлётно-посадочные площадки | единиц | 2 | 3 | 3 |
| 7.2 | Железнодорожный транспорт |
| 7.2.1 | Железные дороги общего пользования (протяженность, всего) | км | - | - | - |
| 7.2.2 | Железнодорожные вокзалы, станции (остановочные пункты) | единиц | - | - | - |
| 7.3 | Автодороги (протяженность, всего) | км | 330,1 | 285,3 | 327,0 |
| 7.3.1 | Федерального значения | км | - | - | - |
| 7.3.2 | Регионального значения | км | 228,0 | 228,0 | 228,0 |
| 7.3.3 | Местного значения | км | 102,1 | 57,3 | 99,0 |
| 7.4 | Водный транспорт |
| 7.4.1 | Речные вокзалы | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 7.4.2 | Причалы | единиц | 6 | 6 | 8 |
| 7.5 | Объекты транспортной инфраструктуры |
| 7.5.1 | Автозаправочные станции | единиц | 2 | 4 | 4 |
| 7.5.2 | Станции технического обслуживания | единиц | 0 | 1 | 1 |
| 7.5.3 | Пункты технического осмотра | единиц | 0 | 1 | 1 |
| 7.5.4 | Автовокзалы | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Инженерная инфраструктура |
| 8.1 | Электроснабжение |
| 8.1.1 | Годовое потребление электроэнергии | млн. кВт·ч | - | 11,44 | 18,14 |
| 8.1.2 | Максимальная нагрузка | МВт | - | 5,50 | 8,89 |
| 8.1.3 | Линии электропередач 110 кВ | км | - | - | 17,5 |
| 8.1.4 | Линии электропередач 35 кВ | км | 72,6 | 77,15 | 94,25 |
| 8.1.5 | ПС 110 кВт | единиц | - | - | 1 |
| 8.1.6 | ПС 35 кВт | единиц | 4 | 7 | 8 |
| 8.2 | Газоснабжение |
| 8.2.1 | Расход природного газа | млн. м3./год | - | - | 39,80 |
| 8.2.2 | Магистральный газопровод | км | - | - | 20,0 |
| 8.2.3 | Межпоселковый газопровод | км | - | - | 178,5 |
| 8.2.4 | Газораспределительная станция | единиц | - | - | 1 |
| 9 | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 9.3 | Санитарная очистка |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Объекты размещения ТБО | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Особо охраняемые природные территории | га | 53230,9 | 53230,9 | 53230,9 |
|  |  | единиц | 17 | 17 | 17 |
| 10.1 | федерального значения | га | 45497 | 45497 | 45497 |
|  |  | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 10.2 | регионального значения | га | 7625,9 | 7625,9 | 7625,9 |
|  |  | единиц | 13 | 13 | 13 |
| 10.3 | местного значения | га | 108 | 108 | 108 |
|  |  | единиц | 3 | 3 | 3 |

# Footnotes

Акватория Рыбинского водохранилища не входит в границы поселений

площадь уточнена согласно обмеру в ГИС MapInfo

( площадь уточнена согласно обмеру в ГИС MapInfo

При составлении таблицы были использованы данные Программы социального и экономического развития Брейтовского муниципального района Ярославской области на 2009 – 2012 гг.

Согласно утвержденным генеральным планам сельских поселений